EESTI GEOLOOGIAKESKUS

Hüdrogeoloogia osakond

Leonid Savitski, Lehte Savitskaja,

Valeri Savva

Tervisele ohutu joogiveeallika valik

Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja

Tõstamaa valla asulates

Tallinn, 2003

EESTI GEOLOOGIAKESKUS

Hüdrogeoloogia osakond

KINNITAN

Eesti Geoloogiakeskuse

direktor		       Vello Klein

“     “		2003. a.

Valdkond: hüdrogeoloogia

Riiklik reg. nr. GL-03-31

Leonid Savitski, Lehte Savitskaja, Valeri Savva

Tervisele ohutu joogiveeallika valik

Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates

Teadusdirektor						Jaan Kivisilla

Tallinn, 2003

L. Savitski, L. Savitskaja, V. Savva. Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates. Eesti Geoloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond. Tallinn, 2003. Tekst 68 lk., 29 joonist, 8 tekstilisa.

ANNOTATSIOON

Vaadeldaval alal kasutatakse elanikkonna ühisveevarustuses Siluri veekompleksi põhjavett. Veekompleksis eristatakse Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla veekihti. Suur osa veehaardeid võtab vett pindmise reostuse eest paremini kaitstud Adavere–Raikküla veekihist. Kahjuks ei vasta veekihi põhjavee kvaliteet vaadeldaval alal joogivee kvaliteedinõuetele fluoriidide (F>1,5 mg/l) ja paljudel juhtudel ka kloriidide (Cl>250 mg/l) suure sisalduse tõttu. Fluoriidide kõrgendatud sisaldus on tingitud vee ja kivimi vastastikusest mõjust ja seotud Jaani, eriti aga Adavere lademe savika lubjakivi ja mergliga ning metabentoniidi vahekihtidega.

Veevarustusprobleemide lahendamiseks soovitatakse enamikul juhtudel kasutada Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavett, mille põhiliseks puuduseks on kõrgendatud rauasisaldus. Real juhtudel soovitatakse veekompleksi põhjavett segada ja sellele järgnevalt töödelda (Are, Kaisma ja Koonga vald). Halinga ja Koonga vallas on veeprobleemid seotud põhjavee nõrga loodusliku reostuskaitstusega. Sellisel juhul on soovitatud vee bakterioloogilisi puhastussüsteeme. Alternatiivsete veevarustusallikate puudumisel (Piistaoja, Taali, Tõstamaa jt) soovitatakse kasutada keemilisi või füüsikalisi veetöötlusmeetodeid.

Kõigi valdade osas valmistati ette puurkaevude ja vee keemilise koostise andmebaas. Veeproovid võeti 24 puurkaevust. Täiendati põhjavee kvaliteedi andmebaasi analüüsidega, mida on teinud põhjavett tarbivad ja kontrollivad asutused.

Piirkonna geoloogilise ehituse keerukus ja vähene hüdrogeoloogiline uuritus vajab konkreetsete ülesannete lahendamiseks suuremõõtkavalise geoloogilis-hüdrogeoloogilise kaardistamise läbiviimist, mille käigus oleks võimalik täpsustada läbilõike stratigraafiat ja geokeemiat ning saada veekihtide kohta usaldusväärseid hüdrogeoloogilisi parameetreid.

Koostas:							Leonid Savitski

SISUKORD

SISSEJUHATUS										 4

HÜDROGEOLOOGILISED TINGIMUSED							 5

võimalused Elanikkonna joogiveega varustamiseKS 			12

Ühisveevärgiga valdade ja asulate veevarustus-

tingimuste probleemid								15

3.1.	Are valla Pärivere ja Suigu küla veevarustusallikad  ning vee kvaliteedi probleemid	15

  - Audru valla Audru keskkooli ja Jõõpre põhikooli veevarustusallikad ning vee

kvaliteedi probleemid										21

  - Halinga valla Libatse ja Vahenurme küla veevarustusallikad ning vee kvaliteedi

probleemid											27

  - Kaisma valla Kergu küla veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid		34

  - Koonga valla Koonga, Irta, Lõpe ja Oidrema küla veevarustusallikad ning vee

kvaliteedi probleemid										38

  - Lavassaare alevi veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid				46

  - Tori valla Tori aleviku, Viira põhikooli ning Taali, Selja ja Piistaoja küla

veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid						51

3.8.	Tõstamaa aleviku veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid			61

KOKKUVÕTE										66

KASUTATUD KIRJANDUS									68

Tekstilisad											69

Lisa 1.	Lähteülesanne											70

Lisa 2.	Tarbepuurkaevude andmed									74

Lisa 3.	Puurkaevude põhjavee keemiline koostis							98

Lisa 4.	Vee analüüside tulemused								          113

Lisa 5. Vee üldanalüüsi tulemused								          114

Lisa 6.	Tõstamaa KEKi puurkaevu gaaside analüüsi tulemused				          115

Lisa 7. AS Keila Geoloogia hinnapakkumine ja seadmete tehnilised näitajad		          116

Lisa 8.	Tervisele ohutu joogiveeallika valik. Pärnu nõupidamise protokoll 30.09.2003	          120

Eesti Geoloogiakeskuse teadusnõukogu protokoll					          125

### SISSEJUHATUS

Töö tervisele ohutu joogiveeallika leidmiseks tehti Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates lepingu nr. 40-61 alusel, mis on sõlmitud 02.05.2003 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Geoloogiakeskuse vahel.

Käesoleva töö põhisuunad on toodud lähteülesandes (lisa 1). Töö tehti piirkonna olemasolevate geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste andmete ning tarbekaevude ja veehaarete kasutuskogemuste analüüsi põhjal (Veevarustuse olukorra analüüs…, 2002). Põhjavee kvaliteedi andmebaasi täiendati veehaarete töötamise käigus kogutud andmetega. Nende materjalide analüüsi põhjal võeti töötavatest tarbekaevudest hüdrogeokeemilised veeproovid järgmiste keemilise koostise komponentide sisalduse määramiseks: fluoriidid – 24 veeproovi, boor – 9, väävelvesinik – 3, ja kloriidid – 16 veeproovi. Peale selle võeti 15 puurkaevust veeproovid üldkeemiliseks analüüsiks, s.h rauasisalduse määramiseks. Tõstamaa veehaardel, kus põhjavesi sisaldab gaasi, võeti veeproovid gaasisisalduse ja gaasi koostise määramiseks.

Geoloogilis-hüdrogeoloogilise materjali analüüsi ning veetaseme seisu ja vee keemilise koostise põhjal saab vaadeldaval alal eristada Siluri veekompleksis kahte veekihti: Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla. Siluri ladestu läbilõike geokeemilise uurituse andmete vähesuse tõttu on püstitatud hüpotees, et põhjavee suure fluoriidide sisalduse põhjuseks on fluoriidide leostumine Alam-Siluri Jaani ja Adavere lademe savikast lubjakivist, merglist ja metabentoniidist.

Faktilise materjali põhjal tehakse ettepanek kasutada alternatiivse veevarustusallikana Jaagarahu–Jaani veekompleksi põhjavett, kus fluoriidide sisaldus on normi piires. Üksikjuhtudel soovitatakse erinevate veekihtide põhjavett enne tarbimist segada. Segatava vee proportsioonid on välja arvutatud erineva keemiliste komponentide kontsentratsiooniga vedelike segamise valemi põhjal.

Alternatiivse veevarustusallika puudumisel soovitatakse veetöötlust. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a. määruses nr. 1 toodud joogivee kvaliteedinäitajatest lähtudes vajab praktiliselt kõikide tarbekaevude põhjavesi töötlemist.

Üldise perspektiivse veevajaduse väljaarvutamisel lähtuti veekasutusnormist 130 l inimese ja 80 l lehma kohta ööpäevas.

Lähtudes sellest, et inimene vajab puhast joogivett 2–3 liitrit ööpäevas, soovitatakse erandjuhtudel kasutada joogiveevajaduse mahus veepuhastusseadmeid. Töös on vaadeldud erinevaid veevarustuse variante.

Puurkaevude puurimise ja pumpade, automaatika ning lihtsate veepuhastusseadmetega seadistamise maksumust on hinnatud keskmiste hindade järgi, mida tuleb täpsustada projektide koostamise käigus.

Aruandes on toodud piirkonna hüdrogeoloogilised tingimused ning veevarustusprobleemide lahendusvariandid iga valla ja veehaarde kohta. Valdadele esitatakse puurkaevude (lisa 2), põhjavee keemilise koostise (lisa 3) ja 2003. aastal võetud veeproovide andmed eraldi (lisa 4).

Aruande koostasid juhtiv hüdrogeoloog Leonid Savitski ja vanemhüdrogeoloog Lehte Savitskaja, andmebaasi töötas läbi ja graafikud koostas vanemhüdrogeoloog Valeri Savva, aruande vormistas tehnik Kaja Zavitskaja.

1. HÜDROGEOLOOGILISED TINGIMUSED

Vaadeldava ala hüdrogeoloogiline läbilõige koosneb järgmistest põhjaveekihtidest ja -kompleksidest:

- Kvaternaari veekompleks;

- Pärnu veekiht;

- Siluri veekompleks;

- Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks;

- Kambriumi–Vendi veekompleks;

- Kristalse aluskorra veekompleks.

Kvaternaari veekompleks

Kvaternaari veekompleksis eristatakse vettandvate kivimite geneetilise päritolu järgi järgmisi veekihte:

─    soosetete veekiht – bQIV;

- Balti basseini erinevate arengustaadiumide setete veekiht – m, l, lgl, QIV–III;

- liustikujõesetete veekiht – fglQIII;

- Valdai jäätumise aegse moreeni liiva- ja liivsavilasumis sporaadiliselt leviv vesi – glQIII.

Võttes arvesse Kvaternaari veekompleksi põhjavee suhteliselt piiratud kasutamist veevarustuses, antakse siin vaid veekompleksi lühiiseloomustus.

Soosetete veekiht (bQIV). Kuna umbes 20% vaadeldavast alast on soode all, siis on neil oluline tähtsus aluspõhjakivimite põhjavee moodustumisel. Turbakihi maksimaalseks paksuseks on Lavassaare rabas mõõdetud 9,8 m, keskmine paksus on 3,5–4,5 m. Soosetete vesi on vabapinnaline. Veetase on 0,2–0,5 m sügavusel maapinnast. Filtratsioonikoefitsient K = 0,3–1,2 m/ööpäevas. Keemiliselt koostiselt on soosetete vesi SO4-HCO3-Na- või -Ca-Na-tüüpi, mineraalsusega 0,1–0,2 g/l, pH – 4,0–5,1 ja kõrgendatud ammooniumisisaldusega (NH4 ulatub 10 mg/l), mis on orgaanilise aine lagunemise tunnuseks.

Balti basseini erinevate arengustaadiumide setete veekiht (m, l, lgl, QIV–III) on Liivi lahe kaldavööndis laialt levinud. Vettandvateks kivimiteks on liiva–kruusa- ja eriteralised liivasetted. Vettandvate kivimite keskmine paksus on 2–3 m, rannavallide piirkonnas maksimaalselt 5–6 m. Veetase lasub 0,4–3,0 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient on 0,35–12,6 m/ööpäevas (Väärsi jt., 1969). Vee mineraalsus on väga muutlik – 0,17–2,3 g/l, valdavalt 0,3–0,4 g/l. Vee kõrgendatud mineraalsus on seotud mere mõjuga. Vett kasutavad väiketarbijad ja veevõtuks on rajatud valdavalt salvkaevud.

Liustikujõesetete veekiht (fglQIII) levib mõhnastikes ja oosides või siis moreenisiseste kihtide ja läätsedena. Vettandvate kivimite keskmine paksus on 2–6 m. Vesi on valdavalt surveta, veetase lasub 0,2–4,0 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient muutub 0,6–12 m/ööpäevas. Keemiliselt koostiselt on liustikujõesetete vesi HCO3-Mg-Ca-tüüpi, mineraalsusega 0,2–0,4 g/l.

Moreeni liiv- ja liivsaviläätsedes sporaadiliselt leviv vesi (glQIII) on kogu alal laialt levinud. Vettandvate kivimite paksus on valdavalt 1–5 m, mattunud orgudes üle 50 m.  Veetase lasub 0–6 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient on 0,16–5,6 m/ööpäevas.

Vee mineraalsus muutub 0,36–1,2 g/l. Keemiliselt koostiselt on vesi Cl-HCO3-Mg-Ca-tüüpi. Pinnasevee seisund sõltub aasta ilmastikutingimustest ning veetase kõigub väga suure amplituudiga. Tihti jäävad põuaperioodil majapidamiste kaevud kuivaks, mis teeb selle vee kasutamise keerukaks.

Pärnu veekiht (D2pr)

Pärnu veekiht asub Kesk-Devoni Pärnu lademes ning vaadeldaval alal levib Tõstamaa poolsaarel ja Pärnu jõest lõuna pool Tori valla territooriumil (joonis 1), kus Pärnu veekiht avaneb kvaternaarisetete all. Lõunaosas on ülemiseks veepidemeks Narva lademe setted. Vettandvateks kivimiteks on erineva tsementeeritusega pisi- ja peeneteraline liivakivi. Vettandvate kivimite paksus suureneb lõuna suunas 3–5 meetrini, maakonna lõunapiiril Tori ümbruses kuni 37 meetrini. Põhjavesi on valdavalt surveline, väljealal Pärnu jõe ja lahe ümbruses üleminekuga surveta põhjaveeks. Keskmine filtratsioonikoefitsient on 4–6 m/ööpäevas.

Põhjavesi on mage, mineraalsusega 0,3–0,45 g/l, keemiliselt koostiselt HCO3-Mg-Ca-tüüpi.

Tõstamaa ja Tori vallas on mõned Pärnu veekihi põhjavett avavad kaevud.

# Siluri veekompleks

Vaadeldaval alal levib Siluri veekompleks kõikjal ning on põhiliseks veevarustusallikaks. Geoloogilisest läbilõikest ning veetaseme ja vee keemilise koostise erinevusest lähtudes võib veekompleksi tinglikult jagada kaheks: Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla veekihiks. Neid veekihte eraldavad teineteisest Alam-Siluri Jaani ja Adavere lademe vett vähe läbilaskvad domeriit ning savikad dolomiit, lubjakivi ja mergel (joonisel 1A rohelise värviga).

Jaagarahu–Jaani veekiht (S1jg–jn) levib vaadeldaval alal kõikjal (joonis 1). Vettandvaks kivimiks on dolomiit, mis on tihti kavernoosne ja muutub sügavuse suunas savikaks. Veekihi lasumiks on Kvaternaari setted, Devoni setete levikualal ühineb Jaagarahu–Jaani veekiht Pärnu veekihiga (joonis 1). Alumiseks suhteliseks veepidemeks on Jaani ja Adavere lademe mergel ja savikas dolomiit, mida läbivad tektoonilised rikked ja lõhed. Seetõttu ei ole veepidavus absoluutne ja pidev, eriti vaadeldava ala kirde- ja idaosas.

Veekihi paksus suureneb edelasse, ulatudes 33 meetrini. Põhjavesi on surveline, survetugevus suureneb lõuna suunas. Põhjaveevool suundub Pärnu lahe poole. Veetase alaneb 25 meetrilt üle merepinna kuni mere tasemeni.

Filtratsioonikoefitsient oleneb kivimite lõhelisusest ja kavernoossusest ning muutub kümnendikust murdosast kuni 26 m/ööpäevas, kõige sagedamini 4–8 m/ööpäevas. Puurkaevude deebit muutub 1,3–22 l/s, veetaseme alandusel 6–26 m. Pindalaliselt iseloomustab veerikkust joonis 2 (R. Perens. Eesti hüdrogeoloogiline kaart), kust on näha, et veekiht on kõige veevaesem Are ja Halinga vallas ning kõige veerikkam Koonga ja Audru vallas.

Keemiliselt koostiselt on põhjavesi valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, mineraalsusega 0,3–0,6 g/l, rannikualadel Cl-HCO3-Na-Ca tüüpi, mineraalsusega 0,9–1,2 g/l. Kõrgendatud mineraalsus kloriid- ja naatriumioonide arvelt on tingitud merevee mõjust.

Põhjavees kohati esinev ammooniumi kõrgendatud sisaldus on tõenäoliselt seotud soode mõjuga, kus toimub orgaanilise aine lagunemine (Audru ja Tõstamaa vald). Seda kinnitab ka Tõstamaa puurkaevu põhjavee suur metaanisisaldus, mille moodustumist seostatakse Ermistu sooga. Üksikjuhtudel võib suur ammooniumisisaldus olla ka vee reostatuse indikaatoriks.

Jaagarahu–Jaani veekihti avavates puurkaevudes kohati (Jõõpre, Piistaoja, Audru, Tali jm) täheldatud kõrgendatud fluoriidide sisaldus on tõenäoliselt seotud Jaani lademe mergliga, mis paljudes kaevudes on põhjendamatult avatud.

Adavere–Raikküla veekiht (S1ad–rk) levib kogu vaadeldaval alal ja paikneb Adavere lademe dolomiidis ja merglis ning Raikküla lademe lubjakivis. Adavere veekiht on suhteliselt

veerikas ainult ala kirdeosas, suuremal osal alast võib seda pigem käsitleda kui vett nõrgalt läbilaskvat kihti. Veekihi vettpidavaks lasumiks on Jaani ja Adavere lademe domeriit ja savikas dolomiit. Alumiseks veepidemeks on Juuru–Tamsalu lademe savikas lubjakivi.

Põhjavesi on surveline. Veetase on kirdeosas 35 meetrit üle merepinna ja alaneb Pärnu lahe kaldal kuni mere tasemeni. Suuremal osal vaadeldavast alast on põhjaveetase ülemise, Jaagarahu–Jaani veekihi veetasemest 3–8 m sügavamal.

Vettandvate kivimite filtratsioonikoefitsient muutub kümnendikust murdosast kuni 8 m/ööpäevas. Puurkaevude deebit on keskmiselt 1–3 l/s, üksikjuhtudel 10 l/s, veetaseme alandusel 15–30 m. Puurkaevude erideebit muutub sajandikust murdosast kuni 1,5 l/s·m, valdavalt 0,1–0,3 l/s·m (joonis 2).

Põhjavesi on valdavalt Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, mineraalsusega 0,36–0,95 g/l. Vee kloriidide ja naatriumisisaldus kasvab mere suunas. Küllalt tihti ei vasta põhjavee kvaliteet kloriidide ja naatriumisisalduse poolest kaasaegsetele joogivee kvaliteedinõuetele.

Mikrokomponentidest on põhjavees suur fluoriidide sisaldus (1,7–5,5 mg/l). Ka boorisisaldus ületab tihti joogiveele lubatud 1 mg/l. Fluoriidide suur sisaldus on seotud geoloogilise läbilõike geokeemiliste tingimustega, mida ei ole seni piisavalt uuritud. Olemasolevate andmete põhjal võib eeldada, et fluori allikateks on Alam-Siluri Jaani ja Adavere lademe savikas lubjakivi, mergel ja metabentoniidikihid. Geokeemiliste näidiste andmetel on Adavere lademe merglite fluorisisaldus 990 g tonni kohta; metabentoniidis 1310 g/t (Pääsküla proov); Raikküla lademe dolomiidis <100 g/t (T. Kiipli geokeemiline andmebaas). Vööndis, kus Adavere lade väljub Kvaternaari setete alla, on pinnase fluorisisaldus anomaalselt suur (Petersell jt., 1997). Seega kinnitavad geokeemilised uuringud oletust, et põhjavee suur fluoriidide sisaldus on Jaani ja Adavere lademe merglitest ja savikatest kivimitest fluori leostumise tagajärg.

Kahjuks avavad kõik tarbekaevud nii Adavere kui ka Raikküla veekihti, mistõttu neist veekihtidest ei ole võimalik eraldi võtta hüdrogeokeemilisi veeproove. Fluoriidide päritolu lõplikuks väljaselgitamiseks tuleks läbi viia geokeemilised uuringud kogu Siluri läbilõike ulatuses  ja võtta hüdrogeokeemilised veeproovid igast veekihist eraldi.

Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks (O–Є)

Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks levib kogu alal ja asub Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademes ja Kesk-Kambriumi Tiskre kihistus, mis litoloogiliselt koosnevad harvade aleuroliidi vahekihtidega keskmiselt ja nõrgalt tsementeerunud peen- ja pisiteralisest liivakivist. Ülemiseks veepidemeks on Ordoviitsiumi ja Siluri savikad karbonaatkivimid paksusega kuni 200 m. Põhjavesi on tugevalt surveline. Veetase ulatub üle maapinna ja käsitletava ala põhjaosas maapinnani. Puurkaevude deebit muutub 2–14 l/s, veetaseme alandusel 11–29 m.

Keemiliselt koostiselt on põhjavesi Cl-Na-Ca, ala põhjaosas Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, mineraalsusega 0,4–1,6 g/l. Suure kloriidide sisalduse tõttu ei vasta põhjavesi joogivee kvaliteedinõuetele.

2. võimalused elanikkonna joogiveega varustamiseks

Siluri veekompleksi põhjavee kvaliteet ei vasta mõnede näitajate osas sotsiaalministri 2003. aasta 2. jaanuari määrusega nr. 1 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Tehtud analüüside põhjal esineb kõrvalekaldeid põhiliselt fluoriidide (F>1,5 mg/l), kloriidide (Cl>250 mg/l), raua- (Feüld>0,2 mg/l) ja ammooniumisisalduse (NH4>0,5 mg/l) osas. Kohati esineb ka väävelvesiniku (H2S>0,05 mg/l) kõrgendatud sisaldust ning Tõstamaal sisaldab põhjavesi suurel hulgal gaasi, mis koosneb põhiliselt metaanist ja lämmastikust. Tabelis 1 on valdade kaupa toodud ülevaade üksikute komponentide sisalduse kõrvalekalletest kõikide veeanalüüside taustal. Sealjuures võib kahelda rauasisalduse määrangute usaldusväärsuses, kuna enamus veeproove on võetud ilma konserveerimiseta. Nimetatud määruse lisas 2 toodud põhjaveeallikate klassifikatsioonist lähtudes kuulub Siluri veekompleksi põhjavesi II kvaliteediklassi, nende veehaarete osas aga, kus Cl>350 mg/l, F>1,7 mg/l ja B>1 mg/l, III klassi.

II kvaliteediklassi põhjavesi peab joogivee kvaliteedi saavutamiseks läbima suhteliselt lihtsa veetöötluse, põhiliselt rauaärastuse, mille süsteeme praktikas laialdaselt kasutatakse ja mis on olemas ka Are, Tõstamaa jt valdades. Seadme maksumus sõltub puhastatava vee kogusest ja vees sisalduva raua hulgast (lisa 7).

III kvaliteediklassi põhjavee ettevalmistus nõuab juba keerukamat eriprojekteerimist ning peale rajamiskulutuste on üsna kallis ka veepuhastussüsteemide tööshoidmine (Kljatško & Apeltsin, 1962).

Käesoleval ajal kasutatakse veetöötluses nii keemilisi kui ka füüsikalisi meetodeid. Keemilistest veepuhastusmeetoditest on kõige rohkem kasutusel sorbeerivad reaktiivid. Nii on veest fluori ärastamiseks kasutusel järgmised sorbeerimismeetodid:

- värskelt sadestunud magneesium- või alumiiniumhüdroksiidiga;

- aktiveeritud alumiiniumoksiidi graanulitega;

- granuleeritud hüdroksüülapatiidiga.

Füüsikaliste veepuhastusmeetodite hulka võib arvata mehaanilised ja membraanfiltrid, pöördosmoosi, ultraviolettkiirgurid, elektroplasma ja lööklaine meetodid (Alasi jt., 2001; Korotkov & Pavlov, 1972).

Fluoriidide eemaldamiseks soovitatakse kasutada pöördosmoosi meetodit, mille olmes kasutatavaid seadmeid tootlikkusega kuni 100 l/ööp. müüb firma Cepter Eesti. Seade maksab 12 750 krooni. Kui arvestada ühe inimese ööpäevaseks puhta joogivee vajaduseks 2 liitrit, siis 50–100 tarbijaga küla, kooli vm objekti puhul võib nimetatud seadmeid edukalt kasutada. Käituskulude ja matriitside vahetamise maksumusega arvestades maksaks 1 liiter puhastatud vett umbes 0,5 krooni. Elektroplasma meetod puhastab samuti vee fluorist ja kõikidest põlevatest elementidest. Vastavad kompaktsed seadmed tootlikkusega 1–100 m³/tunnis on väljatöötamisel. Seadmete tööstusliku tootmisega tegeleb Estel Pluss AS, teaduslik-tehnilist abi hakkab andma Eesti–Leedu ühisfirma Estel-Vesklaar OÜ. Leedu kogemuste põhjal võib öelda, et plasmaseadme kasutamisel alanesid Ionava linna tehases veepuhastuskulud keemiliste meetoditega võrreldes 4 korda.

Loomulikult tuleb suhteliselt keerukaid ja kallihinnalisi puhastusmeetodeid kasutusele võtta ainult äärmise vajaduse korral, kui alternatiivsed veevarustusallikad puuduvad. Majapidamise veevajadust, kokku 120–130 l/ööpäevas inimese kohta, on võimalik rahuldada ilma keeruka veetöötluseta, kuid joogivett, arvestades 2–3 l inimese kohta ööpäevas, tuleks töödelda või  tuua tarbijale kohale kanistritega.

Kõige efektiivsemalt saab veevarustusprobleeme lahendada alternatiivseid veevarustusallikaid otsides. Suur osa veehaarde puurkaeve, kus F>1,5 mg/l, avab veekompleksi alumist osa (S1ad–rk) kui pindmise reostuse eest paremini kaitstud põhjavett, kus on lubatud veetaseme suurem alanemine ja sellest tulenevalt ka suurem veevõtt. Käesoleval ajal on veevõtt vähenenud, mis võimaldab üle minna veekompleksi ülemise osa (S1jg–jn) põhjavee kasutamisele, kus vettandvateks kivimiteks on Jaagarahu ja Jaani lademe lubjakivi ja savikas lubjakivi, mille veeandvus on valdavalt väiksem. Analüüside andmetel on enamiku seda veekihti avavate puurkaevude vee fluoriidide sisaldus normi piires, kuid on ka erandeid. Kahjuks on Jaagarahu–Jaani veekihti avavate eramajapidamiste tarbeks rajatud puurkaevude tootlikkust puudulikult uuritud, kuna tehtud läbipumpamised olid lühiajalised. Tulevikus, kui orienteerutakse Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavee kasutamisele, on vaja teha katsepumpamised, mis olemasolevat informatsiooni kas kinnitaksid või ümber lükkaksid.

Tabel 1

Puurkaevude vee kvaliteedi uuritus 2003. aasta seisuga

| Vald | Põhja-veekiht | Pk. arv | Analüüside arv | Analüüsitud komponendid, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F>1,5* | Fe≥0,2 | NH4≥0,5 | Cl≥250 |
| Are | S1jg–jn | 49 | 37 | 4 0 | 30 25 | 25 2 | 36 0 |
|  | S1ad–rk | 8 | 7 | 1 1 | 5 3 | 2 1 | 7 2 |
| Audru | S1jg–jn | 133 | 128 | 32 16 | 114 89 | 94 33 | 128 29 |
|  | S1ad–rk | 17 | 18 | 4 4 | 18 14 | 9 0 | 18 15 |
| Halinga | S1jg–jn | 26 | 15 | 2 1 | 11 6 | 13 0 | 15 1 |
|  | S1ad–rk | 31 | 32 | 2 2 | 23 15 | 12 2 | 32 0 |
| Kaisma | S1jg–jn | 10 | 9 | 1 0 | 5 3 | 4 0 | 9 0 |
|  | S1ad–rk | 1 | 4 | 3 3 | - | - | 1 0 |
| Koonga | S1jg–jn | 23 | 19 | 3 0 | 12 9 | 17 1 | 19 0 |
|  | S1ad–rk | 20 | 21 | 7 7 | 14 6 | 8 0 | 17 0 |
| Lavassaare | S1jg–jn | 2 | 3 | 2 1 | 3 2 | 3 1 | 3 0 |
|  | S1ad–rk | 3 | 4 | 1 1 | 3 3 | 4 1 | 4 2 |
| Tori | S1jg–jn | 105 | 134 | 16 6 | 103 74 | 104 13 | 134 1 |
|  | S1ad–rk | 9 | 59 | 3 3 | 33 24 | 55 3 | 59 2 |
| Tõstamaa | S1jg–jn | 48 | 53 | 10 8 | 47 40 | 41 25 | 52 1 |
|  | S1ad–rk | 7 | 8 | - | 6 5 | 7 0 | 8 5 |
| Kokku | S1jg–jn | 396 | 398 | 70 32 | 325 318 | 301 75 | 396 32 |
|  | S1ad–rk | 96 | 153 | 21 21 | 102 41 | 97 7 | 146 26 |

* 	lugejas – veeproovide koguarv

nimetajas – veeproovide arv, kus komponendi sisaldus ületab lubatud sisalduse ülempiiri

3. Ühisveevärgiga valdade ja asulate veevarustustingimuste spetsiifilised probleemid

3.1. Are valla Pärivere ja Suigu küla veevarustusallikad

ning vee kvaliteedi probleemid

Are valla puurkaevuregistris on arvel 57 puurkaevu. Andmed nende kohta on toodud lisas 2 ja 3 ning veehaarete asukohaskeem joonisel 3.

Are valla territooriumil levivad 3–17 m paksuse kvaternaarisetete kihi all Alam-Siluri vettandvad karbonaatkivimid, mis jagunevad kaheks veekihiks: Jaagarahu–Jaani (S1jg–jn) ja Adavere–Raikküla (S1ad–rk). Veevarustusallikana kasutatakse valdavalt maapinnalt esimest, Jaagarahu–Jaani veekihti. Puurkaevude sügavus on 30–60 m. Veetase püsib +0,8–3 m maapinnast ehk 13–18 m abs. k. Puurkaevude erideebit muutub väga suure ulatusega – 0,1–3,7 l/s·m, valdavalt 0,1–0,3 l/s·m. Vee keemiline koostis vastab enamikus tarbekaevudes joogivee kvaliteedinõuetele, v.a rauasisaldus, mis üksikutes kaevudes ulatub 1,5 mg/l (joogiveenormidega lubatud rauasisaldus on aga 0,2 mg/l). Põhjavee fluoriidide sisaldus on analüüside andmetel väike – 0,87 mg/l (lisa 3 ja 4).

Maapinnalt teine, Adavere–Raikküla veekiht levib 90–140 m sügavusel. Veekiht on suhteliselt veevaene, puurkaevude erideebit on 0,08 ja 0,42 l/s·m, veetase ulatub 10–13 m maapinnast ehk 12–13 m abs. k. Keemiliste analüüside andmete põhjal ei vasta põhjavesi kõrge kloriidide, fluoriidide, naatriumi- ja boorisisalduse tõttu kohati joogivee nõuetele.

Pärivere küla veevarustuses kasutatakse Siluri veekompleksi ülemise veekihi (S1jg–jn) põhjavett. Praegune ja perspektiivne veevõtt on toodud tabelis 2. Vett võetakse kahest tarbekaevust – 6299 ja 6317 (joonis 4 ja 5). Pumbamajadesse on paigaldatud rauaärastusseadmed. Pärast raua ärastamist ei ole vee hulga ja kvaliteediga probleeme.

Suigu küla varustab veega kaks puurkaevu – 6314 ja 6320, mis avavad alumise, Adavere– Raikküla veekihi (joonis 4 ja 6). Keemiliste analüüside andmete põhjal (lisa 3 ja 4) on põhjavees kloriide kuni 363 mg/l, fluoriide kuni 4,8 mg/l, naatriumi kuni 227 mg/l ja boori 1,8 mg/l, mis ületavad joogivee kvaliteedinõuetes normeeritud piirsisaldusi (Sotsiaalministri..., 2001).

Suigu küla veevarustuse parandamiseks on soovitatav alternatiivse veevarustusallikana kasutada 30–40 m sügavusi puurkaeve, mis avavad Jaagarahu–Jaani veekihti. Suigu külas asuv erapuurkaev 16212 (kuulub hr. Olavi Vaherile) on 30,5 m sügavune ja selle vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele (tabel 2). Küla perspektiivne veevajadus on 60–65 m³/ööpäevas. Joogiveega varustamiseks on soovitav rajada praegu töötavate pk. 6314 ja 6320 sanitaarkaitsealale kaks 35–40 m sügavust puurkaevu. Olemasolevad puurkaevud tuleks konserveerida, siis saab veetarbimise suurenemise korral hakata rajatavate puurkaevude vett segama nende kaevude veega. Et saada joogivee kvaliteedinõuetele vastava fluoriidide sisaldusega vett (F- = 1,5 mg/l), arvutatakse vee segamiseks vajalik veehulk järgmisest valemist (Korotkov & Pavlov, 1972):

kus	C – fluoriidide piirsisaldus joogivees (≤1,5 mg/l);

C1 – fluoriidide sisaldus segatavas vees;

Q1 – segatava vee hulk

Q = ΣQ1 – segatud vee hulk.

Tabelis	 toodud andmeid kasutades on Suigu küla Q1 = 0,24Q2, kus Q2 on vee hulk praegu töötavatest suure fluoriidide sisaldusega puurkaevudest. Samas on 30–40 m sügavuste puurkaevude vesi kõrgendatud rauasisaldusega, mis nõuab rauaärastusseadmete paigaldamist.

Ühe puurkaevu rajamine maksab orienteeruvalt 35 000 krooni, pumbasüsteemide ja automaatika paigaldus 25 000 krooni, rauaärastussüsteem 28 000 krooni. Seega tuleb Suigu küla kvaliteetse joogiveega varustamiseks kulutada orienteeruvalt 176 000 krooni.

Tabel 2

Are valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustus-objekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | Na+ | H2S |  |
| S1jg–jn |
| Pärivere küla | 6299 | 31 | 3,4 | 9,6 | 41 | 40 | 0,87 | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Rauaärastus-seadmed paigaldatud. |
| EK Oja | 6317 | 45 | 5,4 | 7,5 | 20 | 20 | 0,824 | 1,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | -"- |
| Suigu k., Olavi Vaher | 16212 | 30,5 | 1,1 | 5,7 |  | ~57 | 0,45 | 0,7 | 12 | 0,22 | <0,03 | <0,1 |  |  |  |  |  |
| S1ad–rk |
| Suigu keskus | 6314 | 113 | 2,5 | 32 | 40 | 42 | 4,8 | 0,3 | 363 | - | - | - | - | 1,8 | 227 |  |  |
| Suigu suurfarm | 6320 | 140 | 6,0 | 14,3 | ~17 | 20 | 4,8 | 0,08 | 186 | 0,92 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |

3.2. Audru valla Audru keskkooli ja Jõõpre põhikooli veevarustusallikad

ning vee kvaliteedi probleemid

Audru valla veevarustuses kasutatakse Siluri veekompleksi põhjavett. Puurkaevuregistris on arvel 150 puurkaevu sügavusega 20–180 m. Üks 420 m sügavune puurkaev avab Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleksi, kuid seda käesoleval ajal ei kasutata (lisa 2; joonis 6).

Vee keemiliste analüüside andmetel esineb 137 Siluri veekompleksi avava puurkaevu kohta joogivee kvaliteedinõuetest järgmisi kõrvalekaldeid: 89 puurkaevus ehk 65% puurkaevudest on rauasisaldus Fe>0,2 mg/l, 38 puurkaevus (27,7%) on kloriidide sisaldus Cl>250 mg/l ja 15 puurkaevus (10,9%) on ammooniumisisaldus NH4>0,5 mg/l. Fluoriidide sisaldust on analüüsitud 32 korral, neist 15 analüüsis on F->1,5 mg/l (tabel 3, lisa 3). Põhjavee kõrgendatud ammooniumisisaldus annab tunnistust lokaalsest või juhureostusest, vee suure rauasisalduse põhjuseks on aga Jaagarahu lademes esinev püriit. Põhjavee suurt kloriidide sisaldust põhjustab seos merega. See on iseloomulik läänerannikule, kus vettandvate kivimite väljeala on meres ja põhjaveetase rannikupiirkonnas jääb alla merepinna. Lääne- ja Kesk-Eestis on suur fluoriidide sisaldus Siluri veekompleksi põhjaveele iseloomulik. Kõige tõenäosemalt põhjustavad põhjavee suurt fluoriidide sisaldust läbilõikes esinevad savikad merglikihid, eriti aga metabentoniidi vahekihid. Veekompleksi ülemises, Jaagarahu–Jaani veekihis on märgata fluoriidide sisalduse seaduspärast vähenemist, kuid valla territooriumil on suur hulk kõrvalekalletega puurkaeve. 40–60 m sügavustest puurkaevudest, mis avavad Jaagarahu–Jaani veekihti, on 23 puurkaevust 7-e (30%) puurkaevu vees F>1,5 mg/l.

Põhjavee suure kloriidide ja fluoriidide sisalduse tõttu on Audru aleviku Pärnu linna veevärgiga ühendamise otsus igati põhjendatud. Kõige teravamad on veevarustuse probleemid Audru keskkoolil ja Jõõpre põhikoolil.

Audru keskkooli veevarustus põhineb Siluri veekompleksi alumise, Adavere–Raikküla veekihi põhjaveel. Puurkaev 6221, sügavusega 180 m, asub kooli juures (joonis 7 ja 8). Puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele suure kloriidide (412 mg/l) ja fluoriidide (6,15 mg/l) sisalduse tõttu (lisa 3 ja 4). Kooli ööpäevane veevajadus on 27 m³. Alternatiivse veevarustusallikana on soovitatav rajada uus puurkaev sügavusega 30–35 m, mis avaks veekompleksi ülemist, Jaagarahu–Jaani veekihti. Lähtudes pk. 17244 (valdaja Liivak) vee analüüside andmetest (F = 1,5 mg/l, Cl = 15 mg/l) ja pk. 12312 (AÜ Tõruke) andmetest (F = 1,8 mg/l ja Cl = 53 mg/l), on Audrus olemas eeldused saada ülemisest veekihist joogivee kvaliteedinõuetele vastavat vett, v.a normist suurem rauasisaldus. Seetõttu on nõutav paigaldada puurkaevule rauaärastusseade.

Uue puurkaevu puurimise orienteeruv maksumus on ligikaudu 30 000 krooni, varustamine automaatika ja pumbaga ligikaudu 25 000 krooni, rauaärastusseadmed maksavad ligikaudu 28 000 krooni. Seega oleksid uue puurkaevu rajamise kulud kokku 83 000 krooni. Puurkaevu võiks puurida töötava pk. 6221 sanitaarkaitsealale. Pk. 6221 tuleks likvideerida või jätta kastmisvee kaevuks.

Teiseks võimalikuks variandiks on ühendada kool Audru aleviku veevõrguga, milleks tuleks veetrassi pikendada 2–2,5 km võrra. See aga läheks märgatavalt kulukamaks.

Jõõpre põhikooli veega varustav puurkaev 6243 on rajatud 1910. aastal ning puurkaevu konstruktsiooni kohta andmed puuduvad. Orienteeruv sügavus on 25 m (asukohaskeem joonisel 9). Kooli perspektiivne joogiveevajadus on 28 m³/ööpäevas ja sellega kindlustamine probleeme ei tekita. Keemiliselt koostiselt on põhjavesi HCO3-Cl-Na-tüüpi, kuivjäägiga 485 mg/l, väga pehme, vee karedus on 1,65 mg·ekv/l, reostustunnused puuduvad, kuid vee fluoriidide sisaldus on anomaalselt kõrge – F = 5,5 mg/l (lisa 3). Jõõpre küla puurkaevudes, sügavusega 30–50 m, mis kasutavad Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavett, on fluoriidide sisaldus 1,45–2,6 mg/l. Ühisveevärki varustava pk. 5219, sügavusega 50 m, vees on fluoriide 1,45–2,1 mg/l (lisa 3 ja 4).

Optimaalseks veevarustuse variandiks on kooli ühendamine ühisveevärgiga.

Tabel 3

Audru valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustus-objekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | Na+ | H2S |  |
| S1jn–jg |
| Jõõpre kool | 6243 | 25 | - | - | 25 | 28 | 5,5 | 0,19 | 111,3 | 0,08 | <0,003 | <0,4 |  | 0,74 | 158 |  | Pk. suletakse. |
| Jõõpre keskus | 5219 | 50 | 12,0 | 2,5 |  |  | 1,45–2,1 | 0,1 | 27,7 | 0,1 | - | - |  |  |  |  | Pk. lülitakse ümber koolile. |
| Audru AÜ Tõruke | 12312 | 45 | 2,8 | 11,6 |  | 80 | 1,8 | 0,17 | 54 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  |  |  |  | Võiks olla Audru kooli asendus-puurkaevuks. |
| Liiva k. | 17244 | 28 | 1,0 | 2,5 | 2 | 30 | 1,5 | 0,7 | 15 | 0,5 | 0,003 | 0,45 |  |  |  |  | -"- |
| S1ad–rk |
| Audru keskkool | 6221 | 180 | 2,8 | 32,2 | 27 | 27 | 6,15 | 0,26 | 412 |  | 0,003 | 1,15 |  |  |  |  | Vajab uut, 35–45 m sügavust puur-kaevu. Olemasolev likvideerida. |
| Audru keskus | 5205 | 140 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,2–2,8 | 0,1 | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audru karuslooma-kasvandus | 6193 | 180 | 2,9 | 42,5 |  |  | 3–4 | 0,5 | 328 |  |  |  |  | 2,03 | 246 |  | Saab vee Pärnust. |

3.3. Halinga valla Libatse ja Vahenurme küla veevarustusallikad

ning vee kvaliteedi probleemid

Halinga valla veevarustus põhineb Siluri veekompleksi põhjaveel. Puurkaevuregistris on arvel 56 Halinga valla puurkaevu (lisa 2), millest 42 kohta on keemilised analüüsid (lisa 3). Enamik arvelevõetud puurkaevudest avab veekompleksi alumist – Adavere–Raikküla (S1ad–rk) veekihti 60–130 m sügavusel. 11 puurkaevu, mille kohta on passiandmed, võtavad vett läbilõike ülemisest osast – Jaagarahu–Jaani (S1jg–jn) veekihist 20–60 m sügavuselt. Puurkaevude andmed on toodud lisas 2 ja asukohaskeem joonisel 9.

Jaagarahu–Jaani veekihi veerikkus on puurkaevude erideebiti järgi 0,01–0,28 l/s·m, keskmine 0,148 l/s·m. Adavere–Raikküla veekihti avavate puurkaevude erideebit on 0,03–0,89 l/s·m, keskmine – 0,23 l/s·m. Veetase alumises veekihis on 10–18 m abs. k. ja läbilõike ülemises veekihis – 17–34 m abs. k. Maapinnalt esimese põhjaveekihi looduslik kaitstus on nõrk, mille tõttu puurkaevud ongi rajatud läbilõike alumisse ossa.

Keemiliselt koostiselt on mõlema veekihi põhjavesi mage, kuivjäägiga kuni 500 mg/l. Sügavamate puurkaevude veele (S1ad–rk) on iseloomulik suur fluoriidide sisaldus (F = 1,8–4,3 mg/l). Vee küla veehaarde andmetel on läbilõike ülemist, S1jg–jn veekihti avava puurkaevu vee F = 1,029 mg/l. Kokku on fluoriidide sisaldust määratud vaid 4 puurkaevu vees, neist kolmes on fluoriide rohkem kui 1,5 mg/l.

Reostusega seotud makrokomponentidest on märgitud ammooniumi kõrgendatud sisaldust pk. 6303 vees, kus NH4 = 1,5 mg/l (kordusanalüüs puudub). Rauasisalduse poolest ei vasta kaasaja nõuetele 12 puurkaevu vesi, mis valdavalt avavad ülemise veekihi põhjavee. Suur hulk veeanalüüse on tehtud aastatel 1960–85. Kuna rauasisalduse määramiseks võeti tollal veeproovid konserveerimata, on analüüside tõesus kaheldav.

Eriti raske on ühisveevärgi olukord Libatse ja Vahenurme külas.

Libatse küla veevärk saab põhjavee puurkaevust 6160, sügavusega 90 m, veevõtt 70 m³/ööpäevas, perspektiivne veevajadus kuni 90 m³/ööpäevas (tabel 4; joonis 10). Vee kvaliteet on rahuldav, v.a fluori (F=1,88–2,88 mg/l) ja boori (B=1,3 mg/l) kõrgendatud sisaldus. Kuna küla teised kaevud on veel sügavamad, siis ei leia töötavate puurkaevude hulgast arvatavasti ühtegi, mille vesi oleks väikese fluoriidide sisaldusega. Adavere lademe savikat lubjakivi avava Arase küla 75 m sügavusest pk. 6152 võetud veeproovis oli F = 2,06 mg/l.

Ainsaks alternatiivseks veevarustusallikaks, kus fluoriidide sisaldus on kuni 1 mg/l, võib olla veekompleksi ülemine osa, S1jg–jn veekiht, mille vettandvad kivimid lasuvad 30–35 m sügavusel. Ööpäevane veevõtt, kui pump töötab 20 tundi, on 50–65 m³. Et saada kuni 1,5 mg/l fluoriidide sisaldusega vett, tuleb töötava puurkaevu vett (F- ═ 2,8 mg/l) segada uue, planeeritava puurkaevu veega, kus fluoriidide sisaldus on eelduste kohaselt 1 mg/l. Erineva kontsentratsiooniga vee segamise proportsioone saab hinnata järgmisest võrrandist:

,

kust saame, et			.

Antud olukorras Q1 = 2,6Q2, kus

Q1 – alternatiivse puurkaevu veekulu fluoriidide sisaldusega C1=1 mg/l;

Q2 – praegu töötava puurkaevu veekulu, fluoriidide sisaldus 2,06 mg/l

Veevajaduse 90 m³/ööpäevas rahuldamiseks tuleb alternatiivsest puurkaevust võtta vett 65 m³/ööpäevas ja praegusest puurkaevust (6160) 25 m³/ööpäevas.

Võttes arvesse põhjavee vähest kaitstust pindmise reostuse eest, peab alternatiivse puurkaevu sanitaarkaitseala raadius olema kindlasti 50 m, kusjuures toiteperioodil ei ole veekihi reostumine täielikult välistatud. 35 m sügavuse puurkaevu (täpne sügavus määratakse projektis) puurimise maksumus on 35 000 krooni, seadmete maksumus 25 000 krooni, rauaärastussüsteemi maksumus 28 000 krooni, veesegamismahuti ja teise astme pumba maksumus ligikaudu 25 000 krooni. Seega on kulud kokku 113 000 krooni. Ette tuleb näha ka kloorimissüsteem või süsteem, mis välistaks bakterioloogilise reostuse. Võimalik, et konkreetsel juhul tuleks veetöötlusel kaaluda elektroplasmameetodi varianti, milleks on vajalik eriprojekt. Nende küsimustega tegeleb Estel Pluss AS.

Vahenurme küla varustab veega pk. 6155. Perspektiivne veevajadus on 50 m³/ööpäevas (tabel 4; joonis 11). Puurkaevu vees on väga kõrge fluoriidide (F = 4,08 mg/l) ja boorisisaldus (B = 1,2 mg/l).

Alternatiivse veeallikana võib soovitada puurida uus 35 m sügavune puurkaev, mis avab veekompleksi ülemist osa. Võttes arvesse põhjavee suhteliselt nõrka kaitstust pindmise reostuse eest, tuleb puurkaev kindlustada sanitaarkaitsealaga, mille raadius on vähemalt 50 m.

Alternatiivse puurkaevu tootlikkus peaks olema 1 l/s ehk 3,6 m³/h, mis katab tellitud veevajaduse 16 tunniga. Vee segamist töötava pk. 6155 veega ei saa soovitada, sest selle fluoriidide sisaldus on väga suur.

Alternatiivse puurkaevu vesi on oodatult suure rauasisaldusega, seetõttu tuleb paigaldada rauaärastussüsteem.

35 m sügavuse puurkaevu puurimise maksumus on ligikaudu 30 000–35 000 krooni, pumbamaja automaatika maksab 25 000 krooni ja veepuhastussüsteem 28 000 krooni, seega uue veehaarde rajamiseks kulub kokku 88 000 krooni.

Tabel 4

Halinga valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustus-objekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | H2S |  |
| S1jg–jn |
| Vee k. | 6154 | 40 | 0,6 | 21 |  |  | 1,029 | 0,49 | 41,8 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  | 0,65 |  |  |
| Arase k. | 6152 | 75 | 1,1 | 24 | 3–4 |  | 2,06 | 0,06 |  | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  | 0,59 |  |  |
| S1ad–rk |
| Libatse k. | 6160 | 90 | 6,8 | 8,0 | 70 | 90 | 1,8–2,8 | 0,3 | 4,08 |  |  |  |  | 1,3 |  | Puurkaevude 30-meetrine sani-taarkaitseala on vormistamata. Maa on privati-seeritud ja tuleb välja osta. |
| Vahenurme k. | 6155 | 120 | 1,9 | 17,0 |  | 50 | 4,08–4,3 |  | 76 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |

3.4. Kaisma valla Kergu küla veevarustusallikad

ning vee kvaliteedi probleemid

Kaisma valla veevarustus põhineb valdavalt Siluri veekompleksi ülemise, Jaagarahu–Jaani veekihi põhjaveel. Puurkaevude sügavus on 20–70 m. Nende tootlikkus on suhteliselt suur – erideebit muutub 0,92–6,58 l/s·m. Põhjavee kvaliteet rahuldab joogivee kvaliteedinõudeid. Olemasolevad puurkaevud katavad perspektiivse veevajaduse (tabel 5). Puurkaevude andmed on toodud lisas 2 ja põhjavee keemiline koostis lisas 3. Kergu küla puurkaevude paiknemine on toodud joonisel 12 ja 13.

Erandiks on Kergu kooli 200 m sügavune puurkaev, mis avab veekompleksi alumist, Adavere–Raikküla veekihti, mille vee fluoriidide sisaldus ulatub  3,53 mg/l (lisa 4). Joogiveega varustamiseks on soovitatav kool lülitada ühtsesse veevõrku või puurida  madalam, 40 m sügavune puurkaev. Uue puurkaevu puurimisel tuleb puurkaevu ümber kindlustada nõuetekohane 50 meetri raadiusega sanitaarkaitseala. See nõue käib ka kõikide töötavate puurkaevude kohta, sest põhjavee kaitstus ei ole piisav. Pumbamajana (seadmete ruumina) võib kasutada olemasolevat pumbamaja.

Koolile uue puurkaevu puurimise maksumus on ligikaudu 40 000 krooni, pumbaseadmed koos automaatikaga maksavad ligikaudu 25 000 krooni.

Optimaalse fluoriidide sisaldusega (F = 1,2 mg/l) vee saamiseks on otstarbekas Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavett fluoriidide sisaldusega 0,27 mg/l segada Adavere–Raikküla veekihi põhjaveega, s.t praegu töötavast puurkaevust, kus F = 3,5 mg/l. Segatava vee suhe Q1:Q2 = 2,47, kus Q1, m³ ööpäevas, on vee kogus uuest, rajatavast puurkaevust, ja Q2, m³ ööpäevas, vee kogus praegu tegutsevast puurkaevust. Veevajaduse 12 m³ ööpäevas juures tuleb praegu töötavast puurkaevust võtta 3,5 m³ ööpäevas. Vee segamiseks tuleb ette näha mahuti.

Tabel 5

Kaisma valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustus-objekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | H2S |  |
| S1jg–jn |
| Kaisma keskus | 6741 | 60 | 8 | 3,8 | 15 | 15 |  | 0,03 | 32 |  |  |  |  |  |  | Sanitaarkaitseala vormistamata, maa kuulub vallale |
| Kergu keskus | 6740 | 55 | 4,5 | 4 | 18 | 18 | 0,271 | <0,05 | 15 | <0,05 | 0,014 | 21,2 | - | <0,006 |  | Pk. võib anda 130 m³ ööp. 8-tunnise töötamise juures |
| Kaisma keskus | 6742 | 60 | 7,3 | 8 |  |  |  |  | 16 | 0,08 | 0,015 | 0,4 |  |  |  |  |
| S1ad–rk |
| Kergu kool | 6739 | 200 | 2,2 | 2,1 | 10–12 | 12 | 3,5 |  | 120 |  | 0,02 |  |  |  |  | Pk. vett ei ole lubatud kasutada joogiveeks. |

3.5. Koonga valla Koonga, Irta, Lõpe ja Oidrema küla veevarustusallikad

ning vee kvaliteedi probleemid

Koonga valla elanike veevarustusallikaks on Siluri veekompleksi Jaagarahu–Jaani veekihi (S1jg–jn) ja Adavere–Raikküla veekihi (S1ad–rk) põhjavesi. Puurkaevuregistris on 43 Koonga valla puurkaevu ja 31 veeanalüüsi andmed (lisa 2 ja 3). 43 puurkaevust avavad 24 ülemist, S1jg–jn veekihti, ja 19 – alumist, S1ad–rk veekihti.

Erideebitist lähtudes muutub puurkaevude veerikkus väga suures ulatuses. Ülemise, S1jg–jn veekihti avavate puurkaevude erideebit on 0,05–11,38 l/s·m, keskmine 0,86 l/s·m; alumises, S1ad–rk veekihis q = 0,07–6,17 l/s·m, keskmine q = 0,65 l/s·m. Veetase on ülemises veekihis 6–18 m absoluutset kõrgust ja alumises veekihis 4,5–16 m absoluutset kõrgust. Põhjavee kaitstus pindmise reostuse eest on nõrk ja kohati on põhjavesi praktiliselt kaitsmata.

Keemiliselt koostiselt on joogivee kvaliteedinõuetest kõrvalekaldumisi rauasisalduse (Fe>0,2), fluorisisalduse (F>1,5 mg/l) ja boorisisalduse (B>1 mg/l) osas ning puurkaevus 10806 on märgitud NH4-reostust 7,7 mg/l (tabel 6, lisa 3). Suurt fluori- ja boorisisaldust täheldatakse Adavere–Raikküla veekihi (S1ad–rk) põhjavees. Joogivee kvaliteedi probleem on eriti terav suurematel ühisveevarustuse veehaaretel, kus kasutatakse alumise veekihi põhjavett. Veehaarete paiknemine on toodud joonisel 14.

Koonga külas kasutatakse veevarustuseks kolme puurkaevu (6176, 6171 ja 6179; joonis 15), sügavusega vastavalt 85, 95 ja 103 m ja summaarse veevõtuga ~55 m³/ööpäevas. Perspektiivne veevajadus on 60 m³/ööpäevas (tabel 6). Puurkaevudel on 30 m raadiusega sanitaarkaitseala, mida saab laiendada kuni nõutava 50 meetrini. Kõigi töötavate puurkaevude põhjavees on suur fluoriidide (F = 3,35–4,00 mg/l) ja boorisisaldus (B = 0,75–1,71 mg/l). Puurkaevude asukohaskeem on joonisel 15.

Alternatiivse joogiveeallikana on soovitatav ette näha rajada kuni 30 m sügavuste puurkaevudega veehaare. Koonga külas asuvate pk. 13447 ja 10811 andmetel võib puurkaevude tootlikkus ulatuda 1,5–2,0 l/s, nii et 8–10-tunnise töötamise juures kindlustab veehaare ööpäevase veevajaduse (tabel 6). Rauasisaldus on puurkaevude vees 0,4 mg/l. Reostavaid lämmastikühendeid ei ole leitud. Kuid tuleb meeles pidada, et veekiht on looduslikult kaitsmata ja uute puurkaevude rajamisel tuleb kindlustada neile nõuetekohane 50 m raadiusega sanitaarkaitseala.

Puurkaevu rajamise maksumus on ligikaudu 30 000 krooni, pumbaseadmed ja automaatika maksumus – 25 000 krooni ja rauaärastusseadmed – 28 000 krooni. Täiendavalt tuleb ette näha bakterioloogilise reostuse vastane süsteem hinnaga ligikaudu 17 000 krooni. Seega on ligikaudsed kulud kokku 100 000 krooni.

Samasugune olukord on Irta külas (joonis 16), kus veevarustus baseerub puurkaevul 6174, mille sügavus on 100 m. Puurkaevu põhjavee fluoriidide sisaldus on 4,525 mg/l ja põhjavee kaitstus pindmise reostuse eest nõrk. Veevajadus on 10 m³/ööpäevas.

Alternatiivseks veevarustusallikaks on soovitatav rajada uus, 30 m sügavune puurkaev nõuetekohase sanitaarkaitsealaga. Puurkaevu maksumus on sama kui Koonga küla puhul.

Lõpe küla varustavad veega puurkaevud 7935 ja 7943, sügavusega vastavalt 100 ja 115 m (joonis 17). Summaarne veevõtt on 40 m³/ööpäevas. Perspektiivis veevõtt ei suurene (tabel 6). Põhjavee suure fluoriidide (F = 3,5 mg/l) ja boorisisalduse (B = 1,85 mg/l) tõttu soovitatakse elanike veevarustus üle viia puurkaevule 7942, mille sügavus on 50 m. Tootlikkuselt katab töökoja puurkaev küla veevajaduse täielikult.

On tarvis majanduslikult kaaluda mõlema variandi: 1) pumbamaja ja töötavat pk. 7942 ühendava veetrassi rajamise, ja 2) pk. 7935 sanitaarkaitsealale uue 35 m sügavuse puurkaevu puurimise maksumust. Uue puurkaevu puurimine läheb orienteeruvalt maksma 35 000 krooni ja pumbaseadmed 25 000 krooni. Rauaärastussüsteem (28 000 krooni) on vajalik mõlema variandi puhul. Pumbamajaks saab kasutada olemasolevat pk. 7935 pumbamaja. Kulud kokku 88 000 krooni.

Oidrema küla veevarustus baseerub pk. 7939, sügavusega 103 m, mis avab S1ad–rk veekihti (joonis 18). Praegune ja perspektiivne veevajadus on 20 m³/ööpäevas. Pk. 7939 põhjavee keemilises koostises ületavad joogivee kvaliteedinõudeid fluoriidide (F = 2,7 mg/l) ja boorisisaldus (B = 1,2 mg/l).

Alternatiivse veeallikana võib hakata kasutama ülemise veekihi põhjavett (S1jg–jn), mis on joogivee kvaliteediga. Analoogne on pk. 14993, sügavusega 50 m (tabel 6; lisa 3). Võttes arvesse veekihi nõrka looduslikku kaitstust, peab puurkaevu minimaalne sanitaarkaitseala olema 50 m raadiusega ja reostusallikatest maksimaalsel kaugusel.

40–50 m sügavuse puurkaevu puurimine maksab ligikaudu 45 000 krooni, pumbaseadmed 25 000 krooni, rauaärastussüsteem 28 000 krooni ja perioodilise kloorimise süsteem 17 000 krooni. Kokku seega 115 000 krooni. Pumbamajaks saab tõenäoliselt kasutada töötava pk. 7939 pumbamaja.

Tabel 6

Koonga valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustusobjekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | veetaseme alandus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | Na+ | H2S |
| S1jg–jn |
| Koonga k., Mäe-Hansu t. | 13447 | 11 | 2,7 | 1,4 | 2 |  |  | 0,42 | 45 | 0,26 | 3,5 | 0,07 |  |  |  |  |
| Nedrema k., Tooma t. | 10806 | 26 | 0,8 | 2,0 | 2 | 57 | 1,214 |  | 3,8 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
| Lõpe töökoda | 7942 | 50 | 10,5 | 2 |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oidrema k., Matiku t. | 14993 | 50 | 0,6 | 10,5 |  |  | 0,543 |  | 19 | <0,05 | <0,003 | 0,7 |  | 0,541 |  |  |
| S1ad–rk |
| Koonga keskus | 6179 | 103 | 4,4 | 8,5 | 30 | 30 | 3,35–3,55 | 0,03 | 210 | 0,01 | 0,003 | 0,45 | - | 1,41 |  |  |
| Koonga võitsehh | 6171 | 95 | 6,5 | 23,4 |  |  |  | 0,3 | 194 | 0,2 |  |  |  | 1,71 1,25 | 160 |  |
| Koonga keskus ja laut | 6176 | 85 | 5,5 | 4 | 25 | 27 | 4,004 | 0,05 | 165 |  | <0,003 | <0,4 |  | 0,75 |  |  |
| Irta k. | 6174 | 100 | 2,1 | 26 | 10 | 10 | 4,525 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõpe k. keskus | 7935 | 100 | 2,5 | 13 | 20 | 20 | 3,05 3,5 | 0,2 | 186 |  |  |  |  | 1,85 |  |  |
| Lõpe end. meierei | 7943 | 115 | 7,2 | 5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |
| Oidrema k. | 7939 | 103 | - | - | 20 | 20 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Lavassaare alevi veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid

Lavassaare alevi veevarustus baseerub Siluri veekompleksi mõlema veekihi põhjaveel. Alevi 5-st puurkaevust on kolm 120–130 m sügavused ja avavad veekompleksi alumist osa (S1ad–rk veekihti), ja kaks – 50 m sügavused, mis avavad veekompleksi ülemist osa (S1jg–jn; joonis 20). Veekompleks on veevaene, puurkaevude erideebit on 0,1–0,5 l/s·m, veekompleksi ülemises osas 0,16 l/s·m. Alevi veevarustuses kasutatakse pk. 6182, sügavusega 130 m ja veevõtuga ligikaudu 150 m³/ööpäevas. Kloriidide (270 mg/l), fluoriidide (3,6 mg/l) ja raua (0,45 mg/l) suure sisalduse tõttu ei vasta põhjavesi kaasaja joogivee kvaliteedinõuetele. Alevi perspektiivseks veevajaduseks on hinnatud 140 m³/ööpäevas.

Et saada joogivee kvaliteediga põhjavett, võib pk. 15419 (Ülejõe t. 4, lisa 3) vee analüüside andmete põhjal soovitada kahe 50–60 m sügavuse (olenevalt reljeefist) puurkaevuga veehaarde rajamist, mis avaks Jaagarahu–Jaani veekihti. Ühe puurkaevu tootlikkus on eelduste kohaselt 6–7 m³/h või 10-tunnise töötamise juures 70 m³/ööpäevas. Puurkaevude optimaalne kaugus teineteisest on 300 m.

Kahe puuraugu puurimise plaani oluliseks puuduseks on piirkonna suhteliselt vähene hüdrogeoloogiline uuritus. Enne veehaarde rajamist oleks otstarbekas teha katsepumpamine olemasolevatel puurkaevudel 6181 ja 15419, et täpsustada mõlema puurkaevu hüdrogeoloogilisi parameetreid. Katsepumpamisel peab tootlikkus olema vähemalt 6 m³/h kuni veetaseme stabiliseerumiseni puurkaevus. Katsepumpamise lõpus tuleb tingimata võtta veeproovid üldkeemiliseks analüüsiks ja kõikide sotsiaalministri 2003. a. 2. jaanuari määruses nr. 1 loetletud komponentide sisalduse määramiseks.

Põhjavee ammooniumi- ja rauasisalduse suhteline ebastabiilsus viitab veekihi põhjavee seotusele sooveega, mis võib olla tingitud puurkaevu konstruktsioonivigadest või siis looduslikest seostest läbi hüdrogeoloogilise "akna". Lõpliku otsuse saab teha pärast katsepumpamise tulemuste saamist. Ühe pumpamisvahetuse orienteeruv maksumus  koos hüdrokeemiliste veeproovide võtmisega on 7000 krooni. Veeanalüüsi maksumus on 4000 krooni.

Viimaste veeanalüüside tulemuste põhjal (pk. 15419) on põhjavee fluoriidide sisaldus lubatu piiril ja rauasisaldus normis (tabel 7).

Kahe puurkaevu puurimise maksumus on ligikaudu 100 000 krooni ning pumpade ja automaatikaga varustamine – 50 000 krooni. Põhjavesi on looduslikult keskmiselt kaitstud, kuid sanitaarkaitsealale kehtestatud nõuetest tuleb rangelt kinni pidada. Võttes arvesse, et põhjavee rauasisaldus on pindalaliselt väga muutlik, võib olla vajalik ka rauaärastussüsteemi soetamine (lisa 7).

Võttes arvesse küllaltki suurt veetarbimist, võiks kaaluda ka veetöötlust, kasutades fluori ärastamiseks  keemilist või füüsikalist meetodit. Füüsikalistest meetoditest oleks otstarbekas lähemalt tutvuda elektroplasmameetodiga, mida pakub Estel Pluss AS (Tallinn, Telliskivi 60A).

Tabel 7

Lavassaare alevi töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustus-objekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | H2S |  |
| S1jg–jn |
| Lavassaare alev | 6181 | 50 |  |  |  |  | 1,86 | 0,78 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15419 | 46,5 | 1,9 | 12 |  | 72/102 | 1,58 | 0,05 | 50 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  |  |  |  |
| S1ad–rk |
| Lavassaare alev | 6182 | 130 | 6,7 | 10,3 | ~150 | 150 | 3,6 | 0,45 | 270 | 0,36 |  |  |  |  |  | Veevarustuses kasutada 60–70 m sügavust puurkaevu, mis avab Jaagarahu–Jaani veekihti. |

3.7. Tori valla Tori aleviku, Viira põhikooli ning Taali, Selja ja Piistaoja küla

veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid

Tori valla elanikkonna veevarustus baseerub valdavalt Siluri veekompleksi põhjaveel. Valla 98 puurkaevust avavad 3 kaevu Kvaternaari veekompleksi, 2 – Kesk-Alam-Devoni veekompleksi, ja 93 – Siluri veekompleksi (lisa 2). Andmed vee kvaliteedi kohta on toodud lisas 3. Üksikud fluoriidide sisalduse määrangud näitavad, et fluoriidide kõrgendatud sisalduse probleem on olemas põhiliselt üle 100 m sügavuste puurkaevude vees, mis avavad Siluri veekompleksi alumist, S1ad–rk veekihti. Suure fluoriidide sisalduse tõttu on Tori ühepereelamute piirkonnas, Viira põhikoolis, Tali elamurajoonis ning Selja ja Piistaoja külas joogiveeprobleemid väga keerulised. Veehaarete paiknemine on näidatud joonisel 21.

Tori ühepereelamuid varustab veega puurkaev 6303, mille sügavus on 150 m. Veevajadus on 10 m³/ööpäevas (tabel 8, joonis 22). Puurkaev avab Jaagarahu–Raikküla vettandvat kihti, ühendades seega veekompleksi ülemist ja alumist kihti. Vee kvaliteet ei vasta fluoriidide, naatriumi ja boori suure sisalduse tõttu joogivee kvaliteedinõuetele. Kloriidide sisaldus on lubatu piiril.

Uuringutulemuste põhjal võib alternatiivse veeallikana kasutada puurkaevu 7918 (Virula Veski, sügavus 52 m) või pk. 6551 (sügavus 45 m). Puurkaevu passiandmete põhjal on puurkaevu tootlikkus 8-tunnise töötamise korral 50 m³/ööpäevas. Määratud komponentide osas vastab vesi joogivee kvaliteedinõuetele, v.a kõrgendatud rauasisaldus – Feüld = 0,58 mg/l. Et saada kvaliteetset joogivett, tuleb paigaldada rauaärastussüsteem, mille maksumus on ligikaudu 28 000 krooni (lisa 6). Võib puurida ka uue, umbes 50 m sügavuse puurkaevu, mis läheb maksma ligikaudu 50 000 krooni.

Viira põhikooli varustab veega puurkaev 6601, sügavusega 80 m. Veetarbimine on kuni 10 m³/ööpäevas. Puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele suure fluoriidide ja rauasisalduse tõttu (tabel 8, lisa 3, joonis 23). Nimetatud tingimustes oleks kõige otstarbekam tuua joogiks kohale töödeldud vett arvestusega 1–1,5 l inimese kohta ööpäevas. Teine võimalus oleks osta majapidamises kasutatav veepuhastusseade, mis töötab pöördosmoosi põhimõttel. Selle seadme maksumus on 12 750 krooni, tootlikkus 94 l/ööpäevas, mis rahuldab kooli kvaliteetse joogivee vajaduse arvestusest 1–1,5 l inimese kohta ööpäevas. Ühe kuupmeetri vee maksumuseks tuleks 55–60 krooni.

Taali elamute veevarustuses kasutatakse kuni 50 m sügavusi puurkaeve 6586, 6624, 6588 ja 6599. Summaarne perspektiivne veetarbimine on 27 m³/ööpäevas. Vee keemiliste analüüside andmete põhjal ei vasta vesi suure fluoriidide sisalduse tõttu (F = 2,5 mg/l) joogivee kvaliteedinõuetele, kontrollproov eeldatavast alternatiivsest pk. 6586 näitas fluoriidide sisalduseks 1,99 mg/l (tabel 8; joonis 24). Puurkaevuregistri andmete põhjal ei ole Taali piirkonnas väiksema sügavusega tarbepuurkaeve, mis teeb sobiva veevarustusallika soovitamise raskeks. Piirkonna geoloogilises läbilõikes katavad Siluri karbonaatkivimeid Kesk-Devoni Pärnu lademe (D2pr) liivakivi ja aleuroliit. Ei ole välistatud, et fluori allikaks on Devoni setete väljealal esinev fluoriid CaF2.

Et saada kvaliteetset joogivett, on kõige reaalsemaks variandiks fluoriidide ärastamine, st  fluoriidide sisalduse vähendamine kuni lubatud 1,5 mg/l. Ööpäevane kvaliteetse joogivee vajadus on vaid 400 liitrit.

Samasugune olukord on Piistaojal (joonis 26), kus pk. 6339 ja 7923 andmetel on põhjavee fluoriidide sisaldus vastavalt 3,36 ja 2,3 mg/l. Fluoriidide sisaldus on määramata 70 m sügavuses puurkaevus 6371, kus see on aga tõenäoliselt samuti kõrge. Veevajadust 50 m³/ööpäevas võib rahuldada ka ainult pk. 6339, mis annaks pärast veetöötlust vett nii farmile kui ka elanikele. Piistaoja piirkond jääb küllalt keerulistesse geoloogilistesse tingimustesse, sest eeldatavalt kulgeb seal tektooniline rike, mida kinnitavad ka põhjavee hüdrokeemiliste veeproovide andmed. Kogu tarbevee täielikuks puhastamiseks tuleks pöörduda Estel Pluss AS poole, kes töötab välja lööklaine ja elektromagnetilise kiirguse meetodil põhinevaid veepuhastussüsteeme.

Piistaojal elab 80 inimest, järelikult on kvaliteetse joogivee vajadus 160–200 l/ööpäevas. Ainult kvaliteetse joogiveega varustamiseks on täiesti reaalne, kui paigaldada pöördosmoosseadmed ja jaotada vesi pärast veetöötlust tarbijaile.

Selja küla varustab veega puurkaev 10930, sügavusega 165 m (joonis 25), ööpäevane veevajadus on 35–40 m³. Suure fluoriidide sisalduse (2,617 mg/l) tõttu ei vasta vesi joogivee kvaliteedinõuetele (lisa 3).

Alternatiivse veevarustusallikana võib kasutada Selja töökoja puurkaevu 6348, kus fluoriidide sisaldus on normi piires ja vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele. Puurkaevu tootlikkus katab küla vajadused täiesti. Ei ole välistatud, et ka puurkaevu 6362 vett saab Selja küla veevarustuses kasutada, kuid selleks tuleb kõigepealt teha fluoriidide sisalduse kontrollanalüüs. Kulutused on seotud puurkaevu lülitamisega veevõrku.

Tori-Jõesuu elanikke varustab veega pk. 6346, mis avab Adavere–Raikküla veekihti 80 m sügavusel. Keemiliselt on vesi Cl-HCO3-SO4-Na-Mg-tüüpi, mineraalsusega 0,67 g/l ja fluori kõrgendatud sisaldusega (F = 2,6 mg/l).

Analüüsides kolme töötava tarbepuurkaevu ja kahe uuringupuuraugu põhjavee keemilist koostist, peab märkima küllaltki järsku kloriidide sisalduse suurenemist koos sügavuse suurenemisega. Nii on Jaagarahu–Jaani kihte avavates puurkaevudes kuni 60 m sügavusel kloriidide sisaldus 80–90 mg/l, Adavere kihtide avamisel 80 m sügavusel – 166–171 mg/l, ja  Raikküla kihtide avamisel 84 m sügavusel ulatub kloriidide sisaldus 242 mg/l (pk. 6611). Töötav puurkaev 6346 (passi nr. 1074) avab Adavere mergli vahekihtidega savikat lubjakivi, mille geokeemilistes analüüsides on kõrgendatud fluoriidide sisaldus.

Lähtudes üldisest seaduspärasusest võib joogivee kvaliteedinõuetele vastavat fluorisisaldust oodata pk. 6358 (mehaanikatöökoda) põhjavees, sügavusega 68 m. Puurkaevu tootlikkus on 25 m³/h, mis katab veevajaduse täielikult. Enne puurkaevu veevärki ühendamist on tarvis teha vee üldkeemiline analüüs ja määrata fluorisisaldus.

Tabel 8

Tori valla töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustusobjekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | veetaseme alandus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | Na+ | H2S |
| S1jg–jn |
| Tori al-k | 6551 | 45 | 2,5 | 15 |  | 90 | 0,55 | 0,2 | 9 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Virula veski | 7918 | 52 | 1,6 | 6 | 8 |  | 0,886 | 0,58 | 101 | 0,1 | 0,01 | 1 |  |  |  |  |
| Taali mõis | 6586 | 46 | 5,2 | 1,8 | 25 | 27 | 1,99 | 0,15 | 107,8 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  | 0,43 | 123 |  |
| Selja töökoda | 6348 | 60 | 2,5 | 11,8 | 5–6 |  | 0,79 | 0,23 | 7,1 | 0,12 | <0,003 | <0,4 |  |  | 41,4 |  |
| Piistaoja laut | 6371 | 70 | 5,6 | 15 |  |  |  | 0,07 | 125 | 0,02 | 0,002 | 1,6 |  |  |  |  |
| Piistaoja lüpsilaut | 7923 | 35 | 1 | 19 |  |  | 2,30 | 0,84 | 38,3 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  | 0,53 |  |  |
| S1ad–rk |
| Tori ühepereelamu | 6603 | 150 | 2,9 | 11,5 |  | 10 | 4,5 | 0,3 | 244 |  |  |  |  | 1,57 | 243 |  |
| Viira Põhikool | 6601 | 80 | 4,5 | 10,9 | 9 | 10 | 2,014 | 0,47 | 71 | <0,05 | <0,003 | <0,4 |  | 0,59 | - |  |
| Selja k. | 10930 | 165 |  |  | 30–40 | 40 | 2,617 | 0,05 | 110 | 0,08 | 0,006 | 0,45 |  |  |  |  |
| Piistaoja katsejaam | 6339 | 122 | 2 | 2 |  | 50 | 3,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8. Tõstamaa aleviku veevarustusallikad ning vee kvaliteedi probleemid

Tõstamaa aleviku veega varustamisel kasutatakse kolme puurkaevu (joonis 27 ja 28), kust suunatakse vesi lokaalsetesse veevärgisüsteemidesse. Aleviku keskosa, kus veevajadus on 90 m³/ööpäevas (700 inimest), varustab veega pk. 7758, sügavusega 90 m, mis avab S1ad–rk veekihti (tabel 9, lisa 2 ja 3).

Pk. 7758 katab täiesti kogu aleviku perspektiivse veevajaduse. Raskusi teeb vee kvaliteet. Vee analüüsid näitasid kõrget fluori- (2,8–3,3336 mg/l) ja väävelvesiniku (H2S = 0,228 mg/l) sisaldust, kusjuures väävelvesiniku sisalduse määramiseks võeti veeproov pärast degaseerimist ja rauaärastust. Pisut ületab joogiveele lubatud sisaldust ka ammoonium. Nimetatud komponentide osas ei vasta vesi joogivee kvaliteedinõuetele.

Olemasoleva geoloogilis-hüdrogeoloogilise materjali analüüs ei võimalda pakkuda aleviku piires alternatiivset veevarustusallikat. Ainuke väljapääs gaasist, väävelvesinikust, rauast ja fluorist vabanemiseks on ehitada veepuhastusseadmed tootlikkusega 90 m³/ööpäevas või seada sisse veetöötlus puhta joogivee saamiseks arvestusega 2,5 liitrit vett inimese kohta ööpäevas koos tarbijaile kättetoimetamisega. Selle variandi puhul on vaja seadmeid tootlikkusega 2 m³/ööpäevas ja vee orienteeruv omahind tuleb 0,5–0,6 krooni liitrist. Veevärgivett võib kasutada aga ainult majapidamises.

Teise variandina võib kaaluda täielikku fluoriärastust keemiliste või füüsikaliste meetoditega. Füüsikalistest meetoditest võiks soovitada vee elektroplasmapuhastust, mis on välja töötatud Estel Pluss AS (Tallinn, Telliskivi 60A).

Tõstamaa hooldekodu varustab veega pk. 7964, mille vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele, v.a raua kõrgendatud sisaldus (Feüld = 0,73 mg/l), samuti on fluorisisaldus lubatud piirsisaldusest pisut kõrgem (tabel 9, lisa 4).

Tõstamaa hooldekodu veevarustusprobleemid lahendab kuni 5 m³/ööpäevas tootlikkusega rauaärastussüsteemi paigaldamine, mille orienteeruv maksumus on 28 000 krooni.

Endise Tõstamaa KEKi pk. 6446, sügavusega 90 m, kindlustab veega aleviku põhjaosa, kus elab 60 inimest, ja 270 õpilasega kooli. Puurkaevu tootlikkus, mis on 7,4 l/s, veetaseme alandusel 12 m, rahuldab perspektiivse veevajaduse (22 m³/ööpäevas; tabel 9).

Puurkaevust veeproovi võtta ei olnud võimalik, sellepärast võeti veeproov puurkaevule kõige ligemast majast (~50 m kauguselt). Analüüside tulemused on toodud tabelis 1 ning lisas 4 ja 5. Täiendavalt määrati gaasiline faktor, mis moodustas 6,6%, ja gaasi koostis, kus valdavad metaan (59,6%) ja lämmastik N2 (32,2%; lisa 6). Vesi on kõrge raua- (Feüld=1,39 mg/l) ja ammooniumisisaldusega (NH4 = 4,57 mg/l, joogiveele lubatud – 0,5 mg/l). Vähesel määral ületab joogiveele lubatut ka fluoriidide sisaldus. Vastavalt analüüsi tulemustele ei ole puurkaevu vesi veevärgis kasutamiseks kõlblik. See veeanalüüs ei iseloomusta kasutatavat Siluri veekompleksi, kuna vee kvaliteet võib muutuda ka hüdrofooris või veevärgisüsteemis. Analüüse tuleb korrata, kuid selleks on vaja pumbamaja varustada veeproovide võtmiseks vajalike kraanidega. Vees esinev metaan on plahvatusohtlik, seetõttu tuleb pumbamaja seadistustöid teha äärmise ettevaatusega. Enne veevärki suunamist tuleb vesi degaseerida ning eraldada raud ja ammoonium. Degaseerimine ja aeratsioonisüsteem peaksid vee ammooniumisisaldust tunduvalt vähendama.

Põhjavee kõrge metaani- ja ammooniumisisalduse põhjuseks on tõenäoliselt põhjavee seotus soosetete veega, kus toimub orgaanilise aine aktiivne lagunemine.

Tabel 9

Tõstamaa aleviku töötavate ja võimalike alternatiivsete veehaarete andmed

| Veevarustusobjekt | Puurkaevu | Veevõtt, m³/ööp. | Keemilised komponendid, mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | reg. nr. | süga-vus | toot-likkus, Q, l/s | vee-taseme alan-dus, S, m | prae-gune | perspek-tiivne | F- | Feüld | Cl- | NH4+ | NO2- | NO3- | Mn2+ | B3- | H2S |
| S1jg–jn |
| Tõstamaa hooldekodu | 7964 | 48 |  |  |  |  | 1,61 | 0,73 | 8,9 | <0,003 | <0,4 |  |  |  | 0,05 |
| S1ad–rk |
| Tõstamaa | 7758 | 90 | 5,6 | 11,1 |  | 90 | 3,336 | 0,29 | 106 | 0,52 | <0,003 | <0,4 |  |  | 0,228 |
| Tõstamaa tootmisbaas (KEK) | 6446 | 90 | 7,4 | 12 |  | 22 | 1,59 | 1,39 | 13,8 | 4,57 | <0,003 | <0,4 |  |  | <0,05 |

#### KOKKUVÕTE

Pärnu maakond jääb põhiliselt vööndisse, kus Siluri karbonaatkivimid kiilduvad välja Kvaternaari setete alla. Kogu aluspõhjakivimite hüdrogeoloogilisest läbilõikest on ainult Siluri veekompleksi põhjavesi mage ja seda kasutatakse ulatuslikult veevarustuses. Kvaternaari veekompleksi vett võetakse paiguti salvkaevude kaudu ning seda kasutatakse suhteliselt vähe. Siluri veekompleksi looduslik kaitstus sõltub Kvaternaari setete paksusest ja kivimilisest koostisest. Halinga, Koonga ja Kaisma valla piirkonnas on põhjavee kaitstus nõrk, lõuna suunas muutub Kvaternaari setetest kate paksemaks ning kõrvuti Devoni setetega on Siluri veekompleksi põhjavesi pindmisest tehnogeensest reostusest vähem ohustatud.

Käsitletaval alal eristatakse Siluri veekompleksis kahte veekihti: Jaagarahu–Jaani ja Adavere–Raikküla. Veekihte eraldavad teineteisest Alam-Siluri Jaani ja Adavere lademe savikas lubjakivi, mergel ja domeriit. Veerikkuselt on veekihid sarnased: erideebit muutub suurtes piirides – <0,1 kuni 5 l/s. Kõige veevaesem on veekompleks Are ja Halinga vallas (joonis 2). Vettandvate kihtide levik ja kivimiline koostis on läbilõikes näidatud joonisel 1 ja 1A.

Siluri veekompleksi põhjavee keemilise koostise moodustumisel on tähtis osa suurtel soomassiividel, mille ümbruses võib põhjavette ilmuda orgaanilise aine lagunemisest tekkinud ammoonium (Tõstamaal  – Ermistu soomassiiv; Koonga valla Irta külas – Urita raba). Rannikualal on aga põhjavee suur kloriidide sisaldus seotud mere mõjuga.

Põhjavee keemilise koostise moodustumise protsessis on suur osa ka vee ja kivimite vastastikustel mõjudel. Fluoriidide kõrgendatud sisaldus seostub Jaani lademe mergli, eelkõige aga Adavere lademe läbilõikes esinevate metabentoniidi vahekihtidega, mis on eriti fluoririkkad. Kõikides tarbepuurkaevudes, mis avavad Adavere–Raikküla veekihti, on põhjavesi kõrgendatud fluoriidide sisaldusega.

Seoses sellega soovitatakse alternatiivse veevarustusallikana kasutada Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavett. Selle puudusteks on nõrk kaitstus pindmise reostuse eest (eriti Halinga ja Koonga vallas), põhjavee kõrgendatud rauasisaldus ja puurkaevude tootlikkuse vähene uuritus üksikutes piirkondades (Koonga, Halinga). Eriti läbimõeldult tuleb projekteerida veehaardeid piirkondades, kus Jaagarahu kihid puuduvad või on väikese paksusega (Halinga valla Libatse küla) ning Jaani lademe kihid väljuvad Kvaternaari setete alla. Tektooniliste rikete vööndis (Piistaoja Tori vallas jm) on puurkaevude väikese sügavuse korral põhjavee fluoriidide sisaldus suur. Nendes piirkondades on vaja teha täiendavaid geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uurimistööd, millega täpsustada geoloogilist läbilõiget, geo- ja hüdrogeokeemiat.

Piirkondades, kus alternatiivne veevarustusallikas puudub, soovitatakse kasutada keemilisi või füüsikalisi veetöötlusmeetodeid (Tori valla Taali ja Piistaoja küla ning Viira põhikool; Tõstamaa pk. 7758 ja 6446).

Väga keeruline on lahendada Lavassaare alevi probleeme, kus veetarbimine ulatub kuni 150 m³/ööpäevas ning alternatiivne veehaare võib teoreetiliselt hakata haarama soovett. Seal on tarvis kaaluda veetöötluse variante, kuid kõigepealt tuleb võtta veeproovid kõikidest puurkaevudest, mida käesoleval ajal ei kasutata. Jaagarahu–Jaani veekihi põhjavee kasutamise korral tuleb tingimata organiseerida põhjaveeseire, et hoida põhjaveetaseme seisu ja vee kvaliteeti kontrolli all.

Väiketarbijatele võiks puhta joogivee saamiseks soovitada veetöötluse olmeseadmeid, mis töötavad pöördosmoosi põhimõttel.

Konkreetsete objektide puhul on aruandes arvutatud tööde ligikaudne maksumus: puurimine – 1000 krooni/m, puurkaevu seadistamine pumba ja automaatikaga – 25 000 krooni, lihtsustatud raua- ja mangaaniärastusseadmed – 28 000 krooni (lisa 7).

Põhjavee fluoriärastus nõuab aga eriprojekteerimist. Füüsikaliste puhastusmeetoditega, mis on keemilistest meetoditest 2–4 korda odavamad, tegeleb Estel Pluss AS.

Põhjavee nõrga loodusliku kaitstusega piirkondades (Halinga ja Koonga vald) on Jaagarahu–Jaani veekihi põhjaveel töötavatele veehaaretele vaja tingimata ette näha 50 m raadiusega sanitaarkaitseala ja sellele lisaks vee bakterioloogilise puhastamise süsteem.

Tõstamaal, kus peale suure fluoriidide sisalduse ning kõrgendatud väävelvesiniku ja ammooniumisisaldus, leidub põhjavees ka gaasi (metaan, lämmastik), on vaja väga keerulist veetöötlussüsteemi. Enne selle projekteerimist tuleb veelkord võtta veeproovid.

Piirkond tervikuna kuulub geoloogilis-hüdrogeoloogiliste tingimuste poolest keeruliste hulka, kus on hädavajalik teha suuremastaabiline geoloogilis-hüdrogeoloogiline kaardistamine, mis võimaldaks inimeste elutegevusega seotud probleeme paremini lahendada.

KASUTATUD KIRJANDUS

Trükised

Alasi, K., Heinsaar, Ü., Kriipsalu, M., Kuusik, A., Metsur, M. 2001. Omaveevärk ja oma kanalisatsioon. "Ehitamine" kirjastus.

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrus nr. 82.

Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a. määrus nr. 1. RTL 2003, 9, 100.

Kljatško & Apeltsin, 1962 – Клячко В.А., Апельцин И.Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, Москва.

Korotkov & Pavlov, 1962 – Коротков А.И., Павлов А.Н., 1972. Гидрохимический метод в геологии и гидрогеологии. Ленинград.

Perens, R., Vingisaar, P., Parm, T. 1998. Eesti hüdrogeoloogiline kaart. M 1:400 000.

Petersell, V., Resser, H., Carlsson, M., Mõttus, V., Enel, M., Mardla, A., Täht, K., 1997. Eesti mulla huumushorisondi geokeemiline atlas. Tallinn–Uppsala.

# Käsikirjad

Veevarustuse olukorra analüüs Pärnu jõe alamvesikonnas. 2002. Eesti Veevärk. Tallinn.

Väärsi jt., 1969 – Вяярси А.Р., Каяк К.Ф., Каяк Х.В., Кирс Э.Э., Лийвранд Х.И., 1969. Отчет Южно-Эстонского отряда о комплексной геолого-гидрогеологической съемке масштаба 1:200 000 юго-западной части Эстонии /лист 0-35-XIII/ за 1966-1968 годы. Кейла, ЭГФ.

# TEKSTILISAD

Lisa 1

Lähteülesanne

Lisa 2

Tarbepuurkaevude andmed

Lisa 2

Are valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 1 | 6293 | 1777 | Are osak. pumbamaja | end. Pärivere sovhoos | 6488152 | 533929 | 21.0 | 50.0 | 1966 | 2.35 | 140 | 16.6-50.0 | 3.3 | 12.0 | 0.28 |
| 2 | 6294 | A-973-M | Are a-k, kauplus | Pärnu Tarbijate Kooperatiiv | 6487296 | 532562 | 15.6 | 35.0 | 1963 | 2.50 | 73 | 11.5-35.0 | 2.0 | 7.5 | 0.27 |
| 3 | 6295 | 1778 | Eavere farm | end. Pärivere sovhoos | 6489027 | 532929 | 21.0 | 50.0 | 1967 | 2.05 | 140 | 14.6-50.0 | 1.2 | 17.0 | 0.07 |
| 4 | 6296 | A-200-B | Niidu abimajand | Pärnu Lihaühistu Lihatööstus | 6488290 | 533765 | 6.0 | 70.0 | 1963 | 9.20 | 140 | 29.0-70.0 | 0.1 | 11.5 | 0.01 |
| 5 | 6298 |  | Are keskuse farm | Are Vallavalitsus | 6486286 | 532896 | 16.0 | 44.5 | 1950 | -0.50 | 73 | 9.0-44.5 | 1.4 |  |  |
| 6 | 6299 | 1356 | Are keskuse pumbamaja | Are Vallavalitsus | 6486192 | 533187 | 12.0 | 31.0 | 1965 | -0.80 | 190 | 17.4-31.0 | 3.4 | 9.6 | 0.35 |
| 7 | 6301 |  | Are osak., Selja noorloomalaut | end. Pärivere sovhoos | 6485271 | 534452 | 16.0 | 17.0 | 1956 | 0.80 |  | - |  |  |  |
| 8 | 6304 | 1424 | Raidla sigala | end. Suigu kolhoos | 6487469 | 541756 | 16.0 | 50.0 | 1965 | 1.10 | 140 | 10.9-50.0 | 4.8 | 12.5 | 0.39 |
| 9 | 6305 | 1944 | Are 8-kl. Kool | Pärnu Maavalitsuse Haridusosakond | 6487498 | 532783 | 17.0 | 40.0 | 1967 | 2.60 | 190 | 10.5-40.0 | 2.0 | 16.6 | 0.12 |
| 10 | 6313 | 2975 | Are suurfarm | end. Pärivere sovhoos | 6487975 | 534378 | 21.0 | 50.0 | 1971 | 2.10 | 190 | 12.0-50.0 | 2.9 | 22.2 | 0.13 |
| 11 | 6316 | 3367 | Keskuse sigala | end. Pärivere sovhoos | 6486480 | 533522 | 15.0 | 47.0 | 1972 | 1.40 | 244 | 9.9-47.0 | 8.7 | 4.4 | 1.97 |
| 12 | 6317 | 3388 | Are keskuse elamukooperatiiv "Oja" | Are Vallavalitsus | 6486874 | 532797 | 14.5 | 45.0 | 1972 | 2.40 | 140 | 14.9-45.0 | 5.4 | 7.5 | 0.72 |
| 13 | 6321 | 4827 | Pärivere keskuse Arutee elamu | end. Pärivere sovhoos | 6486167 | 534839 | 20.0 | 55.0 | 1980 | 1.80 | 244 | 12.0-55.0 | 6.9 | 10.6 | 0.65 |
| 14 | 6324 | 5555 | Pärivere k., karjalauda juures | end. Pärivere sovhoos | 6487165 | 532583 | 14.0 | 55.0 | 1985 | 2.00 | 190 | 11.0-55.0 | 5.7 | 7.1 | 0.80 |
| 15 | 6499 | 20 | Räägu osak. | end. Pärivere sovhoos | 6483555 | 531085 | 18.0 | 56.0 | 1954 | 1.50 | 89 | 14.0-56.0 | 1.7 | 1.0 | 1.66 |
| 16 | 6535 | 4455 | Lelllaane k., laut | end. Pärivere sovhoos | 6483230 | 537431 | 16.8 | 60.0 | 1978 | 1.70 | 140 | 43.0-60.0 | 2.3 | 28.3 | 0.08 |
| 17 | 7893 |  | Risti tall | end. Suigu kolhoos | 6487277 | 541649 |  | 25.0 | 1957 |  |  | - |  |  |  |
| 18 | 7894 |  | Võlla sigala | end. Suigu kolhoos | 6484625 | 540520 |  | 25.0 | 1977 |  |  | - |  |  |  |
| 19 | 7896 |  | "Tuleviku" osak. elamud | end. Suigu kolhoos | 6486147 | 538532 |  | 25.0 | 1962 |  |  | - |  |  |  |
| 20 | 7897 |  | Suigu farm | end. Suigu kolhoos | 6487018 | 540407 |  | 40.0 | 1962 |  |  | - |  |  |  |
| 21 | 7904 |  | Lepplaane k., lasteaed | end. Pärivere sovhoos | 6483259 | 537214 |  | 60.0 | 1936 |  |  | - |  |  |  |
| 22 | 7905 | 3651 | Lepplaane k., elamu | end. Pärivere sovhoos | 6483331 | 537056 |  | 30.0 | 1973 |  |  | - |  |  |  |
| 23 | 7906 |  | Are osak. töökoda | end. Pärivere sovhoos | 6487857 | 533984 |  | 50.0 | 1959 |  |  | - |  |  |  |
| 24 | 7907 |  | Elbu osak. Parisselja laut | end. Pärivere sovhoos | 6489239 | 530880 |  | 60.0 | 1962 | 1.20 |  | - |  |  |  |
| 25 | 7908 |  | Elbu noorloomalaut | end. Pärivere sovhoos | 6486834 | 530503 |  | 40.0 | 1960 | 1.85 |  | - |  |  |  |
| 26 | 7909 |  | Elbu laut | end. Pärivere sovhoos | 6486767 | 530436 |  | 40.0 | 1958 | 1.35 |  | - |  |  |  |
| 27 | 7910 |  | Räägu k. noorloomalaut | end. Pärivere sovhoos | 6481815 | 531118 |  | 56.7 | 1954 | 2.30 |  | - |  |  |  |
| 28 | 7911 |  | Are keskuse Aadu farm | end. Pärivere sovhoos | 6485403 | 532070 |  | 24.0 | 1973 | 2.35 |  | - |  |  |  |
| 29 | 8011 |  | Are a-k, meierei | Pärnu Meierei AS | 6487293 | 532742 |  | 40.0 | 1923 |  |  | - |  |  |  |
| 30 | 10832 | 0078 | Murru k., Kase talu | T.Lehiste | 6489832 | 542792 | 24.5 | 21.0 | 1994 | 3.00 | 112 | 8.5-21.0 | 0.4 | 0.5 | 0.84 |
| 31 | 10928 | 1807-1 | Niidu k., Pölluaasa talu | J. Alamaa | 6486861 | 534743 | 15.8 | 30.5 | 1991 | 2.10 | 132 | 9.4-30.5 | 1.3 | 5.3 | 0.24 |
| 32 | 10929 | 1813 | Niidu k., Metsavahi talu | J. Luur | 6488126 | 535593 | 15.0 | 25.0 | 1991 | 1.75 | 132 | 10.1-25.0 | 1.4 | 5.0 | 0.28 |
| 33 | 10931 | 1807-2 | Pärivere k., Palkoja talu | P. Gill | 6486169 | 535717 | 16.1 | 21.3 | 1991 | 1.60 | 112 | 8.7-21.3 | 2.8 | 5.7 | 0.49 |
| 34 | 10932 | 6198 | Tolle veisefarm | end. Pärivere sovhoos | 6484587 | 533080 | 15.0 | 60.0 | 1990 | 1.00 | 190 | 43.5-60.0 | 2.8 | 29.0 | 0.10 |
| 35 | 10946 | 67SL | Võlla k., Haava talu, Arest 6 km SO suunas, Lepplaanest 1.3 km Suigu poole | Mart Erm | 6484592 | 537774 | 15.0 | 14.0 | 1996 | 3.00 | 112 | 11.5-14.0 | 3.3 | 3.0 | 1.11 |
| 36 | 11009 | 66SL | Lepplaane k., Pärna talu, Arest 4.1 km Lepplaane poole | V.Kaunissaar | 6484574 | 535831 | 13.0 | 13.5 | 1996 | 3.50 | 132 | 12.0-13.5 | 5.6 | 1.5 | 3.71 |
| 37 | 14074 | SP-56 | Niidu k., Arest 1.5 km Suigu poole, teest 600 m põhja | Arved Pihhus | 6487959 | 533777 | 18.0 | 15.0 | 1997 | 1.50 | 97 | 11.4-15.0 | 1.9 | 8.5 | 0.23 |
| 38 | 14330 | 115SL | Tabria k. Rehe talu; Suigust 3.2km , põhja , teest 200m itta | A. Kivikas | 6490674 | 539543 | 20.0 | 20.0 | 1997 | 1.70 | 112 | 7.8-20.0 | 1.3 | 4.3 | 0.29 |
| 39 | 14360 | 135SL | Lepplaane k. Soo t ., Lepplaanest 2.2 km Are poole, 300 m itta | T.Reinart | 6485208 | 537444 | 13.0 | 16.5 | 1997 | 3.00 | 112 | 13.5-16.5 | 8.1 | 1.2 | 6.75 |
| 40 | 14361 | 136SL | Lepplaane k., Metsamäe talu, Lepplaane teede ristist 300 m Pärnu poole | L. Reinson | 6482984 | 537903 | 15.5 | 17.5 | 1997 | 1.20 | 112 | 14.5-17.5 | 2.2 | 3.0 | 0.73 |
| 41 | 14576 | 184SL | Vôlla k., Kadaka talu | S.Sepp | 6484541 | 540078 | 19.0 | 17.0 | 1998 | 1.50 | 112 | 15.5-17.0 | 5.6 | 2.5 | 2.24 |
| 42 | 14577 | 183SL | Murru k., Madise talu | J.Lääne | 6490707 | 542120 | 26.0 | 23.0 | 1998 | 1.20 | 112 | 7.0-23.0 | 1.7 | 3.3 | 0.52 |
| 43 | 14949 | 238SL | Võlla k., Võidu talu | N. Lepp | 6483259 | 539219 | 17.0 | 19.0 | 1999 | 2.00 | 93 | 16.2-19.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 |
| 44 | 15328 | 274SL | Niidu k., Kopli talu | E. Siigur | 6488983 | 533703 | 16.5 | 21.0 | 2000 | 2.70 | 112 | 13.8-21.0 | 0.6 | 3.3 | 0.17 |
| 45 | 15329 | 275SL | Murru k., Saareniidu talu | Maret Rebane | 6491035 | 543818 | 27.0 | 15.0 | 2000 | 1.20 | 112 | 9.6-15.0 | 1.0 | 2.8 | 0.35 |
| 46 | 15939 | 6878 | Are Turbapakkimise tehas | AS Torfex | 6482583 | 530550 | 11.0 | 45.0 | 2001 | 2.00 | 115 | 12.6-45.0 | 1.1 | 1.0 | 1.11 |
| 47 | 16212 | SP-198 | Suigu k. | Olavi Vaher | 6487393 | 540661 | 20.0 | 30.5 | 2002 | 1.80 | 118 | 11.5-30.5 | 1.1 | 5.7 | 0.19 |
| S1ad-rk |
| 48 | 6292 | 1652 | Tabria farm | end. Suigu kolhoos | 6493978 | 538532 | 26.0 | 100.0 | 1966 | 4.70 | 140 | 69.3-100.0 | 2.4 | 41.4 | 0.06 |
| 49 | 6300 | A-33-M | Are osak., Künnametsa farm | end. Pärivere sovhoos | 6490670 | 536622 | 16.0 | 97.3 | 1953 | 1.80 | 190 | 74.0-97.3 | 2.3 | 16.2 | 0.14 |
| 50 | 6308 | 2311 | Roigu laut | end. Suigu kolhoos | 6488651 | 542545 | 23.0 | 105.0 | 1968 | 12.10 | 140 | 73.2-105.0 | 1.2 | 29.0 | 0.04 |
| 51 | 6310 | 2327 | Linnuküla, Karu laut | end. Pärivere sovhoos | 6485722 | 533815 | 15.0 | 100.0 | 1969 | 4.00 | 140 | 75.2-100.0 | 2.6 | 30.3 | 0.09 |
| 52 | 6312 | 2586 | Keskuse Lõo noorloomalaut | end. Pärivere sovhoos | 6486006 | 535597 | 15.0 | 95.0 | 1969 | 0.30 | 140 | 60.3-95.0 | 0.9 | 38.7 | 0.02 |
| 53 | 6314 | 2976 | Suigu k., keskuse puurkaev | Are Vallavalitsus | 6487840 | 540840 | 23.0 | 113.0 | 1971 | 9.80 | 190 | 71.0-113.0 | 2.5 | 32.2 | 0.08 |
| 54 | 6320 | 4537 | Suigu suurfarm | Are Vallavalitsus | 6488340 | 540900 | 25.0 | 140.0 | 1978 | 12.90 | 190 | 84.8-140.0 | 6.0 | 14.3 | 0.42 |
| 55 | 7895 |  | "Tuleviku" osak., Reiali sigala | end. Suigu kolhoos | 6485938 | 538869 |  | 100.0 | 1966 |  |  | - |  |  |  |

##### Audru valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| Q |
| 1 | 19744 | 18/95 | Pappsaare k., Salme talu | Ülo Pukk | 6473394 | 522561 | 3.0 | 22.0 | 1995 | 5.00 | 125 | 16.0-22.0 | 1.4 | 2.0 | 0.70 |
| S1jg-jn |
| 2 | 5204 | 1291 | Papsaare k., (Audru sovh.) Tilga elamud |  | 6473773 | 524282 | 5.0 | 90.0 | 1964 | 8.00 | 190 | 22.5-90.0 | 2.8 | 33.0 | 0.08 |
| 3 | 5208 | 1300 | Murru k., (Soomra osak. karjalaut) suvila Tõstamaa-Pärnu tee ääres | AS Pärnu Metsatööstus | 6471415 | 502802 | 30.0 | 75.0 | 1964 | 4.00 | 140 | 44.5-75.0 | 4.0 | 12.0 | 0.33 |
| 4 | 5209 | 43 | Soeva rahvakool (Aruvälja) |  | 6482845 | 508751 | 28.0 | 45.0 | 1964 |  |  | - |  |  |  |
| 5 | 5210 | 1255 | Ahaste suurfarm | Friis OÜ | 6481722 | 511375 | 20.0 | 38.0 | 1964 | 3.00 | 140 | 15.0-38.0 | 10.0 | 7.0 | 1.43 |
| 6 | 5211 | 1304 | Aruvälja (Põhara) elamud Pärnu-Lihula tee ääres | Hoiufond Kalevipoeg | 6481673 | 510815 | 18.0 | 55.0 | 1965 | 5.00 | 140 | 22.2-55.0 | 14.2 | 2.0 | 7.10 |
| 7 | 5212 | 1305 | Kärbu k., Lindamäe talu | Eravaldus | 6477011 | 513116 | 25.0 | 55.0 | 1965 | 10.00 | 140 | 28.6-55.0 | 4.0 | 10.5 | 0.38 |
| 8 | 5213 | 1310 | Kihlepa k., Audru metskonna kontor ja elamu | Audru Metskond | 6472765 | 513687 | 20.0 | 57.0 | 1964 | 7.00 | 140 | 33.5-57.0 | 4.5 | 8.0 | 0.57 |
| 9 | 5214 | A-306-V | Kõima k. elamud | VE Mikk | 6469276 | 514730 | 12.0 | 51.0 | 1964 | 4.50 | 140 | 39.0-51.0 | 4.9 | 2.0 | 2.43 |
| 10 | 5216 | 1256 | Jõõpre metsavaht | Audru Metskond | 6484462 | 520284 | 20.0 | 50.0 | 1964 | 0.00 | 140 | 20.0-50.0 | 1.3 | 10.0 | 0.13 |
| 11 | 5218 |  | Ridalepa elamud (end. Jõõpre klh.) | Korteriühistu ESTA | 6480298 | 520092 | 8.0 | 30.0 | 1963 | 1.00 |  | - |  |  |  |
| 12 | 5219 | A-1477-M | Jõõpre uue klubi juures | Jõõpre Kodu | 6481492 | 518843 | 7.5 | 50.0 | 1965 | 0.20 | 140 | 20.1-50.0 | 12.0 | 2.5 | 4.80 |
| 13 | 5220 | A-993-M | Ridalepa k., Siimu sigalad, J.Sang | Siimu Suurtalu | 6480535 | 519911 | 6.0 | 50.0 | 1963 | 1.00 | 73 | 20.5-50.0 | 10.0 | 10.0 | 1.00 |
| 14 | 5221 | 35 | Ridalepa k., (Sihvardi noorloomalaut) Põhaku talu | M. Lasn | 6479706 | 521632 | 6.0 | 32.5 | 1952 | 1.10 | 140 | 22.0-32.5 | 1.2 | 3.0 | 0.40 |
| 15 | 5222 | A-987-M | Oara (farm) elamu | Korteriühistu Nurmenukk | 6480585 | 517907 | 8.0 | 50.0 | 1963 | 1.00 | 190 | 26.8-50.0 | 6.2 | 23.5 | 0.26 |
| 16 | 5223 | A-994-M | Krimmi k., farm, | kod. Talts | 6472683 | 526290 | 2.0 | 80.0 | 1963 | 4.50 | 73 | 24.5-80.0 | 1.3 | 27.5 | 0.05 |
| 17 | 5224 | 1087 | Põhara sigala ja elamu, H.Veiko | OÜ Heter | 6478994 | 513337 | 12.0 | 52.0 | 1963 | 3.20 | 140 | 20.0-52.0 | 10.0 | 1.8 | 5.56 |
| 18 | 5225 | A-171-V | Audru, tööstuskombinaat |  | 6475180 | 520332 | 9.0 | 50.7 | 1962 | 2.80 | 140 | 21.0-50.7 | 3.3 | 8.2 | 0.40 |
| 19 | 5227 | A-1410-M | Lindi ridaelamu | VE Mikk | 6465259 | 516778 | 5.0 | 100.0 | 1965 | 2.30 | 140 | 40.0-100.0 | 3.2 | 42.2 | 0.08 |
| 20 | 5228 | 1270 | Liu vana laut, 100 m merest (end. Pärnu Kalur, Audru) |  | 6465880 | 516475 | 3.0 | 89.0 | 1964 | 1.00 | 140 | 41.0-89.0 | 2.2 | 39.0 | 0.06 |
| 21 | 5229 | 1241 | Liu paaditöökoda | AS Liu Paat | 6459688 | 515478 | 5.0 | 100.0 | 1964 | 4.00 | 140 | 52.8-100.0 | 2.0 | 36.0 | 0.06 |
| 22 | 5230 | A-7768 | Liu kalatehas | Kajax Fishexport AS | 6459387 | 514629 | 5.0 | 145.2 | 1954 | 0.50 | 168 | 49.0-116.2 | 5.5 | 7.3 | 0.75 |
| 23 | 5231 | A-113-M | Liu elamu | VE Mikk | 6460307 | 515521 | 4.0 | 53.0 | 1955 | 4.00 | 140 | 38.3-53.0 | 3.3 | 9.0 | 0.37 |
| 24 | 5233 | 1226 | Liu kontor | end. "Pärnu Kaluri" Audru osakond | 6459663 | 514908 | 5.0 | 80.0 | 1964 | 4.50 | 140 | 50.7-80.0 | 5.0 | 26.0 | 0.19 |
| 25 | 5234 | 2398 | Malda farm, Tiido elamu | E. Tiido | 6478092 | 517635 | 9.0 | 66.0 | 1969 | 4.90 | 190 | 24.9-66.0 | 1.7 | 17.6 | 0.10 |
| 26 | 5235 | 2667 | Audrust 3 km Lihula poole, 2 elamut (Audru-Liiva haigla) |  | 6477018 | 516428 | 17.5 | 43.0 | 1969 | 7.60 | 140 | 24.0-43.0 | 3.1 | 8.4 | 0.37 |
| 27 | 5236 | 2904 | Kambi elamud | VE Mikk | 6474015 | 526331 | 4.0 | 60.0 | 1970 | 7.90 | 140 | 24.0-60.0 | 0.2 | 26.1 | 0.01 |
| 28 | 5237 | 2905 | end. Audru sovh. Kõigema elamud |  | 6473359 | 526189 | 4.0 | 60.0 | 1970 | 2.50 | 140 | 21.0-60.0 | 3.0 | 19.2 | 0.15 |
| 29 | 6190 | 2390-1 | Audru karusloomafarm | Audru Karusloomakasvatus AS | 6475028 | 520577 | 9.0 | 50.0 | 1990 | 2.10 | 190 | 22.0-50.0 | 1.0 | 23.9 | 0.04 |
| 30 | 6191 | 2370 | Malda k. 8-krt. elamu (end. Jõõpre kolh.) | Korteriühistu Kaasiku | 6477804 | 518216 | 8.0 | 50.0 | 1968 | 4.00 | 190 | 28.0-50.0 | 4.4 | 7.0 | 0.63 |
| 31 | 6192 | 2353 | Audruranna (Lindi) kalatehas | AS Audru Kala | 6464869 | 516747 | 2.0 | 80.0 | 1968 | -0.50 | 190 | 39.6-80.0 | 3.0 | 20.0 | 0.15 |
| 32 | 6194 | 2229 | Valgeranna, end. MN suvilad, pk.1 | Vabariigi Valitsus | 6472501 | 522842 | 2.2 | 55.0 | 1968 | 3.30 | 190 | 25.0-55.0 | 1.4 | 17.1 | 0.08 |
| 33 | 6195 | 2175 | Audrurand, Lindi aiand | VE Mikk | 6466194 | 516377 | 3.0 | 80.0 | 1968 | -0.40 | 190 | 35.0-80.0 | 3.3 | 28.1 | 0.12 |
| 34 | 6196 | 2173 | Kihlepa elamud | VE Mikk | 6473010 | 513813 | 16.0 | 60.0 | 1968 | 8.00 | 140 | 45.1-60.0 | 4.6 | 12.0 | 0.38 |
| 35 | 6197 | 1764 | Valgeranna kämping | Pärnu Metsamajand AS | 6471849 | 521792 | 2.0 | 60.0 | 1966 | 1.60 | 190 | 23.2-60.0 | 3.5 | 1.1 | 3.33 |
| 36 | 6198 | 2585 | Kihlepa lüpsilaut | OÜ Kihlepa | 6472614 | 513884 | 17.0 | 68.0 | 1969 | 8.00 | 244 | 42.2-68.0 | 2.1 | 24.4 | 0.09 |
| 37 | 6199 | 2584 | Kihlepa osak., Pala-Soomra k. sigala | end. Audru sovhoos | 6471629 | 506545 | 32.0 | 58.0 | 1969 | 8.10 | 114 | 47.6-52.6 | 1.3 | 11.9 | 0.11 |
| 38 | 6201 | A-1736-M | Põhara elamu | VE Mikk | 6479620 | 512862 | 18.0 | 50.0 | 1966 | 4.00 | 140 | 23.1-50.0 | 4.4 | 7.0 | 0.63 |
| 39 | 6202 | 1791 | (Ahaste) Aruvälja kauplus | Pärnu Majandusühistu | 6481281 | 511144 | 24.0 | 30.0 | 1966 | 4.50 | 140 | 17.5-30.0 | 6.6 | 10.5 | 0.63 |
| 40 | 6203 | 2326 | Lindi (sigala) elamu ja kool | VE Mikk | 6466336 | 515145 | 10.0 | 100.0 | 1968 | 6.00 | 190 | 43.0-100.0 | 1.2 | 29.0 | 0.04 |
| 41 | 6204 | 3985 | Audru teedejsk. | Pärnu Teedevalitsus | 6475175 | 519358 | 5.0 | 50.0 | 1974 | 0.90 | 190 | 26.0-50.0 | 0.9 | 26.2 | 0.03 |
| 42 | 6206 | 3492 | "Kuldlõvi" trahter, elamu | Pint | 6473987 | 523126 | 4.5 | 50.0 | 1972 | 3.30 | 140 | 23.5-50.0 | 1.5 | 18.7 | 0.08 |
| 43 | 6208 | 3294 | tööstuskombinaat Vikero puhkekodu | Rentarest OÜ | 6472542 | 523366 | 4.0 | 60.0 | 1972 | 2.80 | 140 | 25.0-60.0 | 1.7 | 22.2 | 0.08 |
| 44 | 6209 | 3290 | Salu puhkebaas | Pärnu Kaubandusvalitsus | 6476568 | 518815 | 12.0 | 50.0 | 1972 | 3.30 | 140 | 23.0-50.0 | 1.8 | 18.7 | 0.09 |
| 45 | 6210 | 2906 | end. Audru sovh. Leevälja elamu |  | 6473340 | 523265 | 5.0 | 50.0 | 1971 | 1.30 | 190 | 24.0-50.0 | 2.3 | 23.4 | 0.10 |
| 46 | 6212 | 3112 | Kalevipoja kolh. saeveski |  | 6480125 | 513272 | 22.0 | 50.0 | 1971 | 8.30 | 140 | 22.0-50.0 | 5.9 | 2.7 | 2.17 |
| 47 | 6213 | 3111 | Põhara noorkarjalaut | Põldmäe | 6479715 | 513080 | 14.0 | 31.0 | 1971 | 2.60 | 140 | 20.8-31.0 | 6.5 | 4.4 | 1.47 |
| 48 | 6214 | 3110 | Soeva noorkarjalaut | Jüri Kont | 6482463 | 509097 | 30.0 | 48.0 | 1971 | 14.50 | 140 | 33.3-48.0 | 3.6 | 1.5 | 2.41 |
| 49 | 6216 | 4528 | Kaseküla elamud | Kaseküla taluselts | 6482280 | 519732 | 8.0 | 40.0 | 1978 | 1.20 | 140 | 19.8-40.0 | 5.5 | 17.3 | 0.32 |
| 50 | 6217 | 4507 | Ridalepa suurfarm | Agasilla Ühistalu | 6480808 | 519382 | 9.0 | 43.0 | 1978 | 1.50 | 190 | 25.1-43.0 | 7.1 | 14.0 | 0.51 |
| 51 | 6218 | 4506 | Suuresilla farm | Kõima Hoiufond | 6470186 | 516551 | 3.0 | 80.0 | 1978 | 2.10 | 244 | 28.0-80.0 | 4.8 | 30.5 | 0.16 |
| 52 | 6219 | 5514 | Valgeranna puhkekodu | TREV nr.1 | 6472014 | 523037 | 4.0 | 55.0 | 1985 | 2.00 | 151 | 21.0-55.0 | 3.9 | 18.0 | 0.22 |
| 53 | 6222 | 5238 | Võlla k., Kalevipoja kolh. Muiso noorkarjalaut |  | 6479644 | 510730 | 23.0 | 50.0 | 1983 | 12.00 | 140 | 23.0-50.0 | 5.5 | 1.5 | 3.70 |
| 54 | 6223 | 5134 | Ahaste kool ja puidutööstus | VE Mikk | 6481891 | 510144 | 24.0 | 50.0 | 1982 | 7.90 | 140 | 20.0-50.0 | 8.0 | 1.0 | 8.00 |
| 55 | 6224 | 5133 | Ahaste (söökla) baar ja õmblustsehh | Ühistu Privaat | 6481142 | 511531 | 18.0 | 40.0 | 1982 | 2.80 | 140 | 17.0-40.0 | 7.7 | 5.2 | 1.48 |
| 56 | 6225 | 6088 | Sanga farm | Audru Mõis OÜ | 6477053 | 523243 | 10.0 | 53.0 | 1989 | 11.00 | 190 | 31.3-53.0 | 2.5 | 16.0 | 0.16 |
| 57 | 6226 | 6166 | Põhara, Pärnu-Lihula-Kihlepa teeristist 1 km Lihula suunas, Kalevipoja kolh. |  | 6478863 | 513501 | 20.0 | 35.0 | 1989 | 7.50 | 190 | 25.7-35.0 | 6.7 | 1.0 | 6.67 |
| 58 | 6227 | 6442 | Topi talu (end. Audru sovh. maadel) | R. Kandelin | 6472775 | 505123 | 32.0 | 54.0 | 1991 | 7.40 | 120 | 47.0-54.0 | 3.3 | 0.1 | 33.30 |
| 59 | 6228 | 6574 | Sanga k., Moka talu | A. Treimann | 6477053 | 523243 | 10.0 | 46.0 | 1992 | 4.00 | 149 | 26.0-46.0 | 0.8 | 18.0 | 0.05 |
| 60 | 6229 | 461 | Anevälja, Langu talu, Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 1 km SWW suunas | J. Lepik | 6480710 | 510577 | 29.0 | 35.0 | 1993 | 1.00 | 93 | 24.2-35.0 | 4.2 | 1.0 | 4.17 |
| 61 | 6230 | 459 | Soeva, Vanaõue talu, Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 5,5 km Lihula poole | M. Metsluht | 6484360 | 507000 | 23.0 | 46.0 | 1993 | 5.00 | 132 | 18.2-46.0 | 3.3 | 1.0 | 3.33 |
| 62 | 6231 | 462 | Liiva, Rehe talu, Pärnu-Lihula mnt. Jõõpre teeristist 2,4 km Lihula poole | V. Mardi | 6477018 | 516428 | 13.0 | 25.0 | 1993 | 5.00 | 93 | 24.0-25.0 | 3.9 | 2.0 | 1.95 |
| 63 | 6240 |  | Jõõpre kolh., Ridalepa farm | end. Jõõpre kolhoos | 6480178 | 520040 | 8.0 | 32.5 | 1952 | 2.31 |  | - |  |  |  |
| 64 | 6241 | 3066 | Lindi (elumajad) sadam | Ühistu Lindi Sadam | 6465218 | 516730 | 3.0 | 80.0 | 1968 |  |  | - |  |  |  |
| 65 | 6242 |  | Kihlepa piimapunkt | Pärnu Meierei AS | 6473246 | 514227 | 15.5 | 36.0 | 1925 |  |  | - |  |  |  |
| 66 | 6243 |  | Jõõpre Põhikool | Pärnu Maavalitsuse Haridusosakond | 6481715 | 519405 | 7.3 | 25.0 | 1910 |  |  | - |  |  |  |
| 67 | 6244 |  | Potsepa karjäär | Reiden Plaat AS | 6468295 | 511547 |  |  | 1978 |  |  | - |  |  |  |
| 68 | 6273 | 1225 | Lindi sadam | end. "Pärnu Kaluri" Audru osakond | 6465478 | 516967 | 2.0 | 80.0 |  |  | 190 | 43.0-80.0 |  |  |  |
| 69 | 6275 | 3022 | Jõõpre farm | OÜ Karja | 6482560 | 519091 | 8.0 | 50.0 | 1971 | 8.00 | 140 | 18.0-50.0 | 1.7 | 7.0 | 0.24 |
| 70 | 6330 | 6416 | Pärnust 1,5 km läände, Anne-1 talu | Eravaldus | 6473591 | 524438 | 2.0 | 34.0 | 1991 | 4.50 | 151 | 18.7-34.0 | 1.6 | 11.0 | 0.14 |
| 71 | 6331 | 6419 | Lauri turismitalu | A. Raid | 6474670 | 518291 | 20.0 | 35.0 | 1991 | 7.00 | 151 | 25.7-35.0 | 4.0 | 8.0 | 0.50 |
| 72 | 6620 | 6418 | Marksa k., Sillaotsa elamu | A. Sillaots | 6461970 | 514905 | 2.0 | 73.0 | 1991 | 3.00 | 139 | 50.0-73.0 | 1.1 | 26.0 | 0.04 |
| 73 | 6622 | 6425 | 2,5 km Pärnu linnast loodesse, Anne-2 talu | Eravaldus | 6473352 | 525214 | 2.0 | 21.0 | 1991 | 4.50 | 151 | 17.6-21.0 | 4.0 | 10.0 | 0.40 |
| 74 | 6623 | 6460 | Saviste talu | V. Kask | 6473430 | 509883 | 25.0 | 45.0 | 1991 | 6.00 | 132 | 42.0-45.0 | 3.3 | 0.2 | 16.65 |
| 75 | 6627 | 6427 | Kihlepa k., Vahtra talu | J. Oja | 6472872 | 514505 | 15.0 | 28.2 | 1991 | 1.40 | 120 | 24.7-28.2 | 3.3 | 0.8 | 4.16 |
| 76 | 7913 |  | Malda k., kuivati ja puidutsehh | end. Jõõpre kolhoos | 6477511 | 518237 |  | 20.0 | 1964 | 4.18 |  | - |  |  |  |
| 77 | 8336 | 93SL | Pappsaare k., Kõigema talu, Audru tee Pappsaare teerist. 1.9 km kagusse | Maret Tugedam | 6472764 | 523453 | 3.0 | 22.0 | 1996 | 2.50 | 112 | 19.5-22.0 | 5.6 | 2.5 | 2.22 |
| 78 | 8961 | 87SL | Kihlepak., Kaasiku talu, Kihlepa teerist. 1km loodesse | Arvi Roodus | 6473294 | 513521 | 15.0 | 38.5 | 1996 | 4.00 | 112 | 32.7-38.5 | 7.0 | 1.5 | 4.67 |
| 79 | 8974 | 86SL | Põldeotsa k., Metsavahe talu Audrust 2.2 km Tõstamaa poole | Raul Arnemann | 6474248 | 519688 | 4.0 | 34.0 | 1996 | 5.00 | 93 | 24.8-34.0 | 1.0 | 10.0 | 0.10 |
| 80 | 9005 | 85SL | Marksa k., Sarapuu talu, Pärnu-Tõstamaa mnt.Liu teerist. 550 m lõunasse | Ants Andresson | 6461595 | 514975 | 9.0 | 84.0 | 1996 | 5.00 | 92 | 49.0-84.0 | 0.6 | 14.0 | 0.04 |
| 81 | 10800 | SP-25 | Jõõprest 1,7 km Ridalepa poole, lõuna pool tee ääres | AS Comator | 6480043 | 520546 | 9.0 | 80.0 | 1995 | 0.50 | 97 | 19.5-80.0 | 1.0 | 14.5 | 0.07 |
| 82 | 10818 | SP-15 | Ahaste k., Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 150 m lõunasse | V. Ojaste | 6481010 | 511232 | 18.5 | 26.0 | 1994 | 4.00 | 112 | 16.1-26.0 | 1.1 | 2.0 | 0.56 |
| 83 | 10820 | SP-12 | Jõõpre k., Põldeotsa talu, Jõôpre keskusest 800 m NOO suunas | A. Toomast | 6482463 | 519611 | 9.5 | 41.0 | 1994 | 3.00 | 93 | 25.0-41.0 | 1.7 | 2.0 | 0.83 |
| 84 | 10826 | SP-4 | Pappsaare k., Pärnu-Lihula mnt. Pappsaare teeristist 750 m läände | A. Lepp | 6473808 | 522840 | 5.0 | 90.0 | 1994 | 8.00 | 93 | 27.5-90.0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 85 | 10862 | 73SL | Kärbu k., Volde talu, Tõstamaa-Jõôpre teerist. 4.5 km Ahaste (Lihula) poole | K.Tomast | 6477010 | 514481 | 25.0 | 28.0 | 1996 | 6.00 | 112 | 24.1-28.0 | 8.3 | 4.0 | 2.08 |
| 86 | 10866 | 72SL | Soeva k., Tänava talu, Ahaste teeristist 4.7 km Lihula poole | A. Moppel | 6484015 | 507761 | 30.0 | 30.0 | 1996 | 10.00 | 112 | 25.0-30.0 | 6.9 | 7.5 | 0.93 |
| 87 | 10921 | 1 | Põhara k., Välja talu | E. Põllumäe | 6479393 | 513374 | 12.0 | 53.5 | 1990 | 2.40 | 121 | 16.8-53.5 | 1.1 | 1.4 | 0.77 |
| 88 | 10933 | 222 | Pappsaare k. | M. Kontus | 6474847 | 523780 | 5.0 | 40.0 | 1991 | 6.00 | 132 | 20.5-40.0 | 1.7 | 4.5 | 0.37 |
| 89 | 10936 | 6332 | Lindi k., Joapi talu | M. Joonas | 6465466 | 515373 | 6.5 | 55.0 | 1990 | 2.00 | 146 | 40.6-55.0 | 1.4 | 22.0 | 0.06 |
| 90 | 11316 | SP-50 | Kihlepa k., Kihlepast 2.5 km Kõima poole, teest 400 m läände | Sirli Uukkivi | 6471438 | 513527 | 13.0 | 65.0 | 1996 | 4.50 | 93 | 44.5-65.0 | 0.6 | 15.0 | 0.04 |
| 91 | 12312 | SP-40 | Kala k., Pärnu-Lihula mnt.,Jõõpre-Pôldeotsa teeristist 100 m edelasse | A/Ü "Tõruke" | 6475170 | 518384 | 7.7 | 45.0 | 1996 | 1.40 | 97 | 23.5-45.0 | 2.8 | 11.6 | 0.24 |
| 92 | 12516 | SP-34 | Ridalepa k., Jõõprest 3 km Jôôpre-Lemmetsa teed mööda | Triin Tomson | 6480749 | 520303 | 9.0 | 45.0 | 1996 | 1.00 | 112 | 28.5-45.0 | 1.1 | 4.5 | 0.25 |
| 93 | 12527 | SP-33 | Saulepa k., PITK, Pärnu-Tõstamaa mnt., Kõima teeristist 1.6 km itta |  | 6469595 | 517029 | 3.0 | 45.0 | 1996 | -0.75 | 112 | 32.0-45.0 | 1.1 | 6.8 | 0.16 |
| 94 | 12705 | SP-32 | Kõima k., Kõimast 1.1 km Kihlepa poole, teest 350 m läände | Aare Palm | 6469581 | 513533 | 15.0 | 82.0 | 1995 | 8.00 | 97 | 43.0-82.0 | 1.9 | 10.0 | 0.19 |
| 95 | 13268 | 131SL | Põldeotsa k. Rikka-Riinu talu,Lihula teerist. 2.4km Tõstamaa poole | K. Klamas | 6473314 | 518393 | 7.0 | 64.5 | 1997 | 5.00 | 112 | 24.2-64.5 | 0.3 | 23.0 | 0.01 |
| 96 | 13687 | SP-31 | Liiva k., Pärnu-Lihula mnt. Jõõpre-Tôstamaa teerist. 2.4 km Ahaste poole | Jaan Tobron | 6477018 | 516428 | 13.0 | 35.0 | 1996 | 7.50 | 93 | 25.0-35.0 | 1.9 | 2.5 | 0.78 |
| 97 | 13689 | SP-29 | Ridalepa k., Jõõprest 2.7 km, Jõôpre.Lemmetsa teed mööda | Rein Vahenõmm | 6480749 | 520303 | 9.0 | 45.0 | 1996 | 1.00 | 93 | 27.0-45.0 | 0.5 | 5.0 | 0.10 |
| 98 | 14048 | SP-53 | Pappsaare k., Pärnu-Audru tee Sauga ristist 900 m Nurme poole | Piret Paloots | 6473359 | 526189 | 4.0 | 45.0 | 1997 | 3.50 | 112 | 21.0-45.0 | 0.7 | 14.5 | 0.05 |
| 99 | 14156 | SP-79 | Jõõpre k. | Jüri Raudsepp | 6484149 | 519638 | 10.0 | 30.0 | 1997 | 1.50 | 97 | 17.5-30.0 | 0.8 | 5.5 | 0.15 |
| 100 | 14296 | SP-74 | Maidla k, Pärnu-Lihula mnt.Jõõpre teerist 800m Kihlepa poole.350m läände | Joel Link | 6475013 | 517898 | 8.3 | 45.0 | 1997 | 2.00 | 97 | 21.0-45.0 | 0.4 | 18.0 | 0.02 |
| 101 | 14335 | 120SL | Põhara k. Esna talu, Pärnu-Lihula mnt.Jõôpre teerist. 7.5km Lihula poole | V. Killing | 6480245 | 512440 | 18.6 | 31.0 | 1997 | 6.00 | 112 | 23.0-31.0 | 6.9 | 10.0 | 0.69 |
| 102 | 14366 | SP-78 | Kõlma k., Pärnu-Tõstamaa mnt.Saulepa teerist.250m SWW suunas. | E. Seer | 6469836 | 515435 | 8.0 | 65.0 | 1997 | 0.50 | 93 | 36.0-65.0 | 1.9 | 9.5 | 0.20 |
| 103 | 14571 | SP-90 | Oara k. | E.Ojandu | 6480702 | 518387 | 10.0 | 43.5 | 1998 | 1.00 | 112 | 18.5-43.5 | 4.4 | 4.0 | 1.11 |
| 104 | 14575 | 185SL | Saulepa k., Veski talu | A.Suursild | 6469440 | 515465 | 8.0 | 68.0 | 1998 | 1.00 | 97 | 33.4-68.0 | 0.5 | 12.0 | 0.04 |
| 105 | 14740 | SP-102 | Pappsaare k. | J.Jürgenstein | 6473104 | 524115 | 2.0 | 51.0 | 1998 | 2.20 |  | - | 0.4 | 2.0 | 0.21 |
| 106 | 14767 | SP-104 | Valgeranna k. | I.Tamm | 6472839 | 523268 | 2.1 | 52.5 | 1999 | 1.00 | 97 | 21.6-52.5 | 0.8 | 9.5 | 0.09 |
| 107 | 14803 | SP-108 | Papsaare k. | I.Pôllu | 6473706 | 524358 | 3.5 | 50.0 | 1999 | 3.50 | 132 | 20.0-50.0 | 0.6 | 10.0 | 0.06 |
| 108 | 14909 | SP-112 | Lindi k. | J.Kuusik | 6464523 | 515029 | 10.4 | 76.0 | 1999 | 5.00 | 97 | 43.5-76.0 | 1.4 | 4.0 | 0.35 |
| 109 | 14910 | SP-113 | Lindi k., Randlane 12 | K.Haljas | 6463194 | 516108 | 5.2 | 76.0 | 1999 | 0.50 | 97 | 39.5-76.0 | 0.6 | 2.5 | 0.22 |
| 110 | 14975 | SP-143 | Saulepa k. | R.Rand | 6469192 | 516724 | 3.5 | 47.5 | 1999 | 1.00 | 97 | 28.7-47.5 | 5.7 | 13.0 | 0.44 |
| 111 | 15135 | SP-130 | Audru a-k, Muti 35 | Eesti Energia AS Põhivõrk | 6474248 | 518740 | 5.5 | 75.0 | 1999 | 5.30 | 97 | 24.5-75.0 | 0.2 | 19.7 | 0.01 |
| 112 | 15213 | SP-136 | Lindi k., Miilima talu | Imre Saik | 6466818 | 515344 | 10.0 | 77.0 | 2000 | 5.00 | 97 | 42.5-77.0 | 4.4 | 10.0 | 0.44 |
| 113 | 15227 | 264SL | Papsaare k., Nurme tee 15 | Hansa Business Solutions AS | 6473178 | 526953 | 3.0 | 40.0 | 2000 | 2.70 | 93 | 26.4-40.0 | 0.3 | 17.3 | 0.02 |
| 114 | 15228 | 265SL | Papsaare k., Nurme tee 31 | Sulev Kodasma | 6473517 | 526740 | 3.0 | 38.0 | 2000 | 2.60 | 93 | 21.8-38.0 | 0.7 | 4.4 | 0.16 |
| 115 | 15249 | SP-140 | Jõõpre k., Tooma talu | Olev Tähtväli | 6481545 | 518657 | 9.0 | 37.0 | 2000 | 0.85 | 97 | 18.7-37.0 | 8.9 | 5.2 | 1.73 |
| 116 | 15269 | SP-139 | Papsaare k. | Liia Makarov | 6473182 | 522991 | 2.5 | 80.0 | 2000 | 3.00 | 97 | 21.5-80.0 | 0.5 | 20.0 | 0.02 |
| 117 | 15326 | 272SL | Ahaste k., Möldre talu | V. Spiegelberg | 6482454 | 511429 | 16.0 | 18.5 | 2000 | 2.70 | 112 | 13.8-18.5 | 2.2 | 2.3 | 0.96 |
| 118 | 15452 | SP-146 | Ridalepa k., Maiemardi talu | Mart Puusaag | 6479260 | 519565 | 10.0 | 51.0 | 2000 | 4.00 | 97 | 23.0-51.0 | 4.4 | 4.0 | 1.11 |
| 119 | 15503 | SP-152 | Lemmetsa k., Lodja talu | Atsi Pupp | 6475822 | 519059 | 9.5 | 25.0 | 2000 | 4.00 | 97 | 22.6-25.0 | 5.0 | 2.0 | 2.50 |
| 120 | 15508 | SP-153 | Marksa k., Saare talu | Vello Putk | 6462530 | 515844 | 5.0 | 85.0 | 2000 | 3.00 | 97 | 44.0-85.0 | 0.4 | 17.0 | 0.02 |
| 121 | 15580 | 713 | Marksa k., Ojako talu | Ly Oja jaVarje Kodasma | 6460955 | 515604 | 4.0 | 75.0 | 2001 | 1.00 | 112 | 49.5-75.0 | 1.9 | 21.0 | 0.09 |
| 122 | 15587 | SP-156 | Papsaare k., Kambi talu | Mart Alliku | 6475270 | 525589 | 9.5 | 63.0 | 2000 | 7.30 | 93 | 22.0-63.0 | 0.2 | 37.7 | 0.01 |
| 123 | 15626 | SP-161 | Papsaare k. | Eido Tiits | 6472708 | 524694 | 2.2 | 39.5 | 2001 | 2.00 | 93 | 21.7-39.5 | 0.4 | 10.0 | 0.04 |
| 124 | 15658 | SP-164 | Lemmetsa k., Reinojaani talu | Valdek Post | 6475424 | 521327 | 9.0 | 39.5 | 2001 | 3.40 | 93 | 23.8-39.5 | 1.2 | 8.6 | 0.14 |
| 125 | 15941 | SP-184 | Papsaare k. | Vallo Loob | 6473098 | 524144 | 2.0 | 58.0 | 2001 | 1.60 | 98 | 19.5-58.0 | 0.8 | 0.8 | 1.11 |
| 126 | 16211 | SP-199 | Papsaare k. | Rene Kants | 6473311 | 525239 | 2.5 | 59.0 | 2002 | 2.30 | 98 | 21.3-59.0 | 2.2 | 9.7 | 0.23 |
| 127 | 16264 | SP-203 | Papsaare k. | Heldur Vau | 6473782 | 524719 | 4.5 | 59.0 | 2002 | 3.00 | 112 | 19.6-59.0 | 0.2 | 39.0 | 0.00 |
| 128 | 16284 | SP-202 | Papsaare k. | Aivo Kivimaa | 6473258 | 522106 | 2.0 | 68.0 | 2002 | 2.00 | 98 | 26.0-68.0 | 0.6 | 15.2 | 0.04 |
| 129 | 16318 | SP-208 | Ridalepa k. | Pedro Kokka | 6480661 | 520857 | 7.7 | 59.0 | 2002 | 0.10 | 93 | 22.8-59.0 | 6.4 | 14.9 | 0.43 |
| 130 | 16347 | SP-209 | Papsaare k., Kaasiku maaüksus | Viljar Rubin | 6473866 | 525132 | 10.0 | 25.0 | 2002 | 2.50 | 98 | 18.0-25.0 | 1.7 | 7.5 | 0.22 |
| 131 | 16450 | SP-217 | Jõõpre k., kr. 51 | Alar Järve | 6481199 | 518662 | 10.5 | 39.0 | 2002 | 1.00 | 97 | 24.3-39.0 | 7.8 | 13.0 | 0.60 |
| 132 | 16491 | SP-218 | Liu k., Kuke kinnistu | Tõnu Laks | 6459410 | 514508 | 1.5 | 69.0 | 2002 | 0.30 | 98 | 46.3-69.0 | 1.7 | 11.7 | 0.15 |
| 133 | 16503 | 398SL | Malda k., Matsi kinnistu | Mati Umal | 6478678 | 518422 | 10.0 | 23.5 | 2002 | 4.00 | 112 | 21.1-23.5 | 0.6 | 2.5 | 0.22 |
| 134 | 17244 | 4/99 | Liiva k. | Aksel Luik | 6476030 | 517049 | 14.5 | 28.0 | 1999 | 7.00 | 140 | 18.0-28.0 | 1.0 | 2.5 | 0.40 |
| S1ad-rk |
| 135 | 5203 | 1290 | Tilga farm (Audru sovh. keskus) | Audru Mõis OÜ | 6474489 | 524160 | 5.0 | 145.0 | 1965 | 4.70 | 140 | 27.5-145.0 | 4.3 | 20.1 | 0.21 |
| 136 | 5205 | A-57-M | Audru al-k, (sovh.) kontor | VE Mikk | 6474105 | 520616 | 4.0 | 140.0 | 1954 | -0.40 | 140 | 117.0-140.0 | 2.5 | 3.5 | 0.72 |
| 137 | 5206 | A-338-M | EPT Audru jsk. | VE Mikk | 6473893 | 518242 | 8.0 | 182.0 | 1958 | 0.50 | 190 | 110.8-182.0 | 4.5 | 24.5 | 0.18 |
| 138 | 5215 | A-204-V | Kõima k. (vana laut) elamud | VE Mikk | 6469520 | 514810 | 15.0 | 150.0 | 1965 | 3.50 | 190 | 31.5-150.0 | 0.7 | 0.6 | 1.10 |
| 139 | 5217 | A-218-V | end. Audru sovh. Saari k. laut |  | 6480820 | 523170 | 7.0 | 130.0 | 1963 | 1.00 | 140 | 80.0-130.0 | 2.8 | 10.0 | 0.28 |
| 140 | 5226 | A-434-M | Audru a-k, pk. 1 veetorni juures (elamud ja farm) | Audru Karusloomakasvatus AS | 6475067 | 519387 | 7.0 | 180.0 | 1960 | 1.00 | 190 | 105.0-180.0 | 4.4 | 41.3 | 0.11 |
| 141 | 6189 | 2390-2 | Audru lasteaed | Audru Karusloomakasvatus AS | 6474975 | 520581 | 9.0 | 150.0 | 1970 | 3.20 | 140 | 106.0-150.0 | 1.8 | 33.0 | 0.05 |
| 142 | 6193 | 2344 | Audru al-k, pk.2, (elumajad) farm | Audru Karusloomakasvatus AS | 6475002 | 518985 | 5.0 | 180.0 | 1968 | 6.00 | 190 | 95.0-180.0 | 2.9 | 42.5 | 0.07 |
| 143 | 6200 | 2455 | Potsepa metsavaht | Audru Metskond | 6467987 | 511830 | 26.0 | 80.0 | 1969 | 12.80 | 140 | 58.0-80.0 | 0.7 | 17.2 | 0.04 |
| 144 | 6211 | 2903 | Audru a-k, Käreda elumajad | VE Mikk | 6474562 | 521256 | 5.0 | 160.0 | 1971 | 2.10 | 140 | 100.0-160.0 | 5.0 | 22.1 | 0.23 |
| 145 | 6215 | 4678 | Valgeranna, pk. 2, end. MN puhkebaas | Vabariigi Valitsus | 6472408 | 523059 | 3.0 | 170.0 | 1974 | 3.40 | 140 | 100.0-170.0 | 2.5 | 45.6 | 0.05 |
| 146 | 6220 | 5414 | Audru al-k, karusloomafarm | Audru Karusloomakasvatus AS | 6474687 | 518984 | 70.0 | 180.0 | 1984 | 9.80 | 190 | 101.0-180.0 | 3.3 | 50.0 | 0.07 |
| 147 | 6221 | 4841 | Audru Keskkool | VE Mikk | 6475769 | 518170 | 10.0 | 180.0 | 1980 | 8.00 | 190 | 100.5-180.0 | 2.8 | 32.2 | 0.09 |
| 148 | 7892 | A-4831 | Sanga farmid ja elamud | Audru Mõis OÜ | 6476137 | 521013 |  | 130.0 | 1954 |  |  | - |  |  |  |
| 149 | 8014 |  | Lindi meierei | Pärnu Meierei AS | 6464717 | 514999 |  | 150.0 | 1925 |  |  | - |  |  |  |
| 150 | 10814 | SP-20 | Pappsaare k., Sauga teeristist 700 m SW suunas | H. Kukk | 6472577 | 526529 | 3.0 | 120.0 | 1994 | 6.00 | 93 | 24.0-120.0 | 1.0 | 10.0 | 0.10 |
| 151 | 10823 | SP-8 | Liu küla, Liu sadam | kod. Hanson | 6459831 | 515626 | 4.0 | 150.0 | 1994 | 0.00 | 93 | 52.0-150.0 | 5.0 | 0.0 | 500.00 |
| 152 | 6207 | 3466 | "Vikero" Audru osak. | VE Mikk | 6474984 | 521291 | 5.5 | 420.0 | 1972 | 2.05 | 127 | 365.0-420.0 | 11.7 | 21.1 | 0.56 |

Halinga valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 1 | 6154 | 1880 | Vee k., 8-krt. elamu | end. Vahenurme kolhoos | 6497366 | 519145 | 22.0 | 40.0 | 1967 | 4.90 | 140 | 18.0-40.0 | 0.6 | 21.0 | 0.03 |
| 2 | 6626 | 6405 | Pööravere k., Matsu talu | Eravaldus | 6499433 | 536662 | 30.0 | 25.0 | 1991 | 2.50 | 120 | 12.0-25.0 | 0.3 | 10.0 | 0.03 |
| 3 | 6749 | 6459 | Halinga metskonna elamu | Pärnu Metsamajand AS | 6505244 | 536615 | 36.0 | 30.0 | 1991 | 2.50 |  | - | 0.4 | 10.0 | 0.04 |
| 4 | 7926 |  | Lembitu os., Lehu laut | end. Halinga kolhoos | 6499881 | 538421 |  | 20.0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 5 | 7927 |  | Lembitu os., Mõisaküla noorloomalaut | end. Halinga kolhoos | 6498146 | 535884 |  | 20.0 | 1945 |  |  | - |  |  |  |
| 6 | 7928 |  | Lembitu os., Mõisaküla sigala | end. Halinga kolhoos | 6498331 | 535591 |  | 20.0 | 1945 |  |  | - |  |  |  |
| 7 | 7929 |  | Lembitu os., Tani-Jaani noorloomalaut | end. Halinga kolhoos | 6497910 | 533225 |  | 30.0 | 1930 |  |  | - |  |  |  |
| 8 | 7930 |  | Lembitu os., Anelema sigala | end. Halinga kolhoos | 6498420 | 533109 |  | 20.0 | 1950 |  |  | - |  |  |  |
| 9 | 7932 |  | Ertsma os., noorloomalaut | end. Halinga kolhoos | 6497315 | 526368 |  | 20.0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 10 | 7933 |  | Ertsma os., elamu | end. Halinga kolhoos | 6497024 | 526796 |  | 20.0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 11 | 7934 |  | Halinga k., vana töökoda | end. Halinga kolhoos | 6494931 | 529712 |  | 20.0 |  |  |  | - |  |  |  |
| 12 | 7958 |  | Roodi k. sigala | end. Vahenurme kolhoos | 6498765 | 524514 |  | 40.0 | 1963 |  |  | - |  |  |  |
| 13 | 7960 |  | Maima k., keskus | end. Vahenurme kolhoos | 6494459 | 523816 |  | 64.0 | 1964 |  |  | - |  |  |  |
| 14 | 7961 |  | Maima k. sigala | end. Vahenurme kolhoos | 6494206 | 523877 |  | 42.0 | 1961 |  |  | - |  |  |  |
| 15 | 7962 |  | Maima k., Sinika laut | end. Vahenurme kolhoos | 6493250 | 523597 |  | 40.0 | 1961 |  |  | - |  |  |  |
| 16 | 10813 | 2/95 | Halinga k., Kaltsu talu | A. Allas | 6494478 | 530528 | 20.0 | 26.0 | 1995 | 2.00 | 118 | 6.0-26.0 | 0.8 | 2.0 | 0.41 |
| 17 | 10833 | 0077 | Pööravere k., Kuralepa talu | Rein Randma | 6503548 | 536747 | 37.5 | 27.0 | 1994 | 3.00 | 112 | 6.0-27.0 | 0.3 | 1.0 | 0.28 |
| 18 | 10927 | 1908 | Ertsma k., Hendrikusauna talu | P. Tagel | 6495152 | 528199 | 21.5 | 32.5 | 1991 | 2.15 | 132 | 10.6-32.5 | 1.3 | 6.0 | 0.21 |
| 19 | 14103 | 5/97 | Pärnu-Jaagupi , Kergu mnt. 80 | M. Aasa | 6498304 | 531347 | 25.0 | 40.0 | 1997 | 3.00 | 105 | 7.5-40.0 | 0.8 | 5.0 | 0.17 |
| 20 | 14295 | SP-73 | Kodesma k., Tal.-Pärnu mnt.Uduvere teerist.1.35km kir-desse. | A. Kuusk | 6500304 | 530040 | 25.6 | 50.0 | 1997 | 5.00 | 112 | 25.0-50.0 | 1.1 | 10.0 | 0.11 |
| 21 | 14883 | 518 | Kodesmaa k., Kondi-Mihkli m/ü | hr. Avo Vapper | 6498201 | 530138 | 26.0 | 18.5 | 1999 | 4.00 | 112 | 3.9-18.5 | 0.6 | 9.0 | 0.06 |
| 22 | 14940 | 237SL | Maima k., Siima talu | I. Enno | 6494537 | 523851 | 28.0 | 14.0 | 1999 | 5.50 | 112 | 10.5-14.0 | 0.7 | 1.0 | 0.70 |
| 23 | 14941 | 236SL | Vee k., Tammiste talu | A. Tammisto | 6499051 | 518917 | 19.0 | 50.0 | 1999 | 2.00 | 112 | 5.3-50.0 | 0.1 | 13.0 | 0.01 |
| 24 | 15354 |  | Mäe k. | A.Anni | 6496619 | 522993 | 30.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 25 | 6152 | 1013 | Arase k., laut | end. "Edasi" kolhoos | 6502941 | 529014 | 26.0 | 75.0 | 1963 | 8.00 | 114 | 53.0-75.0 | 1.1 | 24.0 | 0.05 |
| 26 | 6153 | 1753 | Libatse keskasula, tärklise tsehh |  | 6502679 | 527714 | 25.0 | 230.0 | 1967 | 5.00 | 190 | 52.0-230.0 | 7.1 | 44.0 | 0.16 |
| 27 | 6155 | 1897 | Vahenurme k., keskuse elamud | AS Mako | 6498299 | 522750 | 20.0 | 120.0 | 1967 | 10.00 | 140 | 60.0-120.0 | 1.9 | 17.0 | 0.11 |
| 28 | 6156 | 1327 | Naartse k., laut | AS Vahenurme Agro | 6498114 | 517787 | 20.0 | 92.0 | 1965 | 8.70 | 140 | 39.6-92.0 | 2.1 | 20.1 | 0.10 |
| 29 | 6157 | 1896 | Maima k., laut | end. Vahenurme kolhoos | 6494953 | 523554 | 25.0 | 100.0 | 1967 | 8.50 | 140 | 71.5-100.0 | 1.6 | 25.5 | 0.06 |
| 30 | 6158 | 2098 | Vahenurme k., Eense suurfarm | AS Vahenurme Agro | 6497439 | 523020 | 20.0 | 120.0 | 1967 | 9.00 | 140 | 67.0-120.0 | 5.0 | 20.0 | 0.25 |
| 31 | 6160 | 2300 | Libatse k., keskus | AS Mako | 6502478 | 527873 | 25.0 | 90.0 | 1968 | 6.10 | 140 | 49.0-90.0 | 6.8 | 8.0 | 0.85 |
| 32 | 6161 | 5126 | Langerma k., laut ja tall | end. "Edasi" kolhoos | 6501871 | 526599 | 22.0 | 100.0 | 1982 | 11.60 | 140 | 44.0-100.0 | 5.7 | 6.4 | 0.89 |
| 33 | 6163 | 5476 | Eense k., sigala | AS Vahenurme Agro | 6497472 | 523121 | 20.0 | 115.0 | 1984 | 11.20 | 190 | 66.0-115.0 | 4.3 | 14.4 | 0.30 |
| 34 | 6164 | 5717 | Ertsma k., laut | OÜ Halinga | 6497393 | 526319 | 22.0 | 110.0 | 1986 | 14.00 | 145 | 80.0-110.0 | 2.8 | 12.0 | 0.23 |
| 35 | 6187 | 1050 | Sõõrike k., sigala | AS Vahenurme Agro | 6501097 | 519919 | 20.0 | 80.0 | 1963 | 8.50 | 140 | 23.0-80.0 | 5.5 | 30.0 | 0.18 |
| 36 | 6285 | 6396 | "Edasi" kolh., E.Paeste eramu | end. "Edasi" kolhoos | 6502024 | 530403 | 26.5 | 100.0 | 1991 | 15.00 | 146 | 56.8-100.0 | 0.8 | 5.0 | 0.17 |
| 37 | 6286 | 277 | Libatse k. | end. "Edasi" kolhoos | 6501749 | 528385 | 26.0 | 102.0 | 1991 |  | 112 | 62.0-102.0 |  |  |  |
| 38 | 6287 | 1186 | Enge k., laut | end. "Edasi" kolhoos | 6501160 | 532326 | 31.0 | 82.0 | 1964 | 11.00 | 140 | 45.3-82.0 | 6.6 | 5.5 | 1.19 |
| 39 | 6288 | 1409 | Lembitu osak. elamud | end. Halinga kolhoos | 6497965 | 535508 | 20.0 | 90.0 | 1965 | 7.30 | 168 | 52.0-90.0 | 2.4 | 28.2 | 0.08 |
| 40 | 6290 | 1383 | Halinga k., elamu | end. Halinga kolhoos | 6494835 | 529870 | 20.0 | 102.0 | 1965 | 7.30 | 190 | 13.8-102.0 | 3.8 | 29.6 | 0.13 |
| 41 | 6302 | A-827-M | Aasa k., Lehtmetsa laut | end. "Edasi" kolhoos | 6505711 | 529714 | 22.5 | 80.0 | 1962 | 5.00 | 140 | 39.1-80.0 | 3.3 | 25.0 | 0.13 |
| 42 | 6303 | 1359 | Roogamsi k., Kaelase noorkarjalaut | end. "Edasi" kolhoos | 6507800 | 531233 | 33.0 | 62.0 | 1965 | 4.20 | 140 | 35.0-62.0 | 7.1 | 13.0 | 0.55 |
| 43 | 6306 | 1945 | Enge k., elamu | end. "Edasi" kolhoos | 6500926 | 532853 | 29.0 | 90.0 | 1967 | 7.80 | 140 | 64.0-90.0 | 1.8 | 22.0 | 0.08 |
| 44 | 6307 | 2115 | Tarva k., sigala | end. Halinga kolhoos | 6495024 | 528458 | 23.0 | 100.0 | 1969 | 6.80 | 140 | 70.4-100.0 | 2.0 | 22.2 | 0.09 |
| 45 | 6309 | 2312 | Veidu k., farm | Linda Laan | 6497072 | 535992 | 29.0 | 100.0 | 1968 | 14.00 | 140 | 69.0-100.0 | 2.3 | 18.0 | 0.13 |
| 46 | 6311 | 2458 | Enge k., töökoda | end. "Edasi" kolhoos | 6500311 | 532212 | 30.0 | 85.0 | 1969 | 13.00 | 140 | 63.1-85.0 | 2.8 | 13.0 | 0.21 |
| 47 | 6315 | 3021 | Halinga suurfarm | OÜ Halinga | 6494825 | 530252 | 20.0 | 100.0 | 1971 | 11.00 | 140 | 73.0-100.0 | 1.4 | 31.0 | 0.05 |
| 48 | 6318 | 3745 | Anelema karjäär | Reiden Plaat AS | 6499017 | 532352 | 32.0 | 130.0 | 1974 | 15.50 | 140 | 71.2-130.0 | 1.6 | 15.5 | 0.10 |
| 49 | 6322 | 4867 | Halinga töökoda | end. Halinga kolhoos | 6495221 | 529435 | 26.0 | 120.0 | 1980 | 14.30 | 190 | 70.0-120.0 | 3.1 | 9.8 | 0.32 |
| 50 | 6323 | 5010 | Tarva k., sigala | end. Halinga kolhoos | 6493321 | 529423 | 20.0 | 100.0 | 1981 | 15.50 | 140 | 74.0-100.0 | 7.1 | 9.0 | 0.79 |
| 51 | 6743 | A-156-B | Kaelase k., töökoda | end. "Edasi" kolhoos | 6506192 | 530220 | 29.0 | 70.0 | 1961 | -0.50 | 140 | 28.2-70.0 | 3.0 | 8.8 | 0.35 |
| 52 | 6744 | 1084 | Salu k. sigala | end. "Edasi" kolhoos | 6503787 | 533132 | 25.0 | 80.0 | 1963 | 4.40 | 121 | 21.8-80.0 | 2.1 | 33.6 | 0.06 |
| 53 | 6747 | 2898 | Kaelase k. elamu | end. "Edasi" kolhoos | 6505793 | 530049 | 25.0 | 82.5 | 1970 | 5.40 | 140 | 62.0-82.5 | 1.0 | 29.0 | 0.03 |
| 54 | 6748 | 4925 | Kaelase Eriinternaatkool | Kaelase Kool | 6505590 | 530006 | 25.0 | 75.0 | 1980 | -0.60 | 140 | 52.3-75.0 | 8.1 | 1.6 | 5.08 |
| 55 | 7959 |  | Vee k. noorkarjalaut | end. Vahenurme kolhoos | 6497684 | 519856 |  | 120.0 | 1961 |  |  | - |  |  |  |

##### Kaisma valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 1 | 6334 | 1092 | Kaisma k. vasikalaut ja sigala | end. Kaisma kolhoos | 6505651 | 544732 | 50.0 | 50.0 | 1963 | 5.60 | 140 | 22.6-50.0 | 4.4 | 1.4 | 3.27 |
| 2 | 6738 | 1408 | Kõnnu k. laut | end. Kaisma kolhoos | 6508632 | 547816 | 50.0 | 50.0 | 1965 | 4.90 | 140 | 22.5-50.0 | 8.6 | 6.4 | 1.34 |
| 3 | 6740 | 2168 | Kaisma k., Kergu keskus | Kaisma Vallavalitsus | 6503645 | 543722 | 45.0 | 55.0 | 1968 | 4.60 | 140 | 20.0-55.0 | 4.5 | 4.0 | 1.13 |
| 4 | 6741 | 4394 | Kaisma k., keskus | Kaisma Vallavalitsus | 6505730 | 544635 | 48.0 | 60.0 | 1977 | 7.70 | 190 | 18.5-60.0 | 8.0 | 3.8 | 2.11 |
| 5 | 6742 | 5912 | Kaisma k., keskus | AS Kaisma | 6504152 | 543842 | 50.0 | 60.0 | 1988 | 8.00 | 215 | 24.1-60.0 | 7.3 | 8.0 | 0.92 |
| 6 | 6746 | 1982 | Kaisma k., Nõmme laut | end. Kaisma kolhoos | 6506590 | 543550 | 49.0 | 50.0 | 1967 | 6.50 | 140 | 23.1-50.0 | 6.6 | 1.0 | 6.58 |
| 7 | 7955 | 2167 | Kaisma k., Kärdi suurfarm | end. Kaisma kolhoos | 6503733 | 544517 | 45.0 | 55.0 | 1968 | 4.00 | 140 | 20.0-55.0 | 8.6 | 12.0 | 0.72 |
| 8 | 7956 |  | Metsavere k., Luige laut | end. Kaisma kolhoos | 6502048 | 541454 |  | 20.0 | 1928 |  |  | - |  |  |  |
| 9 | 7957 |  | Metsavere k., Luige elamud | end. Kaisma kolhoos | 6501718 | 541496 |  | 20.0 | 1954 |  |  | - |  |  |  |
| 10 | 12272 | 62SL | Kõnnu k., Rinnaku talu, Kergust 6.3km Järvakandi poole | A.Valdek | 6508818 | 546231 | 49.0 | 23.0 | 1996 |  | 112 | 15.2-23.0 | 5.6 | 3.0 | 1.85 |
| S1ad-rk |
| 11 | 6739 | A-216-B | Kaisma k., Kergu kool | Kergu kool | 6504753 | 544030 | 48.0 | 200.0 | 1964 | 8.00 | 190 | 75.5-200.0 | 2.2 | 2.1 | 1.06 |

##### Koonga valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 1 | 6167 | A-854-M | Emmu k., Veltsa karjalaudad | Oidremaa OÜ | 6495564 | 503876 | 18.0 | 50.0 | 1962 | 1.70 | 140 | 20.0-50.0 | 2.0 | 18.3 | 0.11 |
| 2 | 6625 | 6401 | Tarva k., ühepereelamu |  | 6495547 | 500847 | 19.0 | 20.0 | 1991 | 3.00 | 190 | 10.0-20.0 | 5.7 | 0.5 | 11.38 |
| 3 | 7920 |  | Võitra k., Reinu noorkarjalaut | end. Soontagana kolhoos | 6492362 | 506093 |  | 20.0 | 1950 |  |  | - |  |  |  |
| 4 | 7921 |  | Võitra k., Matsi noorkarjalaut | end. Soontagana kolhoos | 6492354 | 506058 |  | 20.0 | 1950 |  |  | - |  |  |  |
| 5 | 7941 |  | Paimvere k., Jamsi vasikalaut | Oidremaa OÜ | 6493510 | 498352 |  | 25.0 | 1968 |  | 190 | 70.0-105.0 |  |  |  |
| 6 | 7942 | 4784 | Rabavere k., Lõpe töökoda | Oidremaa OÜ | 6493510 | 498883 | 20.0 | 50.0 | 1979 | 4.30 | 244 | 9.6-50.0 | 10.5 | 2.0 | 5.25 |
| 7 | 7944 |  | Peanse k., Sööni noorloomalaut | Oidremaa OÜ | 6490274 | 498142 |  | 23.0 | 1962 |  |  | - |  |  |  |
| 8 | 7945 |  | Palatu k. noorloomalaut | Oidremaa OÜ | 6486211 | 499345 |  | 35.0 | 1963 |  |  | - |  |  |  |
| 9 | 10806 | 8/95 | Nedremaa k., Tooma talu | H. Kerb | 6490331 | 506080 | 10.0 | 26.0 | 1995 | 4.00 | 118 | 5.0-26.0 | 0.8 | 2.0 | 0.41 |
| 10 | 10807 | 7/95 | Ura k., Mardi-Hansu talu | A. Peerna | 6495358 | 510743 | 15.0 | 21.0 | 1995 | 4.00 | 118 | 5.0-21.0 | 0.8 | 1.0 | 0.83 |
| 11 | 10810 | 5/95 | Hõbeda k., Tooma-Hansu talu | A. Tomson | 6495586 | 512482 | 15.0 | 31.0 | 1995 | 5.00 | 118 | 7.0-31.0 | 0.8 | 2.0 | 0.41 |
| 12 | 10811 | 4/95 | Koonga k., Maantee talu | V. Kruusenvald | 6492452 | 509186 | 15.0 | 31.0 | 1995 | 2.00 | 118 | 7.0-31.0 | 0.8 | 3.0 | 0.28 |
| 13 | 10812 | 3/95 | Tamme k., Nigula talu | A. Jalakas | 6494175 | 513872 | 15.0 | 27.0 | 1995 | 5.00 | 118 | 7.0-27.0 | 0.8 |  |  |
| 14 | 10923 | 2 | Irta k., Jaani talu | Eravaldus | 6489313 | 509814 | 22.0 | 38.4 | 1990 | 3.20 | 89 | 10.2-38.4 | 1.5 | 3.4 | 0.44 |
| 15 | 10926 | 3 | Irta k., Panga talu | Eravaldus | 6487880 | 510559 | 20.0 | 37.4 | 1990 | 1.80 | 132 | 10.2-37.4 | 1.3 | 2.4 | 0.54 |
| 16 | 13442 | 71SL | Tarva k., Linnamäe talu, Keblastest 3.1 km läände | Elve Sikk | 6498054 | 502783 | 20.0 | 13.0 | 1996 | 2.80 | 112 | 7.8-13.0 | 4.2 | 1.0 | 4.17 |
| 17 | 13443 | 68SL | Nedremaa k., Piiri talu | Helle Vambola | 6491221 | 506830 | 20.0 | 16.0 | 1996 | 6.00 | 112 | 7.0-16.0 | 2.5 | 3.0 | 0.83 |
| 18 | 13447 | 70SL | Koonga k., Mäe-Hansu talu | J.Mälk | 6493147 | 510220 | 25.0 | 11.0 | 1996 | 3.60 | 112 | 6.8-11.0 | 2.7 | 1.4 | 1.92 |
| 19 | 14333 | 118SL | Lõpe küla, Kingu talu., Pärnu-Lihula mnt. Koonga teerist. 4.8 km loodesse | K. Lauk | 6490905 | 499231 | 25.0 | 13.0 | 1997 | 4.00 | 112 | 10.5-13.0 | 2.8 | 3.0 | 0.93 |
| 20 | 14334 | 119SL | Mihkli k. Vaevatare talu, Kelbastest 1.8 km Koonga poole | I. Linder | 6496325 | 506336 | 21.8 | 13.0 | 1997 | 3.00 | 112 | 7.5-13.0 | 4.2 | 3.0 | 1.39 |
| 21 | 14950 | 239SL | Mihkli k., Metsalu talu | E. Kiop | 6497541 | 505964 | 21.0 | 15.0 | 1999 | 9.70 | 112 | 4.1-15.0 | 0.7 | 1.3 | 0.54 |
| 22 | 14993 | 241SL | Oidrema k., Mätiku talu | A. Pikkmets | 6495847 | 495554 | 20.0 | 50.0 | 1999 | 4.50 | 93 | 9.6-50.0 | 0.6 | 10.5 | 0.05 |
| 23 | 15327 | 273SL | Paimvere k., Ranniku talu | Aimar Puusild | 6492515 | 498229 | 23.0 | 18.0 | 2000 | 8.00 | 112 | 7.8-18.0 | 0.7 | 4.0 | 0.17 |
| S1ad-rk |
| 24 | 6165 | A-72-M | Tarva k., töökoda | Oidremaa OÜ | 6497403 | 501815 | 26.0 | 80.0 | 1954 | 9.90 | 140 | 55.0-80.0 | 4.3 | 0.7 | 6.17 |
| 25 | 6166 | A-689-M | Emmu k., sigalad ja vasikalaut | Oidremaa OÜ | 6498940 | 504513 | 20.0 | 80.0 | 1961 | 7.00 | 190 | 56.0-80.0 | 3.2 | 14.4 | 0.22 |
| 26 | 6168 | A-67-M | Järve k., Kibura laut | end. Soontagana kolhoos | 6499228 | 508577 | 26.0 | 120.0 | 1954 | 9.50 | 190 | 48.0-120.0 | 4.5 | 2.0 | 2.25 |
| 27 | 6169 | 1332 | Tammaru k., Kõima elamu | end. Soontagana kolhoos | 6496923 | 512121 | 20.0 | 85.0 | 1965 | 9.85 | 140 | 56.0-85.0 | 2.3 | 19.3 | 0.12 |
| 28 | 6170 | 1349 | Tammaru k. laudad | end. Soontagana kolhoos | 6497313 | 512053 | 20.0 | 100.0 | 1965 | 6.90 | 140 | 55.0-100.0 | 2.1 | 29.1 | 0.07 |
| 29 | 6171 | A-454-M | Koonga k. võitsehh | Pärnu Meierei AS | 6493711 | 508792 | 25.0 | 95.0 | 1959 | 13.10 | 190 | 61.3-95.0 | 6.5 | 23.4 | 0.28 |
| 30 | 6172 |  | Pikavere k., laut | end. Soontagana kolhoos | 6492993 | 511021 | 24.0 | 120.0 | 1954 | 10.00 | 190 | 48.0-120.0 |  |  |  |
| 31 | 6173 | 2005 | Kalli k., laut ja 12-krt. elamu | Oidremaa OÜ | 6488221 | 501945 | 22.0 | 100.0 | 1967 | 8.00 | 140 | 72.0-100.0 | 4.2 | 12.0 | 0.35 |
| 32 | 6174 | 2004 | Irta k., Jaanistvere keskus | AS Koonga Vesi | 6490434 | 507206 | 25.0 | 100.0 | 1967 | 13.00 | 140 | 62.0-100.0 | 2.1 | 26.0 | 0.08 |
| 33 | 6175 | 2672 | Mihkli k., kuivati | Oidremaa OÜ | 6498136 | 505665 | 25.0 | 90.0 | 1970 | 13.50 | 140 | 60.0-90.0 | 2.0 | 14.5 | 0.14 |
| 34 | 6176 | 3201 | Koonga k., keskus ja laut | Eravaldus | 6494062 | 509832 | 20.0 | 85.0 | 1972 | 14.60 | 190 | 50.0-85.0 | 5.5 | 4.0 | 1.39 |
| 35 | 6177 | 3389 | Lõpe k., suurfarm | Oidremaa OÜ | 6492417 | 500102 | 25.0 | 100.0 | 1972 | 9.90 | 140 | 61.8-100.0 | 5.9 | 10.1 | 0.58 |
| 36 | 6179 | 5742 | Koonga k., keskus | AS Koonga Vesi | 6493700 | 508602 | 22.0 | 103.0 | 1987 | 17.50 | 190 | 66.0-103.0 | 4.4 | 8.5 | 0.52 |
| 37 | 7935 | 2043 | Lõpe k., keskuse pumbamaja | Oidremaa OÜ | 6492539 | 499251 | 25.0 | 100.0 | 1967 | 8.00 | 140 | 61.5-100.0 | 2.5 | 13.0 | 0.19 |
| 38 | 7936 |  | Rabavere k., Rabavere sigalad, laudad ja kuivati | Oidremaa OÜ | 6495460 | 496480 |  | 98.0 | 1954 |  |  | - |  |  |  |
| 39 | 7937 | A-81-M | Tarva k. elamud | Oidremaa OÜ | 6497635 | 502084 | 24.0 | 80.0 | 1954 | 7.00 | 190 | 57.0-80.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 |
| 40 | 7938 | 1133 | õitse k., Soovälja laut | Oidremaa OÜ | 6498202 | 493462 | 13.0 | 100.0 | 1964 | 8.50 | 140 | 40.5-100.0 | 4.0 | 30.1 | 0.13 |
| 41 | 7939 |  | Oidrema k. veetorn | Oidremaa OÜ | 6495117 | 496004 |  | 103.0 | 1957 |  |  | - |  |  |  |
| 42 | 7940 | 4202 | Oidrema k., suurfarm | Oidremaa OÜ | 6494740 | 495975 | 19.0 | 105.0 | 1976 | 1.90 | 190 | 64.0-105.0 | 7.4 | 6.8 | 1.09 |
| 43 | 7943 | A-123-B | Lõpe k., Matsu vasikalaut, end. meierei | Oidremaa OÜ | 6491940 | 499036 | 26.0 | 115.5 | 1960 | 13.00 | 190 | 60.5-115.5 | 7.2 | 5.0 | 1.44 |

Lavassaare alevi tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 1 | 6181 |  | Ülejõe 1, vana alev | Lavassaare Vallavalitsus | 6486782 | 520409 | 16.0 | 50.0 | 1951 | 16.00 |  | - |  |  |  |
| 2 | 15419 | SP-145 | Ülejõe tn. 4 | Lavassaare Vallavalitsus | 6486664 | 520333 | 12.0 | 46.5 | 2000 | 1.00 | 97 | 15.7-46.5 | 1.9 | 12.0 | 0.16 |
| S1ad-rk |
| 3 | 6159 | 2299 | Mäe 17, kasvuturba katastriüksus | OÜ Biolan-Baltic | 6485610 | 522156 | 15.0 | 125.0 | 1968 | 6.50 | 140 | 84.0-125.0 | 5.0 | 11.0 | 0.45 |
| 4 | 6180 |  | Vee tn.1, veetorn | Lavassaare Vallavalitsus | 6485860 | 521750 | 22.0 | 121.5 | 1957 | 11.00 | 190 | 51.5-121.5 | 3.6 | 9.7 | 0.37 |
| 5 | 6182 | 5968 | Vee tn. 1 | Lavassaare Vallavalitsus | 6485854 | 521778 | 26.0 | 130.0 | 1988 | 19.30 | 190 | 89.0-130.0 | 6.7 | 10.3 | 0.65 |

Tori valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| Q |
| 1 | 13441 | 90SL | Aesoo k., Kopli talu | Mart Riis | 6487999 | 562178 | 23.0 | 21.2 | 1996 | 3.00 | 112 | 20.5-21.2 | 4.2 | 2.0 | 2.09 |
| 2 | 14801 | 507 | Kuiaru k., Laane talu | A.Kukk (M.Lilane) | 6481872 | 541773 | 19.0 | 19.3 | 1999 | 9.00 | 108 | 18.1-19.3 | 5.6 | 7.5 | 0.74 |
| D2pr |
| 3 | 10830 | 0080 | Kuiaru küla, Ainuristi talu | Jüri Puust | 6484664 | 544576 | 29.5 | 22.0 | 1994 | 9.50 | 112 | 16.5-22.0 | 0.3 | 1.0 | 0.33 |
| 4 | 14331 | 116SL | Muraka k. Laaneoja talu;Tori rdtj-st 3.6km NOO suunas | A. Sepp | 6486584 | 549815 | 20.0 | 32.0 | 1997 | 0.40 | 112 | 22.3-32.0 | 2.8 | 7.6 | 0.37 |
| S1jg-jn |
| 5 | 6178 | 4279 | puhkekodu, Lõpe ja Rabavere k. vahel | Masinaehitaja AS | 6486870 | 553562 | 19.5 | 40.0 | 1976 | 4.30 | 140 | 30.8-40.0 | 2.9 | 12.7 | 0.23 |
| 6 | 6341 | 1282 | Muti k. noorkarjalaut | Selja OÜ | 6489122 | 548767 | 33.0 | 75.0 | 1964 | 9.00 | 140 | 38.5-75.0 | 1.8 | 28.0 | 0.06 |
| 7 | 6342 |  | Selja k., võitsehh | Pärnu Piimatoodete Komb. Selja | 6486432 | 547583 | 32.0 | 50.0 | 1939 |  |  | - |  |  |  |
| 8 | 6344 | 1050 | Muraka k., sigala | Selja OÜ | 6485482 | 549953 | 22.0 | 75.0 | 1963 | 7.60 | 190 | 40.6-75.0 | 1.9 | 43.3 | 0.04 |
| 9 | 6346 | 1074 | Jõesuu keskasula | end. Jõesuu kolhoos | 6484405 | 552852 | 21.0 | 80.0 | 1963 | 2.10 | 140 | 32.5-80.0 | 1.8 | 23.4 | 0.08 |
| 10 | 6348 | 1663 | Selja k., töökoda | end. Vändra kolhoos | 6487116 | 547850 | 33.0 | 60.0 | 1966 | 11.60 | 140 | 35.0-60.0 | 2.5 | 11.8 | 0.21 |
| 11 | 6350 | 2078 | Selja k., elamud | end. Vändra kolhoos | 6486360 | 547533 | 31.0 | 75.0 | 1968 | 11.60 | 140 | 27.5-50.0 | 1.9 | 9.0 | 0.21 |
| 12 | 6351 | 2142 | Jõesuu osak., Tohera farm (end. "Säde" sovh.) | end. Jõesuu kolhoos | 6486820 | 555893 | 22.0 | 80.0 | 1968 | 1.10 | 140 | 37.0-80.0 | 8.3 | 6.0 | 1.38 |
| 13 | 6352 | 2143 | Jõesuu osak., Tohera elamud | end. Suigu kolhoos | 6485703 | 555542 | 24.0 | 70.0 | 1968 | 1.20 | 140 | 35.5-70.0 | 3.3 | 10.0 | 0.33 |
| 14 | 6353 | 2325 | Mannare k., Soone farm | end. Vändra kolhoos | 6491776 | 551860 | 30.0 | 50.0 | 1968 | 6.20 | 190 | 17.9-50.0 | 3.0 | 9.0 | 0.33 |
| 15 | 6354 | 2397 | Selja k., Niimiste sigala | Selja OÜ | 6485238 | 546287 | 32.0 | 37.0 | 1969 | 11.50 | 140 | 31.5-37.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
| 16 | 6356 | 3075 | Muraka k., Selja I suurfarm | end. Vändra kolhoos | 6486217 | 548727 | 30.0 | 55.0 | 1971 | 5.90 | 140 | 28.0-55.0 | 1.5 | 19.1 | 0.08 |
| 17 | 6357 | 3076 | Muti k. elamud | Vändra EPT | 6488435 | 549387 | 32.0 | 50.0 | 1971 | 9.00 | 73 | 35.6-50.0 | 0.3 | 12.0 | 0.02 |
| 18 | 6358 | 4329 | Jõesuu osak., töökoda | end. Suigu kolhoos | 6483930 | 552581 | 20.0 | 68.0 | 1977 | 2.20 | 190 | 26.6-68.0 | 7.1 | 9.0 | 0.79 |
| 19 | 6359 | 4431 | Muraka k., Tani farm | end. Vändra kolhoos | 6485904 | 550837 | 30.0 | 60.0 | 1977 | 4.00 | 190 | 35.6-60.0 | 2.3 | 20.6 | 0.11 |
| 20 | 6360 | 4432 | Mannare k., Kalnoja sigala | end. Vändra kolhoos | 6489935 | 549262 | 35.0 | 50.0 | 1977 | 8.60 | 190 | 22.0-50.0 | 3.1 | 15.1 | 0.20 |
| 21 | 6361 | 4433 | Muraka k., Selja II suurfarm | end. Vändra kolhoos | 6486041 | 548537 | 30.0 | 60.0 | 1978 | 2.70 | 114 | 27.0-54.0 | 3.3 | 10.6 | 0.31 |
| 22 | 6362 | 4476 | Muti k., Muti-I elamu | end. Vändra kolhoos | 6488734 | 548708 | 33.0 | 67.0 | 1977 | 13.00 | 140 | 39.0-67.0 | 6.0 | 1.0 | 6.05 |
| 23 | 6365 | 4956 | Jõesuu osak., end. Lonni spordibaas (end. "Säde" sovh.) | end. Jõesuu kolhoos | 6486665 | 553482 | 22.5 | 40.0 | 1981 | 1.20 | 140 | 29.7-40.0 | 1.9 | 14.8 | 0.13 |
| 24 | 6366 | 4957 | Jõesuu osak., Tahukse elamud (end. "Säde" sovh.) | end. Jõesuu kolhoos | 6487496 | 553851 | 22.5 | 40.0 | 1981 | 4.60 | 140 | 31.6-40.0 | 1.1 | 3.4 | 0.33 |
| 25 | 6367 | 5148 | Sepa talu juures | end. Suigu kolhoos | 6488499 | 554241 | 24.0 | 45.0 | 1982 | 3.40 | 140 | 33.0-45.0 | 4.2 | 13.6 | 0.31 |
| 26 | 6369 | 5285 | Muti k., Muti II elamud | end. Vändra kolhoos | 6488035 | 548485 | 33.0 | 70.0 | 1983 | 10.90 | 140 | 33.0-70.0 | 1.8 | 23.1 | 0.08 |
| 27 | 6373 | 469 | Selja k., Tori rdtj-st 250 m lõunasse | T. Jõgise | 6484686 | 546519 | 29.0 | 43.0 | 1993 | 6.00 | 93 | 26.5-43.0 | 3.6 | 1.5 | 2.41 |
| 28 | 6510 | A-764-M | Mäeotsa vasikalaut | Tori Katsesovhoos | 6475672 | 541580 | 13.0 | 45.0 | 1962 | 3.00 | 73 | 19.0-45.0 | 2.7 | 7.0 | 0.38 |
| 29 | 6511 | A-541-M | Kõrsa k., sigala | Tori Katsesovhoos | 6475211 | 542451 | 12.0 | 45.0 | 1960 | 5.25 | 140 | 15.5-45.0 | 2.0 | 19.6 | 0.10 |
| 30 | 6549 | A-306-M | Tori töökoda | Tori Katsesovhoos | 6482482 | 547635 | 19.0 | 54.0 | 1957 | 6.00 | 244 | 20.5-54.0 | 6.2 | 5.0 | 1.24 |
| 31 | 6550 |  | Tori al-k | Tori Katsesovhoos | 6482819 | 545569 | 19.0 | 25.0 | 1949 | 6.00 | 140 | 18.0-25.0 |  |  |  |
| 32 | 6551 | A-1624-M | Tori a-k, lasteaed ja elamud | FIE Henrich Miller | 6482271 | 546861 | 19.0 | 45.0 | 1966 | 4.80 | 140 | 20.0-45.0 | 2.5 | 15.0 | 0.17 |
| 33 | 6552 | A-294-M | Tori sigala ja laut | Tori Katsesovhoos | 6482494 | 548674 | 19.0 | 51.0 | 1957 | 2.00 | 190 | 17.8-51.0 | 3.3 | 19.0 | 0.18 |
| 34 | 6553 | A-190-B | Tori söökla | Pärnu Tarbijate Kooperatiiv | 6482779 | 547440 | 20.0 | 40.0 | 1962 | 1.90 | 140 | 16.2-40.0 | 1.8 | 2.1 | 0.86 |
| 35 | 6554 | 1162 | Jõesuu osak. suurfarm | end. Suigu kolhoos | 6483654 | 552231 | 19.5 | 70.0 | 1964 | 5.00 | 190 | 25.6-70.0 | 4.0 | 20.0 | 0.20 |
| 36 | 6582 | A-149-B | Virula 8-kl. Kool, Tori al-kust 0,8 km edelasse | Pärnu Maavalitsuse Haridusosakond | 6482105 | 546621 | 18.5 | 41.7 | 1961 | 6.70 | 244 | 19.5-41.7 | 1.4 | 2.0 | 0.68 |
| 37 | 6583 | A-563-M | Metsaküla | end. Tori Katsesovhoos | 6477298 | 549528 | 18.0 | 52.0 | 1960 | 1.05 | 140 | 24.0-52.0 | 0.3 | 6.2 | 0.05 |
| 38 | 6584 | A-564-M | Metsaküla osak., Vabriku laut | end. Tori Katsesovhoos | 6475429 | 548578 | 20.0 | 40.0 | 1960 | 3.00 | 140 | 24.5-40.0 | 1.5 | 4.0 | 0.38 |
| 39 | 6585 | A-954-M | Metsaküla osak., Võlli noorloomalaut | end. Tori Katsesovhoos | 6479283 | 550061 | 19.0 | 65.0 | 1963 | 1.00 | 140 | 18.0-65.0 | 4.0 | 14.0 | 0.29 |
| 40 | 6586 | A-540-M | Taali mõis | end. Tori Katsesovhoos | 6479098 | 544568 | 16.0 | 46.0 | 1960 | 2.70 | 140 | 17.5-46.0 | 5.2 | 1.8 | 2.87 |
| 41 | 6588 | A-562-M | Taali vasikalaut | end. Tori Katsesovhoos | 6478846 | 544574 | 17.0 | 46.0 | 1960 | 3.90 | 140 | 16.5-46.0 | 3.5 | 2.6 | 1.35 |
| 42 | 6594 | 2166 | Tori Internaatkodu |  | 6483121 | 547487 | 19.0 | 50.0 | 1968 | 6.00 | 140 | 21.0-50.0 | 6.4 | 5.0 | 1.28 |
| 43 | 6595 | 2323 | Oore k., Miku noorloomalaut | end. Vändra Katsesovhoos | 6480569 | 545317 | 15.0 | 44.0 | 1968 | 6.35 | 190 | 16.0-44.0 | 1.7 | 16.1 | 0.10 |
| 44 | 6596 | 2580 | Metsaküla osak., Lundi noorloomalaut | end. Tori Katsesovhoos | 6480768 | 550177 | 19.0 | 40.0 | 1969 | 3.00 | 140 | 23.0-40.0 | 0.5 | 18.0 | 0.03 |
| 45 | 6597 | 2581 | Tori al-k, Pärnu-Paide-Rütavere teerist, teemeister | Pärnu Teedevalitsus | 6482960 | 547198 | 20.0 | 40.0 | 1969 | 7.40 | 140 | 15.0-40.0 | 2.4 | 10.6 | 0.23 |
| 46 | 6598 | 2756 | Oore k., noorkarjalaut | end. Vändra Katsesovhoos | 6481002 | 544287 | 18.0 | 60.0 | 1970 | 5.40 | 140 | 22.0-60.0 | 3.4 | 12.6 | 0.27 |
| 47 | 6599 | 3717 | Taali osak. suurfarm | end. Tori Katsesovhoos | 6478369 | 545158 | 15.8 | 60.0 | 1973 | 4.20 | 244 | 25.2-60.0 | 3.4 | 20.0 | 0.17 |
| 48 | 6600 | 3746 | Riisa k. noorkarjalaut | end. Suigu kolhoos | 6482202 | 557918 | 22.0 | 75.0 | 1973 | 1.40 | 140 | 34.3-75.0 | 5.3 | 10.6 | 0.50 |
| 49 | 6601 | 3747 | Viira põhikool | Pärnu Maavalitsuse Haridusosakond | 6484673 | 553835 | 21.0 | 80.0 | 1973 | 2.10 | 140 | 34.2-80.0 | 4.8 | 10.9 | 0.44 |
| 50 | 6602 | 3757 | Jõesuu os., Rätsepa vasikalaut | end. Suigu kolhoos | 6483427 | 553726 | 20.0 | 80.0 | 1973 | 1.80 | 190 | 23.5-80.0 | 3.6 | 11.4 | 0.32 |
| 51 | 6604 | 5149 | Levi k., Levi-Veski elamud | end. Suigu kolhoos | 6484710 | 548463 | 20.0 | 40.0 | 1982 | 8.50 | 140 | 21.0-40.0 | 3.2 | 8.5 | 0.37 |
| 52 | 6605 | 5163 | Urumarja k., Püti talu | Pärnu Maaparanduse Valitsuse Tori jsk. | 6476731 | 544411 | 17.0 | 40.0 | 1982 | 4.70 | 140 | 17.5-40.0 | 1.3 | 17.0 | 0.07 |
| 53 | 6606 | 5425 | Jõesuu k., elamud | end. Suigu kolhoos | 6482917 | 553346 | 20.0 | 70.0 | 1984 | 3.00 | 145 | 31.0-70.0 | 3.4 | 19.0 | 0.18 |
| 54 | 6607 | 5426 | Tohera k., Saarisoo talu | end. Suigu kolhoos | 6484814 | 556236 | 24.0 | 55.0 | 1984 | 2.20 | 145 | 43.0-55.0 | 0.8 | 23.8 | 0.03 |
| 55 | 6608 | 5673 | Randivälja elamukvartal | end. Tori Katsesovhoos | 6480974 | 546564 | 18.0 | 55.0 | 1986 | 8.60 | 190 | 17.9-55.0 | 7.1 | 3.9 | 1.83 |
| 56 | 6609 | 5921 | Jõesuu laut | end. Suigu kolhoos | 6484745 | 553320 | 23.0 | 80.0 | 1988 | 3.50 | 190 | 43.5-80.0 | 3.1 | 22.5 | 0.14 |
| 57 | 6624 | 6523 | Taali metskonna keskus, Torist 3 km | Pärnu Metsamajand AS | 6479059 | 544638 | 18.0 | 40.0 | 1991 | 6.00 | 146 | 17.4-40.0 | 0.8 | 10.0 | 0.08 |
| 58 | 6655 | 4958 | Aesoo k., Rabassaare puhkebaas | end. Suigu kolhoos | 6485873 | 561278 | 22.5 | 46.0 | 1981 | 1.10 | 140 | 32.2-46.0 | 3.2 | 15.9 | 0.20 |
| 59 | 7914 | 321 | Sanksu elamu | end. Tori Katsesovhoos | 6479292 | 545134 | 14.0 | 71.0 | 1976 | 2.70 | 140 | 14.0-71.0 | 6.9 | 4.9 | 1.41 |
| 60 | 7915 |  | Kõrsa saun | end. Tori Katsesovhoos | 6475081 | 541033 |  | 45.0 | 1970 | 2.45 |  | - |  |  |  |
| 61 | 7916 |  | Kõrsa farm | end. Tori Katsesovhoos | 6474806 | 540665 |  | 30.0 | 1951 | 4.78 |  | - |  |  |  |
| 62 | 7917 |  | Pargi elamu | end. Tori Katsesovhoos | 6482332 | 547061 | 16.0 | 20.0 | 1978 |  |  | - |  |  |  |
| 63 | 7918 | 301 | Virula veski | end. Tori Katsesovhoos | 6481351 | 545844 | 17.3 | 52.0 | 1975 |  | 112 | 12.0-52.0 | 1.6 | 6.0 | 0.26 |
| 64 | 7919 |  | tallid | end. Tori Katsesovhoos | 6482578 | 547434 | 20.0 | 25.0 | 1949 |  |  | - |  |  |  |
| 65 | 7922 |  | Muraka k. farmid | end. Vändra Katsesovhoos | 6485494 | 549963 |  | 60.0 | 1952 |  |  | - |  |  |  |
| 66 | 7923 | 3997 | Piistaoja k., lüpsiplats | end. Vändra Katsesovhoos | 6489078 | 551781 | 36.0 | 35.0 | 1974 | 0.70 | 140 | 22.0-35.0 | 1.0 | 19.3 | 0.05 |
| 67 | 10831 | 0079 | Kuiaru k., Villema talu | T.Toomet | 6483213 | 543093 | 30.0 | 30.0 | 1994 | 10.50 | 112 | 25.0-30.0 | 0.6 | 1.0 | 0.56 |
| 68 | 13444 | 65SL | Taali k., Müüri talu, Taali teerist 1.4 km lõunasse | Silva Maidre | 6477450 | 544172 | 16.0 | 50.0 | 1996 | 3.50 | 98 | 13.5-50.0 | 0.8 | 7.5 | 0.11 |
| 69 | 13445 | 64SL | Aesoo k., Viidika talu, Toherast 6 km itta | Elma Honga | 6485959 | 560349 | 19.0 | 55.0 | 1996 | -0.80 | 112 | 40.0-55.0 | 3.3 | 10.8 | 0.31 |
| 70 | 13446 | 63SL | Jõesuu k., Vanksi talu, Torist 4.5 km NOO suunas | V. Olviste | 6484443 | 551722 | 21.0 | 56.0 | 1996 | 6.00 | 112 | 27.8-56.0 | 0.8 | 10.0 | 0.08 |
| 71 | 14329 | 114SL | Muraka k. Kaasiku talu, Tori rdtj-st 3.9 km itta | S. Tamm | 6485508 | 550396 | 19.0 | 61.5 | 1997 | 10.00 | 112 | 38.5-61.5 | 1.4 | 20.0 | 0.07 |
| 72 | 14396 | 152 SL | Randivälja küla, Kopli talu | Enn Mäesalu | 6480785 | 546242 | 18.0 | 22.5 | 1998 | 4.00 | 112 | 17.0-22.5 | 1.4 | 3.3 | 0.42 |
| 73 | 14397 | 153 SL | Jõesuu küla, Karini talu | Karin Arop | 6480018 | 551748 | 21.0 | 43.0 | 1998 | 2.50 | 112 | 19.0-43.0 | 0.8 | 4.5 | 0.18 |
| 74 | 14572 | SP-88 | Tori alevik, Pärnu mnt. 9-2 | I. Kasepôld | 6482729 | 547369 | 18.0 | 44.9 | 1998 | 4.50 | 97 | 18.3-44.9 | 3.8 | 2.5 | 1.54 |
| 75 | 14616 | 462 | Muraka k. | T.Hindrichson | 6485762 | 549470 | 30.0 | 41.0 | 1998 | 8.50 | 112 | 24.8-41.0 | 6.7 | 20.0 | 0.33 |
| 76 | 14682 | 200SL | Aesoo k., Urtsiku talu | J.Tölp | 6486190 | 561258 | 22.0 | 38.0 | 1998 | 2.00 | 112 | 33.0-38.0 | 1.4 | 2.0 | 0.70 |
| 77 | 14776 | SP-105 | Urumarja k. | Indrek Laar | 6476121 | 542687 | 12.5 | 52.5 | 1999 | 1.30 | 97 | 14.6-52.5 | 1.7 | 6.7 | 0.25 |
| 78 | 14908 | SP-111 | Oore k. | A.Arva | 6480519 | 544672 | 15.0 | 54.0 | 1999 | 7.20 | 97 | 18.8-54.0 | 4.4 | 0.8 | 5.55 |
| 79 | 15334 | 277SL | Rätsepa k., Andrese talu | Lembit Link | 6483741 | 553859 | 23.0 | 59.5 | 2000 | 1.70 | 112 | 28.5-59.5 | 3.3 | 18.3 | 0.18 |
| 80 | 15379 | 63-07/2000 | Randivälja k., Kuuse talu | Tõnis Türk | 6480724 | 546646 | 18.0 | 28.0 | 2000 | 4.00 | 105 | 19.0-28.0 | 2.8 | 1.0 | 2.80 |
| 81 | 15408 | 65-07/2000 | Aesoo küla, Posti talu | Olev Ööbik | 6484401 | 557328 | 7.0 | 30.0 | 2000 | 4.00 | 105 | 29.0-30.0 | 1.4 | 3.0 | 0.47 |
| 82 | 15693 | SP-169 | Urumarja k., Käo talu | Jaan Kägu | 6475896 | 543480 | 13.0 | 20.0 | 2001 | 1.50 | 97 | 17.2-20.0 | 0.8 | 2.0 | 0.41 |
| 83 | 15741 | SP-171 | Muraka k., Tilga talu | Harry Feldmann | 6485137 | 550387 | 20.0 | 78.5 | 2001 | 3.00 | 93 | 27.8-78.5 | 0.4 | 15.0 | 0.03 |
| 84 | 16293 | SP-204 | Selja k. | Alaver Kinnisvara OÜ | 6485445 | 545663 | 31.0 | 35.0 | 2002 | 9.90 | 98 | 27.6-35.0 | 0.8 | 1.4 | 0.59 |
| 85 | 16449 | SP-224 | Urumarja k., Parve maaüksus | Ellen Mauer | 6476188 | 542096 | 12.0 | 28.5 | 2002 | 8.00 | 97 | 16.0-28.5 | 1.7 | 4.0 | 0.42 |
| 86 | 16518 | SP-223 | Levi k., Nuudi talu | Artur Tikkerbäk | 6483369 | 548758 | 19.0 | 30.0 | 2002 | 5.80 | 93 | 19.8-30.0 | 5.0 | 8.2 | 0.61 |
| 87 | 16630 | SP-227 | Tohera k., Tohvi talu | Arvi Toht | 6485307 | 555184 | 21.5 | 63.0 | 2002 | 1.90 | 97 | 37.0-63.0 | 4.3 | 8.1 | 0.53 |
| 88 | 17163 | 2/98 | Tori alevik, Tori kool | Heinrich Miller | 6482212 | 546549 | 11.0 | 39.5 | 1960 | 7.00 |  | 17.0-39.5 |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 89 | 6339 |  | Piistaoja katsejaam | Piistaoja Katsejaam | 6488850 | 551611 | 27.0 | 122.0 | 1951 | 2.00 | 73 | 58.0-122.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
| 90 | 6343 | A-132-B | Selja k., võitsehh | Pärnu Piimatoodete Komb. Selja | 6486293 | 547795 | 32.0 | 162.2 | 1961 | 13.50 | 190 | 90.0-162.2 | 3.3 | 14.6 | 0.23 |
| 91 | 6371 | 6084 | Piistaoja laut, külast 0,4 km edelasse | end. Vändra kolhoos | 6488463 | 551579 | 24.0 | 70.0 | 1989 | 2.00 | 190 | 30.2-70.0 | 5.6 | 15.0 | 0.37 |
| 92 | 6524 | 2579 | Taali os., Urumarja laut | end. Tori Katsesovhoos | 6477632 | 542894 | 12.0 | 120.0 | 1969 | 3.30 | 140 | 20.2-120.0 | 1.8 | 28.7 | 0.06 |
| 93 | 6603 | 3819 | Tori a-k, elamukvartal | FIE Henrich Miller | 6481680 | 546067 | 19.0 | 150.0 | 1974 | 6.10 | 190 | 22.5-150.0 | 2.9 | 11.5 | 0.25 |
| 94 | 7898 | 114 | Riisa k., Halliste j. vas. kaldal | end. Suigu kolhoos | 6482749 | 558043 | 21.0 | 78.0 | 1967 | 2.80 | 132 | 52.5-78.0 | 1.9 | 0.7 | 2.64 |
| 95 | 10930 | 6212 | Selja k., keskasula põhjapoolses osas | Selja Kommunaalühistu | 6488422 | 548417 | 31.5 | 165.0 | 1990 | 19.00 | 145 | 105.0-165.0 |  |  |  |

##### Tõstamaa valla tarbepuurkaevude andmed

| Jrk. nr. | Puurkaevu registri number | Passi nr. (seire nr.) | Aadress | Valdaja (kasutaja) | Nurgakoordinaadid | Abs.k., m | Süga- vus, m | Puur. aasta | St. vee- tase, m | Puurkaevu filter | Deebit, l/s | Veetase alandus, m | Erideebit, l/s*m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  | diam., mm | filter, m |  |  |  |
| Q |
| 1 | 7752 | A-37-M | Tõstamaa al-k |  | 6466277 | 498621 | 10.0 | 48.4 | 1953 | 3.70 | 127 | 35.0-48.0 | 1.3 | 0.3 | 4.33 |
| D2pr |
| 2 | 6450 | 3162 | Seliste puhkekodu, Santehnil. Tööde Valitsuse meistrijsk. | Jaak Tomson, Alex Trope | 6460964 | 502661 | 2.0 | 50.0 | 1971 | 3.50 | 114 | 31.0-47.0 | 0.3 | 3.0 | 0.09 |
| 3 | 12502 | SP-35 | Manija k. Riida talu | Ülle Tamm | 6452238 | 506736 | 5.0 | 68.5 | 1995 | 1.50 | 112 | 64.5-68.5 | 1.7 | 2.5 | 0.67 |
| S1jg-jn |
| 4 | 5207 | 1130 | Tõhela k. töökoda | Tõhela OÜ | 6477964 | 500297 | 24.5 | 68.0 | 1964 | 5.50 | 140 | 35.0-68.0 | 5.0 | 14.5 | 0.35 |
| 5 | 5232 | 1476 | Ermistu k., kalamajand | Pärnu Kalur Holding | 6468605 | 500215 | 6.0 | 75.0 | 1965 | 5.60 | 140 | 50.6-75.0 | 2.7 | 18.9 | 0.14 |
| 6 | 6184 | 1738 | Ermistu k., laut | Lembit Karjel | 6469571 | 500623 | 23.0 | 100.0 | 1966 | 6.00 | 140 | 61.0-100.0 | 4.4 | 25.0 | 0.18 |
| 7 | 6185 | 3083 | Tõhela k. suurfarm | Tõhela OÜ | 6478807 | 500452 | 25.0 | 66.0 | 1971 | 9.60 | 140 | 36.5-66.0 | 6.5 | 1.4 | 4.61 |
| 8 | 6186 | 5076 | Tõhela k., sigala (uus puurkaev) | OÜ Männikuste | 6477171 | 500682 | 25.0 | 65.0 | 1981 | 6.00 |  | - | 5.1 | 7.0 | 0.73 |
| 9 | 6439 | A-794-M | Murru k. | end. Tõstamaa kolhoos | 6460278 | 503789 | 12.0 | 85.0 | 1962 | 8.15 | 73 | 61.0-85.0 | 1.0 | 27.0 | 0.04 |
| 10 | 6445 | A-112-M | Päärni k. | end. Tõstamaa kolhoos | 6456571 | 507707 | 3.0 | 25.0 | 1955 | 4.00 | 190 | 20.0-25.0 | 3.3 | 1.0 | 3.30 |
| 11 | 6446 | 2044 | Tõstamaa tootmisbaas | Sufe OÜ | 6466880 | 499970 | 10.0 | 90.0 | 1967 | 7.00 | 140 | 51.0-90.0 | 7.4 | 12.0 | 0.61 |
| 12 | 6447 | 2065 | Seliste elamu | OÜ Sufe | 6460693 | 504171 | 12.0 | 90.0 | 1967 | 5.80 | 140 | 62.5-90.0 | 2.5 | 17.0 | 0.15 |
| 13 | 6448 | 2316 | Seliste farm | Tiit Eensalu | 6460626 | 504361 | 12.0 | 100.0 | 1968 | 11.50 | 140 | 62.8-100.0 | 1.5 | 26.4 | 0.06 |
| 14 | 6449 | 2408 | Tõstamaa metskonna kontor | Pärnu Metsamajand AS | 6459551 | 507475 | 10.0 | 90.0 | 1969 | 6.60 | 140 | 58.0-90.0 | 4.8 | 8.4 | 0.57 |
| 15 | 6451 | 5583/1 | Värati k., saun | Mart Roosfeldt | 6465709 | 499836 | 2.0 | 52.0 | 1985 | 1.70 | 140 | 42.0-52.0 | 9.5 | 5.0 | 1.90 |
| 16 | 6453 | 5583/2 | Värati k., suvila | Mart Roosfeldt | 6465627 | 499853 | 2.0 | 55.0 | 1985 | 2.00 | 145 | 42.0-55.0 | 4.0 | 12.0 | 0.33 |
| 17 | 6454 | 5878 | Tõlli k., Pärnu KEK-i Tõstamaa baas | Rein Seiler | 6464052 | 501306 | 6.0 | 90.0 | 1988 | 4.00 | 145 | 46.5-90.0 | 5.0 | 20.0 | 0.25 |
| 18 | 6455 | 6340 | Lõuka k., Tao talu | end. Tõstamaa kolhoos | 6464965 | 502998 | 16.0 | 66.0 | 1990 | 8.00 | 140 | 57.0-66.0 | 1.9 | 12.0 | 0.16 |
| 19 | 6456 | 6341 | Lõuka k., Paavli talu | end. Tõstamaa kolhoos | 6464931 | 502681 | 16.0 | 66.0 | 1991 | 11.00 | 146 | 53.4-66.0 | 6.7 | 6.0 | 1.11 |
| 20 | 6619 | 6444 | Seliste k., eramu | M. Palusalu | 6460538 | 504784 | 15.0 | 80.0 | 1991 | 10.00 | 132 | 59.8-85.0 | 0.3 | 16.0 | 0.02 |
| 21 | 7748 | 1134 | Kastna k., laut | Tõstamaa vald | 6466749 | 495361 | 10.0 | 60.0 | 1964 | 6.00 | 140 | 41.0-60.0 | 7.7 | 9.0 | 0.86 |
| 22 | 7749 | A-1737-M | Kastna k., laut | Tõstamaa vald | 6465731 | 494079 | 5.0 | 65.0 | 1966 | 2.00 | 140 | 43.0-65.0 | 3.3 | 18.0 | 0.19 |
| 23 | 7750 | 1210 | Kastna k., töökoda | Asta Pedak | 6467572 | 494888 | 12.0 | 65.0 | 1964 | 4.50 | 190 | 42.1-65.0 | 2.0 | 29.5 | 0.07 |
| 24 | 7751 |  | Ranniku k., Kastna piimapunkt | Erich Taal | 6465925 | 493505 | 8.0 | 65.0 | 1930 | 5.00 |  | - | 0.8 |  |  |
| 25 | 7753 | 2386 | Kastna k., Poolu noorkarjalaut | Heiki Heindla | 6466181 | 493580 | 8.0 | 60.0 | 1969 | 6.70 | 140 | 37.1-60.0 | 6.8 | 6.5 | 1.04 |
| 26 | 7756 | 5075 | Riidamaa noorkarjalaut | Tõstamaa vald | 6468438 | 495310 | 20.0 | 70.0 | 1982 | 5.80 | 112 | 55.5-70.0 | 2.0 | 25.2 | 0.08 |
| 27 | 7758 | 5428 | Tõstamaa elamud | OÜ Sufe | 6466113 | 499308 | 11.0 | 90.0 | 1984 | 5.40 | 190 | 53.5-90.0 | 5.6 | 11.1 | 0.50 |
| 28 | 7760 | 1088 | Tõstamaa söökla | Pärnu Tarbijate Kooperatiiv | 6465750 | 499689 | 10.0 | 100.0 | 1964 | 3.30 | 140 | 49.0-100.0 | 0.9 | 33.7 | 0.03 |
| 29 | 7763 | 1344 | Tõstamaa a-k, sauna juures | Sufe OÜ | 6465900 | 499803 | 11.1 | 100.0 | 1965 | 6.20 | 140 | 49.0-100.0 | 4.7 | 19.4 | 0.24 |
| 30 | 7764 | A-3744 | Tõstamaa kalavastuvõtupunkt | "Pärnu Kaluri" Tõstamaa tsehh | 6463246 | 499226 | 10.0 | 75.0 | 1951 | 0.60 | 73 | 51.2-75.0 | 5.0 | 3.8 | 1.32 |
| 31 | 7765 | 8744 | Tõstamaa kalatsehh | AS Emidar | 6463288 | 499404 | 10.0 | 95.0 | 1955 | 2.00 | 244 | 45.0-95.0 | 4.2 | 1.0 | 4.20 |
| 32 | 7766 | 1107 | Värati k., laut | Kalvi Kaas | 6464784 | 499537 | 12.0 | 90.0 | 1964 | 5.80 | 140 | 48.5-90.0 | 4.6 | 26.2 | 0.18 |
| 33 | 7963 |  | Poolenõmme k., noorkarjalaut | Heino Piirme | 6470280 | 493301 |  | 40.0 | 1963 |  |  | - |  |  |  |
| 34 | 7964 |  | Kastna k., Kirikumõisa laut | Tõstamaa kuivati | 6466309 | 498355 |  | 48.0 | 1977 |  |  | - |  |  |  |
| 35 | 7965 |  | Päärni k., Kaluri noorkarjalaut | end. Tõstamaa kolhoos | 6457523 | 507245 |  | 100.0 | 1966 |  |  | - |  |  |  |
| 36 | 7966 |  | Tõhela k., sigala | end. Tõstamaa kolhoos | 6477018 | 500756 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 37 | 7967 |  | Nurmiste k., Tagatalli sigala | Tõstamaa kuivati | 6467225 | 499155 |  | 68.0 | 1969 | 12.00 | 92 | 55.0-68.0 | 1.3 | 2.0 | 0.63 |
| 38 | 7968 |  | Värati k., Jõe vasikalaut | OÜ Sufe | 6464915 | 499981 |  | 51.0 | 1969 |  |  | - |  |  |  |
| 39 | 7969 |  | Lao kalavastuvõtupunkt | Artur Mitt | 6455853 | 506783 |  | 70.0 | 1958 |  |  | - |  |  |  |
| 40 | 10824 | SP-7 | Kavaru k., Liust 1.4 km läände, 500 m merest | H. Poom | 6459618 | 512687 | 2.0 | 80.0 | 1994 | -0.10 | 93 | 56.0-80.0 | 0.4 | 5.0 | 0.08 |
| 41 | 10827 | SP-3 | Tõstamaa al-k, Ermistu teeristist 1 km Pärnu poole | R. Kaljurand | 6465871 | 499991 | 10.0 | 100.0 | 1994 | 9.00 | 93 | 50.5-100.0 | 0.3 | 2.0 | 0.14 |
| 42 | 10925 | 5 | Tõhela (Kiraste) k., Viruna talu | M. Vahtel | 6482552 | 497933 | 15.0 | 21.8 | 1990 | -0.55 | 140 | 15.5-21.8 | 3.2 | 2.3 | 1.41 |
| 43 | 10944 | 6590 | Kastna k., Laiendi talu | Eravaldus | 6464188 | 494351 | 6.0 | 47.0 | 1992 | 2.00 | 146 | 36.4-47.0 | 2.5 | 1.0 | 2.50 |
| 44 | 13688 | SP-30 | Lao k., Munalaiu sadam | Pärnu Maavalitsus | 6454906 | 507006 | 1.5 | 80.0 | 1996 | 1.00 | 112 | 62.0-80.0 | 0.8 | 11.0 | 0.08 |
| 45 | 14206 | SP-65 | Kavaru k. | S. Alas | 6459832 | 512410 | 3.0 | 80.0 | 1997 | -0.50 | 97 | 50.0-80.0 | 1.3 | 7.5 | 0.18 |
| 46 | 14332 | 117SL | Tõlli k., Muru-Mardi talu | Valev Randmäe | 6462381 | 502418 | 4.0 | 90.0 | 1997 | 0.30 | 112 | 55.0-90.0 | 0.8 | 7.7 | 0.11 |
| 47 | 14478 | SP-87 | Värati k., kalakombinaadi külmhoone territ. | J. Teras | 6463172 | 499477 | 1.5 | 80.0 | 1998 | 1.50 | 112 | 42.6-80.0 | 6.7 | 11.5 | 0.58 |
| 48 | 14991 | 243SL | Kastna k., Heinla talu | Tõstamaa Vallavalitsus (E. Heindla) | 6466204 | 493738 | 5.0 | 65.0 | 1999 | 5.20 | 92 | 35.0-65.0 | 0.8 | 3.8 | 0.22 |
| 49 | 15514 | 300SL | Nurmiste k., Annuste talu | Maris Marus | 6467172 | 498303 | 14.0 | 65.0 | 2000 | 6.20 | 112 | 47.6-65.0 | 0.8 | 4.8 | 0.17 |
| 50 | 15971 | SP-185 | Alu k., Liiva talu | Hilda Jõgisuu | 6475112 | 502517 | 30.0 | 71.0 | 2001 | 7.50 | 93 | 46.0-71.0 | 0.7 | 9.0 | 0.08 |
| 51 | 15972 | SP-186 | Seliste k., Mustajüri talu | Eduard Alumets | 6461445 | 505136 | 17.0 | 51.0 | 2001 | 8.00 | 98 | 47.0-51.0 | 0.8 | 0.1 | 5.53 |
| S1ad-rk |
| 52 | 6440 | A-748-M | Seliste piimapunkt | AS Top Milk | 6461120 | 504377 | 12.0 | 140.0 | 1961 | 11.00 | 190 | 61.0-140.0 | 5.0 | 40.0 | 0.13 |
| 53 | 6441 | A-806-M | Pootsi 8-kl. Kool | OÜ Sufe | 6458617 | 507166 | 10.0 | 120.0 | 1962 | 4.00 | 73 | 69.5-120.0 | 0.5 | 46.0 | 0.01 |
| 54 | 6442 | 1345 | Pootsi loomalaut | Ants Põltsam | 6458464 | 507078 | 10.9 | 142.0 | 1965 | 7.40 | 127 | 74.5-142.0 | 1.9 | 34.6 | 0.05 |
| 55 | 6443 | 1423 | Pootsi elumajad | OÜ Sufe | 6458861 | 507253 | 13.0 | 145.0 | 1965 | 10.60 | 140 | 69.5-145.0 | 1.0 | 42.4 | 0.02 |
| 56 | 6444 | A-390-M | Kavaru k. | end. Tõstamaa kolhoos | 6458434 | 510638 | 10.0 | 140.0 | 1959 | 2.50 | 140 | 52.0-140.0 | 8.0 | 14.0 | 0.57 |
| 57 | 7761 | 1058 | Tõstamaa a-k, Tõstamaa meierei | OÜ Maa-Investeeringud | 6466385 | 499715 | 13.0 | 200.0 | 1964 | 3.45 | 190 | 52.0-200.0 | 7.5 | 54.7 | 0.14 |

Koostas		V.Savva

Lisa 3

# Puurkaevude põhjavee keemiline koostis

Lisa 3

Are valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| S1jg-jn |
| 6293 | Are osak. pumbamaja | 27.12.66 |  |  |  |  |  | 49.5 | 90.0 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6294 | Are a-k, kauplus | 13.07.63 |  |  | 4.00 |  |  | 20.2 | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6295 | Eavere farm | 19.01.67 |  |  |  |  |  | 113.8 | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6296 | Niidu abimajand | 15.12.64 |  |  | 4.00 |  |  | 30.0 |  | 0.80 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6297 | Pärivere k. | 23.07.62 |  |  | 4.20 |  |  | 83.0 | 38.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6299 | Are keskuse pumbamaja | 24.04.65 |  |  |  |  |  | 24.3 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6299 | Are keskuse pumbamaja | 30.03.00 | 5 | 1.74 |  |  |  | 230.0 |  | 0.23 | 0.27 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6299 | Are keskuse pumbamaja | 04.12.01 | 10 | 1.16 |  |  |  | 25.0 | 32.0 | 0.26 | 0.43 |  |  | 0.45 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6299 | Are keskuse pumbamaja | 02.06.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  | 0.871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6304 | Raidla sigala | 21.06.65 |  |  | 2.70 |  |  | 31.6 | 38.5 | 0.05 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6305 | Are 8-kl. Kool | 05.07.67 |  |  | 1.60 |  |  | 22.7 | 90.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6313 | Are suurfarm | 19.02.71 |  |  | 2.00 |  |  | 50.0 | 15.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6316 | Keskuse sigala | 14.07.72 |  |  | 4.90 |  |  | 20.0 | 28.8 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6317 | Are keskuse elamukooperatiiv "Oja" | 11.08.72 |  |  | 4.20 |  |  | 45.0 | 55.0 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6317 | Are keskuse elamukooperatiiv "Oja" | 04.12.01 | 5 | 5.80 |  |  |  | 30.0 |  | 0.37 | 2.16 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6317 | Are keskuse elamukooperatiiv "Oja" | 02.06.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6321 | Pärivere keskuse Arutee elamu | 01.04.80 | 0 |  | 3.20 |  |  | 58.6 | 42.0 | 0.26 | 0.07 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6324 | Pärivere k., karjalauda juures | 31.07.85 | 25 |  | 3.80 |  |  | 58.2 | 41.0 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6498 | Lepplaane osak., lauda vana kaev | 17.09.61 |  |  | 3.20 |  |  | 72.0 | 10.0 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6535 | Lelllaane k., laut | 13.03.78 | 0 |  | 1.60 |  |  | 72.0 | 13.0 | 0.45 | 0.05 |  |  | 1.77 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10832 | Murru k., Kase talu | 08.09.94 | 10 |  | 2.10 |  |  | 10.2 | 25.0 |  | 0.25 |  |  | <0.01 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10928 | Niidu k., Pölluaasa talu | 01.05.91 | 0 |  | 1.40 |  | 21.5 | 6.4 | 29.5 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10929 | Niidu k., Metsavahi talu | 14.05.91 | 0 |  | 1.80 |  | 35.5 | 15.5 | 48.2 | 0.12 |  |  |  | 0.10 | 0.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10931 | Pärivere k., Palkoja talu | 14.05.91 | 5 |  | 2.60 |  | 19.5 | 9.0 | 3.8 | 0.05 |  |  |  | 3.80 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10932 | Tolle veisefarm | 29.03.90 | 0 |  | 1.20 |  |  | 200.0 | 48.6 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10946 | Võlla k., Haava talu, Arest 6 km SO suunas, Lepplaanest 1.3 km Suigu poole | 15.08.96 | 5 |  | 1.20 |  | 3.3 | 12.8 | 36.2 | 0.01 | 0.07 |  |  | 3.10 | 0.031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11009 | Lepplaane k., Pärna talu, Arest 4.1 km Lepplaane poole | 16.08.96 | 10 |  | 3.60 |  | 52.0 | 5.7 | 2.0 | 0.59 | 0.79 |  |  | 0.10 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14074 | Niidu k., Arest 1.5 km Suigu poole, teest 600 m põhja | 08.05.97 | 15 | 3.70 | 1.50 |  |  | 35.0 | 60.0 | 0.17 | 0.92 |  |  | 6.30 | 0.023 |  |  |  | 0.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14330 | Tabria k. Rehe talu; Suigust 3.2km , põhja , teest 200m itta | 13.11.97 | 15 |  | 1.50 |  | 9.2 | 14.5 | 24.0 | 0.03 | 1.23 |  |  | 0.30 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14360 | Lepplaane k. Soo t ., Lepplaanest 2.2 km Are poole, 300 m itta | 27.11.97 | 10 |  | 3.00 |  | 45.8 | 7.5 | 2.0 | 0.07 | 1.84 |  |  | 0.10 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14361 | Lepplaane k., Metsamäe talu, Lepplaane teede ristist 300 m Pärnu poole | 27.11.97 | 5 |  | 1.50 |  | 46.4 | 7.5 | 6.0 | 0.06 | 0.76 |  |  | 4.90 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14576 | Vōlla k., Kadaka talu | 25.06.98 | 10 |  | 0.60 |  | 12.7 | 9.2 | 24.7 | 0.34 | 1.13 |  |  | <0.10 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14577 | Murru k., Madise talu | 25.06.98 | 10 |  | 6.60 |  | 18.0 | 22.0 | 43.2 | 0.13 | 0.94 |  |  | <0.10 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14949 | Võlla k., Võidu talu | 20.10.99 | 10 |  | 1.50 |  | 20.0 | 9.2 | 28.8 | 0.15 | 0.35 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15328 | Niidu k., Kopli talu | 02.06.00 | 5 |  | 1.90 |  | 8.0 | 9.2 | 35.2 | <0.05 | 1.14 |  |  | <0.40 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15329 | Murru k., Saareniidu talu | 02.06.00 | 5 |  | 1.90 |  | 10.7 | 18.1 | 54.3 | <0.05 | 0.78 |  |  | <0.40 | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15939 | Are Turbapakkimise tehas | 28.09.01 | 57 | 15.20 | 2.40 |  |  | 63.4 | 14.9 | 0.40 | 0.87 |  |  | <0.45 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16212 | Suigu k. | 20.05.02 | 8 | 5.80 | 1.44 |  |  | 12.0 | 34.0 | 0.22 | 0.70 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 0.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| S1ad-rk |
| 6292 | Tabria farm | 21.06.66 |  |  | 1.70 |  |  | 92.0 | 46.4 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6308 | Roigu laut | 30.09.68 |  |  | 2.60 |  |  | 142.8 | 35.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6310 | Linnuküla, Karu laut | 13.01.69 |  |  | 2.40 |  |  | 155.4 | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6312 | Keskuse Lõo noorloomalaut | 25.09.69 |  |  | 3.80 |  |  | 264.0 | 61.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6314 | Suigu k., keskuse puurkaev | 22.03.71 |  |  | 3.40 |  |  | 363.7 | 50.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6314 | Suigu k., keskuse puurkaev | 30.03.00 | 5 | 1.16 |  |  |  | 145.0 |  | 0.19 | 0.15 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6320 | Suigu suurfarm | 29.08.78 | 0 |  | 1.40 |  |  | 186.6 | 42.0 | 0.92 | 0.08 |  |  |  | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR1 |
| 3352 | Are al-k, 3 km Eavere külast itta | 20.03.68 | kollane |  |  |  | 170.0 | 143.6 | 2.0 |  | 0.40 |  |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Audru valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| Q |
| 19744 | Pappsaare k., Salme talu | 03.09.95 | 15 | 8.50 |  |  |  | 25.0 | 31.0 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 5204 | Papsaare k., (Audru sovh.) Tilga elamud | 25.12.64 |  |  | 1.90 |  |  | 498.8 | 61.3 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208 | Murru k., (Soomra osak. karjalaut) suvila Tõstamaa-Pärnu tee ääres | 02.12.64 |  |  |  |  |  | 7.3 | 10.0 | 0.70 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5210 | Ahaste suurfarm | 13.11.64 |  |  | 1.40 |  |  | 10.4 | 47.9 | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5211 | Aruvälja (Põhara) elamud Pärnu-Lihula tee ääres | 22.01.65 |  |  | 4.50 |  |  | 9.7 | 10.0 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5212 | Kärbu k., Lindamäe talu | 26.01.65 |  |  | 7.00 |  |  | 9.7 | 10.0 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5213 | Kihlepa k., Audru metskonna kontor ja elamu | 28.02.65 |  |  | 1.60 |  |  | 10.5 | 10.0 | 0.70 | 0.20 |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5214 | Kõima k. elamud | 02.11.64 |  |  | 3.40 |  |  | 20.0 |  | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5216 | Jõõpre metsavaht | 29.09.64 |  |  | 7.20 |  |  | 69.3 | 15.0 | 0.50 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5219 | Jõõpre uue klubi juures | 25.09.65 |  |  | 3.20 |  |  | 163.2 | 10.0 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5219 | Jõõpre uue klubi juures | 27.02.00 |  | 1.70 |  |  |  | 300.0 |  | 0.40 | 0.25 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 1.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5219 | Jõõpre uue klubi juures | 02.06.03 |  |  |  |  |  | 27.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 5220 | Ridalepa k., Siimu sigalad, J.Sang | 05.07.63 |  |  | 1.80 |  |  | 270.8 | 10.0 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5222 | Oara (farm) elamu | 27.04.63 |  |  | 7.00 |  |  | 206.0 | 25.7 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5223 | Krimmi k., farm, | 11.07.63 |  |  | 3.90 |  |  | 450.4 |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5224 | Põhara sigala ja elamu, H.Veiko | 23.12.63 |  |  |  |  |  | 10.1 | 25.7 | 0.40 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5225 | Audru, tööstuskombinaat | 13.07.67 | 5 |  | 3.90 |  |  | 1039.0 | 20.0 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5227 | Lindi ridaelamu | 06.08.65 |  |  | 2.40 |  |  | 377.4 | 90.0 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5228 | Liu vana laut, 100 m merest (end. Pärnu Kalur, Audru) | 20.10.64 |  |  | 2.00 |  |  | 367.5 | 110.0 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5229 | Liu paaditöökoda | 06.01.66 |  |  |  |  |  | 280.0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5230 | Liu kalatehas | 09.07.54 |  |  | 15.52 |  |  | 62.5 | 7.4 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5233 | Liu kontor | 24.10.64 |  |  | 4.40 |  |  | 126.0 | 10.0 | 0.40 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5234 | Malda farm, Tiido elamu | 27.01.69 |  |  | 4.00 |  |  | 30.5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5235 | Audrust 3 km Lihula poole, 2 elamut (Audru-Liiva haigla) | 08.01.70 |  |  | 1.70 |  |  | 19.1 | 5.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5236 | Kambi elamud | 16.01.71 |  |  | 1.00 |  |  | 141.0 | 5.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5237 | end. Audru sovh. Kõigema elamud | 30.01.71 |  |  | 5.70 |  |  | 300.0 | 43.1 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6190 | Audru karusloomafarm | 23.01.69 |  | <0.01 | 6.90 |  |  | 924.0 | 5.0 |  |  |  |  | <0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6191 | Malda k. 8-krt. elamu (end. Jõõpre kolh.) | 17.01.69 |  |  | 5.60 |  |  | 109.2 | 5.0 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6192 | Audruranna (Lindi) kalatehas | 21.12.68 |  |  | 1.90 |  |  | 137.0 | 15.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6194 | Valgeranna, end. MN suvilad, pk.1 | 13.06.68 |  |  | 4.40 |  |  | 710.0 | 170.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6195 | Audrurand, Lindi aiand | 05.05.68 |  |  | 3.40 |  |  | 240.0 | 90.0 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6196 | Kihlepa elamud | 17.04.68 |  |  | 1.00 |  |  | 8.1 | 40.0 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6197 | Valgeranna kämping | 25.12.66 |  |  |  |  |  | 81.1 | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6198 | Kihlepa lüpsilaut | 04.12.69 | kollakas |  | 3.00 |  |  | 54.0 | 5.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6199 | Kihlepa osak., Pala-Soomra k. sigala | 13.11.69 |  |  | 1.90 |  |  | 10.0 | 10.0 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6201 | Põhara elamu | 10.10.66 |  |  | 3.40 |  |  | 13.7 | 10.0 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6202 | (Ahaste) Aruvälja kauplus | 13.12.66 |  |  |  |  |  | 14.8 | 61.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6203 | Lindi (sigala) elamu ja kool | 30.11.68 |  |  | 1.50 |  |  | 131.0 | 45.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6204 | Audru teedejsk. | 24.12.74 |  |  | 4.80 |  |  | 36.0 | 5.0 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6206 | "Kuldlõvi" trahter, elamu, Pint | 24.01.73 |  |  | 2.70 |  |  | 238.0 | 100.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6208 | tööstuskombinaat Vikero puhkekodu | 24.04.72 |  |  | 4.00 |  |  | 858.0 | 61.3 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6209 | Salu puhkebaas | 11.05.72 |  |  | 3.80 |  |  | 180.0 | 5.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6209 | Salu puhkebaas | 24.01.73 |  |  | 2.70 |  |  | 238.0 | 100.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6210 | end. Audru sovh. Leevälja elamu | 25.01.71 | kollakas |  | 5.70 |  |  | 156.0 | 57.5 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6212 | Kalevipoja kolh. saeveski | 03.09.71 |  |  | 4.00 |  |  | 9.0 | 15.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6213 | Põhara noorkarjalaut | 13.09.71 |  |  | 2.40 |  |  | 10.0 | 35.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6214 | Soeva noorkarjalaut | 07.09.71 |  |  | 60.00 |  |  | 12.0 | 61.3 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6216 | Kaseküla elamud | 24.03.78 | 13.2 |  | 2.40 |  |  | 25.6 | 3.2 | 0.22 | 0.04 |  |  |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6217 | Ridalepa suurfarm | 16.01.78 | 6.8 |  | 3.00 |  |  | 11.0 | 11.5 |  | 0.86 |  |  | 9.08 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6218 | Suuresilla farm | 17.02.78 | 17.5 |  | 2.70 |  |  | 18.0 | 4.4 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6219 | Valgeranna puhkekodu | 02.07.85 | 5 |  | 2.20 |  |  | 378.3 | 38.0 | 0.55 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6222 | Võlla k., Kalevipoja kolh. Muiso noorkarjalaut | 17.01.83 | 9 |  | 2.60 |  |  | 12.2 | 26.5 | 0.61 | 0.07 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | Ahaste kool ja puidutööstus | 27.04.82 | 6 |  | 3.20 |  |  | 10.1 | 19.0 | 0.43 | 0.10 |  |  | 2.21 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6224 | Ahaste (söökla) baar ja õmblustsehh | 22.04.82 | 0 |  | 2.60 |  |  | 16.1 | 27.0 | 0.58 | 0.10 |  |  | 0.44 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6225 | Sanga farm | 13.07.89 | 9 |  | 2.40 |  |  | 185.0 | 57.1 | 0.13 | 0.16 |  |  | 0.20 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6226 | Põhara, Pärnu-Lihula-Kihlepa teeristist 1 km Lihula suunas, Kalevipoja kolh. | 03.12.89 | 0 |  | 1.40 |  |  | 10.0 | 11.8 | 0.88 | 0.03 |  |  | 0.45 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6227 | Topi talu (end. Audru sovh. maadel) | 16.07.91 | 0 |  |  |  |  | 50.0 | 3.7 | 0.07 | 0.09 |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6228 | Sanga k., Moka talu | 08.06.92 | 0 |  | 2.20 |  |  | 144.0 | 27.0 | 0.54 | 0.50 |  |  | 0.22 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6229 | Anevälja, Langu talu, Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 1 km SWW suunas | 12.08.93 | 64 |  | 1.80 |  |  | 11.0 | 29.0 | 0.08 | 0.64 |  |  | 0.07 | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6230 | Soeva, Vanaõue talu, Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 5,5 km Lihula poole | 12.08.93 | 26 |  | 2.30 |  |  | 11.0 |  | 0.40 | 1.00 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6231 | Liiva, Rehe talu, Pärnu-Lihula mnt. Jõõpre teeristist 2,4 km Lihula poole | 12.08.93 | 42 |  | 1.20 |  |  | 9.2 | 68.0 | 0.01 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6243 | Jõõpre Põhikool | 17.09.02 |  | 0.87 |  |  |  | 121.0 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  | 5.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6243 | Jõõpre Põhikool | 02.06.03 | 5 |  | 1.00 |  | 158.3 | 111.3 | 40.3 | 0.08 | 0.19 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.741 |  | 5.509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6275 | Jõõpre farm | 19.04.71 |  |  | 3.60 |  |  | 19.4 | 5.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6330 | Pärnust 1,5 km läände, Anne-1 talu | 16.07.91 | 5 |  | 1.80 |  |  | 340.0 | 35.5 | 0.43 | 0.10 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6331 | Lauri turismitalu | 16.07.91 | 3 |  | 1.50 |  |  | 12.0 | 29.1 | 0.32 | 0.15 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6620 | Marksa k., Sillaotsa elamu | 19.06.91 |  | 2.70 | 2.20 |  |  | 109.0 | 7.7 | 0.09 | 0.31 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6622 | 2,5 km Pärnu linnast loodesse, Anne-2 talu | 27.07.91 | 6 |  | 2.60 |  |  | 530.0 | 31.8 | 0.64 | 0.10 |  |  | 0.25 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6623 | Saviste talu | 21.08.91 | 5 |  | 3.00 |  |  | 10.0 | 2.0 | 1.03 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6627 | Kihlepa k., Vahtra talu | 23.07.91 | 0 |  | 2.20 |  |  | 8.0 | 9.0 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8336 | Pappsaare k., Kõigema talu, Audru tee Pappsaare teerist. 1.9 km kagusse | 19.12.96 | 10 |  | 6.20 |  | 192.7 | 317.3 | 65.4 | 0.07 | 0.31 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8961 | Kihlepak., Kaasiku talu, Kihlepa teerist. 1km loodesse | 11.11.96 | 10 |  | 1.70 |  | 164.4 | 122.3 | 29.6 | 0.03 | 1.07 |  |  | 0.10 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8974 | Põldeotsa k., Metsavahe talu Audrust 2.2 km Tõstamaa poole | 30.10.96 | 10 |  | 0.90 |  | 98.0 | 98.6 | 8.6 | 0.49 | 2.05 |  |  | 3.10 | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9005 | Marksa k., Sarapuu talu, Pärnu-Tõstamaa mnt.Liu teerist. 550 m lõunasse | 12.11.96 | 15 |  | 2.20 |  | 7.5 | 11.0 | 25.1 | 1.33 | 0.39 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10800 | Jõõprest 1,7 km Ridalepa poole, lõuna pool tee ääres | 31.08.95 | 5 | 0.30 |  |  |  | 120.0 | 37.0 |  | 0.14 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10818 | Ahaste k., Pärnu-Lihula mnt. Ahaste teeristist 150 m lõunasse | 12.09.94 | 24 |  | 1.90 |  |  | 11.0 | 2.2 | 0.25 | 0.90 |  |  | <0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10820 | Jõõpre k., Põldeotsa talu, Jõōpre keskusest 800 m NOO suunas | 19.07.94 | 116.5 |  | 0.20 |  |  | 32.5 | 55.0 | 0.02 | 1.60 |  |  | 0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10826 | Pappsaare k., Pärnu-Lihula mnt. Pappsaare teeristist 750 m läände | 19.04.94 | 58 |  | 3.60 |  |  | 153.0 | <0.0 | 0.06 | 0.67 |  |  | 0.27 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10862 | Kärbu k., Volde talu, Tõstamaa-Jõōpre teerist. 4.5 km Ahaste (Lihula) poole | 21.09.96 | 5 |  | 2.90 |  | 20.0 | 7.5 | 10.4 | 0.50 | 0.83 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10866 | Soeva k., Tänava talu, Ahaste teeristist 4.7 km Lihula poole | 14.09.96 | 5 |  | 1.70 |  | 19.4 | 11.0 | 74.5 | 0.05 | 0.53 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10921 | Põhara k., Välja talu | 09.07.90 | 20 |  |  |  |  | 30.0 | 3.0 | 0.40 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10933 | Pappsaare k. | 20.12.90 | 30 |  | 2.00 |  |  | 594.9 | 37.9 | 0.64 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10936 | Lindi k., Joapi talu | 02.11.90 | 4 | 4.40 |  |  |  | 24.0 | 4.5 | 1.50 | 1.12 |  |  | <0.01 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11316 | Kihlepa k., Kihlepast 2.5 km Kõima poole, teest 400 m läände | 19.12.96 | 10 | 43.00 | 2.40 |  |  | 50.0 | 42.0 | 0.68 | 4.00 |  |  | 1.10 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12312 | Kala k., Pärnu-Lihula mnt.,Jõõpre-Pōldeotsa teeristist 100 m edelasse | 30.09.96 | 10 | 9.00 |  |  |  | 70.0 | 29.0 | 0.36 | 0.95 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12312 | Kala k., Pärnu-Lihula mnt.,Jõõpre-Pōldeotsa teeristist 100 m edelasse | 02.06.03 | 5 |  | 1.90 |  | 91.4 | 53.9 | 51.4 | <0.05 | 0.17 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 1.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 12516 | Ridalepa k., Jõõprest 3 km Jōōpre-Lemmetsa teed mööda | 23.07.96 |  | 7.00 |  |  |  | 200.0 | 14.0 | 0.45 | 2.70 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12527 | Saulepa k., PITK, Pärnu-Tõstamaa mnt., Kõima teeristist 1.6 km itta | 23.07.96 | 30 | 37.00 |  |  |  | 35.0 | 4.0 | 0.90 | 6.80 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12705 | Kõima k., Kõimast 1.1 km Kihlepa poole, teest 350 m läände | 27.05.96 |  | 31.00 | 2.60 |  |  | 20.0 | 7.0 | 0.80 | 6.20 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13268 | Põldeotsa k. Rikka-Riinu talu,Lihula teerist. 2.4km Tõstamaa poole | 09.12.97 | 5 |  | 1.20 |  | 127.3 | 114.9 | 51.4 | 0.05 | 0.95 |  |  | 0.10 | 0.041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13687 | Liiva k., Pärnu-Lihula mnt. Jõõpre-Tōstamaa teerist. 2.4 km Ahaste poole | 27.05.96 | 20 | 5.50 | 2.20 |  |  | 20.0 | 52.0 | 0.54 | 1.30 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13689 | Ridalepa k., Jõõprest 2.7 km, Jõōpre.Lemmetsa teed mööda | 27.05.96 | 35 | 4.50 | 3.00 |  |  | 210.0 | 28.0 | 0.34 | 1.40 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14048 | Pappsaare k., Pärnu-Audru tee Sauga ristist 900 m Nurme poole | 08.04.97 | 20 | 8.00 | 4.30 |  |  | 150.0 | 6.0 | 0.50 | 2.30 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 0.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14156 | Jõõpre k. | 18.08.97 | 5 | 4.70 | 1.60 |  |  | 45.0 | 38.0 | 0.20 | 1.00 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14296 | Maidla k, Pärnu-Lihula mnt.Jõõpre teerist 800m Kihlepa poole.350m läände | 03.11.97 | 1 | 21.00 | 2.20 |  |  | 50.0 | 33.0 | 0.39 | 2.10 |  |  | 0.41 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14335 | Põhara k. Esna talu, Pärnu-Lihula mnt.Jõōpre teerist. 7.5km Lihula poole | 27.11.97 | 5 | <0.01 | 1.20 |  | 24.0 | 11.0 | 53.5 | 0.19 | 0.57 |  |  | 0.10 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14366 | Kõlma k., Pärnu-Tõstamaa mnt.Saulepa teerist.250m SWW suunas. | 09.12.97 | 7 | 15.50 | 3.70 |  |  | 15.0 | 3.0 | 0.78 | 0.50 |  |  | 0.23 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14571 | Oara k. | 06.07.98 | 5 | 3.50 | 2.10 |  |  | 130.0 | 4.0 | 0.32 | 0.46 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 3.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14575 | Saulepa k., Veski talu | 05.07.98 | 10 |  | 17.60 |  | 70.0 | 34.7 | 21.8 | 0.71 | 1.18 |  |  | <0.01 | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14740 | Pappsaare k. | 24.11.98 | 5 | 1.30 | 2.80 |  |  | 300.0 | 42.0 | 0.50 | 0.31 |  |  | 0.20 | 0.008 |  |  |  | 0.910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14767 | Valgeranna k. | 05.01.99 | 4 | 8.00 | 3.60 |  |  | 780.0 | 80.0 | 0.71 | 1.30 |  |  | 0.90 | 0.009 |  |  |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14803 | Papsaare k. | 14.04.99 | 5 | 0.50 | 3.40 |  |  | 510.0 | 19.0 | 0.46 | 0.23 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 0.910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14909 | Lindi k. | 28.06.99 | 8 | 44.00 | 4.40 |  |  | 13.0 | 3.0 | 0.95 | 8.90 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 0.820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14910 | Lindi k., Randlane 12 | 28.06.99 | 4 | 4.60 | 1.80 |  |  | 205.0 | 36.0 | 0.83 | 0.92 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14975 | Saulepa k. | 31.08.99 | 25 | 3.48 | 3.70 |  |  | 20.0 | 10.0 | 0.60 | 0.80 |  |  | 1.80 | 0.003 |  |  |  | 0.630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15135 | Audru a-k, Muti 35 | 21.12.99 | 15 | 4.00 | 1.90 |  |  | 90.0 | 48.0 | 0.36 | 1.10 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 1.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15213 | Lindi k., Miilima talu | 27.03.00 | 6 | 1.16 | 1.40 |  |  | 200.0 | 84.0 | 0.24 | 0.23 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 3.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15227 | Papsaare k., Nurme tee 15 | 28.03.00 | 25 |  | 2.50 |  | 148.0 | 224.8 | 10.3 | 0.76 | 0.28 |  |  | 0.50 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15228 | Papsaare k., Nurme tee 31 | 04.04.00 | 20 |  | 4.30 |  | 96.0 | 109.2 | 13.2 | 0.35 | 1.18 |  |  | <0.40 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15249 | Jõõpre k., Tooma talu | 11.05.00 | 7 | 1.16 | 1.60 |  |  | 30.0 | 2.0 | 0.19 | 0.37 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 2.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15269 | Papsaare k. | 16.05.00 | 2 | 4.60 | 2.30 |  |  | 650.0 | 75.0 | 0.36 | 0.46 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 1.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15326 | Ahaste k., Möldre talu | 19.06.00 | 20 |  | 1.60 |  | 17.5 | 14.5 | 11.5 | 0.06 | 0.70 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15452 | Ridalepa k., Maiemardi talu | 18.09.00 |  | 0.58 | 1.60 |  |  | 345.0 | 24.0 | 0.10 | 0.21 |  |  | 0.00 | 0.003 |  |  |  | 3.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15503 | Lemmetsa k., Lodja talu | 20.10.00 | 4 | 1.16 | 1.90 |  |  | 200.0 | 3.0 | 0.35 | 0.27 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15508 | Marksa k., Saare talu | 31.10.00 | 15 | 5.80 | 3.10 |  |  | 95.0 | 10.0 | 0.44 | 0.77 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15580 | Marksa k., Ojako talu | 07.05.01 | 10 |  | 1.50 |  | 150.0 | 124.1 | 2.0 | 0.08 | 0.67 |  |  | 0.40 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 15587 | Papsaare k., Kambi talu | 07.12.00 | 20 | 7.54 | 4.80 |  |  | 230.0 | 12.0 | 0.33 | 2.00 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  | 1.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15626 | Papsaare k. | 26.01.01 | 5 | 0.67 | 1.60 |  |  | 385.0 | 34.0 | 0.27 | 0.17 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 0.840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15658 | Lemmetsa k., Reinojaani talu | 19.03.01 | 7 | 0.33 | 3.10 |  |  | 1100.3 | 10.0 | 0.64 | 0.14 |  |  | 0.20 | 0.005 |  |  |  | 0.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15941 | Papsaare k. | 24.09.01 | 5 | 0.67 | 3.60 |  |  | 385.0 | 50.0 | 0.30 | 0.17 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 1.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16211 | Papsaare k. | 24.05.02 | 5 | 1.74 | 1.44 |  |  | 485.0 | 33.0 | 0.32 | 0.28 |  |  | 0.10 | <0.003 |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16264 | Papsaare k. | 02.07.02 | 6 | 1.16 | 2.50 |  |  | 800.0 | 44.0 | 0.45 | 0.33 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16284 | Papsaare k. | 21.06.02 | 4 | 0.87 | 2.20 |  |  | 775.0 | 40.0 | 0.37 | 0.22 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16318 | Ridalepa k. | 29.07.02 | 10 | 1.16 | 2.40 |  |  | 170.0 | 11.0 | 0.24 | 0.12 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  | 2.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16347 | Papsaare k., Kaasiku maaüksus | 09.08.02 | 5 | 2.32 | 3.20 | 1545 |  | 369.0 | 18.0 | 0.55 | 0.27 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16450 | Jõõpre k., kr. 51 | 04.10.02 | 2 | 1.16 | 1.30 | 806 |  | 99.0 | 1.0 | 0.18 | 0.18 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16491 | Liu k., Kuke kinnistu | 10.10.02 | 7 | 2.90 | 2.20 | 569 |  | 50.0 | 8.0 | 0.72 | 0.26 |  |  | 0.88 | <0.003 |  |  |  | 1.330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16503 | Malda k., Matsi kinnistu | 28.09.02 | 15 |  | 2.20 |  | 175.0 | 198.9 | 18.5 | 0.24 | 0.50 |  |  | <0.40 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 17244 | Liiva k. | 09.08.99 |  |  | 3.40 |  |  | 15.0 | 22.0 | 0.53 | 0.70 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  | 1.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 5203 | Tilga farm (Audru sovh. keskus) | 06.09.65 |  |  | 6.20 |  |  | 514.1 | 25.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5205 | Audru al-k, (sovh.) kontor | 19.05.54 |  |  |  |  |  | 382.0 | 46.7 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5205 | Audru al-k, (sovh.) kontor | 03.04.00 | 10 | 4.06 |  |  |  | 615.0 | 39.0 | 0.42 | 0.58 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5206 | EPT Audru jsk. | 03.06.58 |  |  | 3.10 |  |  | 373.0 | 240.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5215 | Kõima k. (vana laut) elamud | 14.04.65 | 5 |  |  |  |  | 17.7 | 2.0 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5226 | Audru a-k, pk. 1 veetorni juures (elamud ja farm) | 22.12.59 |  |  | 4.00 |  |  | 304.7 | 35.0 | 0.10 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6189 | Audru lasteaed | 21.12.70 |  |  | 4.40 |  |  | 319.0 | 20.0 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6189 | Audru lasteaed | 03.04.00 |  | 0.58 |  |  |  | 350.0 |  | 0.38 | 0.12 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 6.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6193 | Audru al-k, pk.2, (elumajad) farm | 17.02.69 |  |  | 4.80 |  |  | 328.2 | 80.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6193 | Audru al-k, pk.2, (elumajad) farm | 27.01.00 | 4 | 1.20 |  |  |  | 370.0 |  | 0.45 | 0.27 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6193 | Audru al-k, pk.2, (elumajad) farm | 28.01.00 |  | 2.30 |  |  |  | 360.0 |  | 0.38 | 0.23 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 3.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6200 | Potsepa metsavaht | 04.04.69 |  |  | 3.60 |  |  | 11.1 | 5.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211 | Audru a-k, Käreda elumajad | 24.05.71 |  |  | 3.60 |  |  | 339.5 | 54.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6215 | Valgeranna, pk. 2, end. MN puhkebaas | 09.04.79 | 6.2 |  | 2.40 |  |  | 346.8 | 61.0 | 0.07 | 0.15 |  |  | 0.44 | 0.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6220 | Audru al-k, karusloomafarm | 19.06.84 | 5 |  | 0.90 |  |  | 342.0 | 109.0 | 0.20 | 0.25 |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6221 | Audru Keskkool | 30.05.80 | 18.6 |  | 2.80 |  |  | 412.1 | 112.0 |  | 0.26 |  |  | 1.15 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10814 | Pappsaare k., Sauga teeristist 700 m SW suunas | 10.01.95 |  |  | 1.30 |  |  | 192.0 | 7.4 |  | 0.59 |  |  | <0.01 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10823 | Liu küla, Liu sadam | 12.05.94 | 25.5 |  | 1.00 |  |  | 719.0 | 37.0 | 0.39 | 1.80 |  |  | 0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O-C |
| 6207 | "Vikero" Audru osak. | 12.12.72 |  |  | 3.80 |  |  | 852.0 | 31.5 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Halinga valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| S1jg-jn |
| 6154 | Vee k., 8-krt. elamu | 11.12.67 |  |  |  |  |  | 64.6 | 63.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6154 | Vee k., 8-krt. elamu | 26.05.03 | 5 |  | 1.00 |  | 62.6 | 41.8 | 54.3 | <0.05 | 0.50 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.649 |  | 1.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6289 | Kangru k., laut | 10.07.64 |  |  | 4.00 |  |  | 8.3 | 10.0 | 0.40 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6626 | Pööravere k., Matsu talu | 18.06.91 | 0 |  | 0.50 |  |  | 122.0 | 25.5 | 0.02 | 0.08 |  |  | 0.25 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6749 | Halinga metskonna elamu | 31.10.91 | 0 |  | 0.80 |  |  | 296.0 | 17.0 | 0.25 | 0.22 |  |  | 0.45 | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7930 | Lembitu os., Anelema sigala | 08.04.03 | 5 | 1.24 |  | 861 |  | 166.0 | 22.0 | 0.18 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9470 | Salu küla | 26.01.67 | 5 |  |  |  | 33.0 | 24.6 | 21.8 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10813 | Halinga k., Kaltsu talu | 03.05.95 | 5 |  |  |  |  | 45.0 | 34.0 | 0.28 |  |  |  | <0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10833 | Pööravere k., Kuralepa talu | 08.09.94 | 10 |  | 1.40 |  |  | 11.1 | 50.0 |  | 0.22 |  |  | <0.01 | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10927 | Ertsma k., Hendrikusauna talu | 14.05.91 | 0 |  | 1.40 |  | 59.0 | 18.0 | 34.6 | 0.05 |  |  |  | 0.49 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14103 | Pärnu-Jaagupi , Kergu mnt. 80 | 11.07.97 | 0 | 0.20 | 1.30 |  |  | 19.9 |  | 0.03 | 0.12 |  |  | 14.60 | 0.092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14295 | Kodesma k., Tal.-Pärnu mnt.Uduvere teerist.1.35km kir-desse. | 21.10.97 | 2 | 6.00 | 1.60 |  |  | 20.0 | 42.0 | 0.35 | 1.10 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14883 | Kodesmaa k., Kondi-Mihkli m/ü | 08.06.99 | 25 |  | 2.60 |  | 9.3 | 9.2 | 31.3 | 0.13 | 0.92 |  |  | 0.40 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14940 | Maima k., Siima talu | 23.07.99 | 5 |  | 3.90 |  | 16.4 | 40.1 | 44.9 | <0.05 | 0.33 |  |  | 35.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14941 | Vee k., Tammiste talu | 28.11.99 | 20 |  | 1.30 |  | 189.3 | 236.8 | 102.9 | <0.05 | 0.16 |  |  | <0.40 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 6152 | Arase k., laut | 17.07.63 |  |  | 5.30 |  |  | 30.4 | 45.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6152 | Arase k., laut | 26.05.03 | 5 |  | 0.70 |  | 66.1 | 36.5 | 31.3 | <0.05 | 0.06 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.590 |  | 2.062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6153 | Libatse keskasula, tärklise tsehh | 28.08.67 |  |  | 3.00 |  |  | 106.0 | 90.0 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6155 | Vahenurme k., keskuse elamud | 22.07.67 |  |  |  |  |  | 76.7 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6155 | Vahenurme k., keskuse elamud | 28.02.00 |  | 1.16 |  |  |  | 75.0 |  | 0.17 | 0.10 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 4.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6155 | Vahenurme k., keskuse elamud | 29.03.01 |  |  |  |  |  | 70.0 |  | 0.18 | 0.10 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6156 | Naartse k., laut | 10.03.65 |  |  | 1.80 |  |  | 121.3 | 40.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6157 | Maima k., laut | 08.06.67 |  |  |  |  |  | 156.6 | 33.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6158 | Vahenurme k., Eense suurfarm | 26.12.67 | kollakas |  | 1.60 |  |  | 142.4 | 35.5 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6160 | Libatse k., keskus | 26.09.68 |  |  | 2.30 |  |  | 40.8 | 92.5 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6161 | Langerma k., laut ja tall | 22.03.82 | 0 |  | 3.50 |  |  | 60.1 | 40.0 |  | 0.06 |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6163 | Eense k., sigala | 27.11.84 | 0 | 0.00 | 2.50 |  |  | 114.0 | 51.0 | 0.12 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6164 | Ertsma k., laut | 23.10.86 | 0 | 2.00 | 0.95 |  |  | 105.0 | 34.0 | 0.14 | 0.28 |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6187 | Sõõrike k., sigala | 23.12.63 | >50 |  | 3.90 |  |  | 10.1 | 55.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6285 | "Edasi" kolh., E.Paeste eramu | 14.06.91 | 6 |  | 0.80 |  |  | 86.0 | 58.2 | 0.07 | 0.43 |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6286 | Libatse k. | 16.07.91 | 30 |  | 3.20 |  | 115.0 | 88.3 | 91.8 |  | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6287 | Enge k., laut | 24.06.64 |  |  | 1.20 |  |  | 36.4 | 46.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6288 | Lembitu osak. elamud | 02.06.65 |  |  | 2.00 |  |  | 82.4 | 50.0 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6290 | Halinga k., elamu | 24.05.65 |  |  | 2.40 |  |  | 7.1 | 40.0 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6302 | Aasa k., Lehtmetsa laut | 04.05.62 |  |  | 3.40 |  |  | 59.4 | 53.0 | 0.30 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6303 | Roogamsi k., Kaelase noorkarjalaut | 13.05.65 |  |  | 5.00 |  |  | 72.8 | 61.3 | 1.50 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6306 | Enge k., elamu | 13.07.67 |  |  | 1.60 |  |  | 55.5 | 25.4 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6307 | Tarva k., sigala | 26.08.69 |  |  | 6.40 |  |  | 126.5 | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6309 | Veidu k., farm | 08.01.69 |  |  | 5.10 |  |  | 88.2 | 58.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6311 | Enge k., töökoda | 12.05.69 |  |  | 4.20 |  |  | 60.6 | 61.3 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6315 | Halinga suurfarm | 05.07.71 |  |  | 2.48 |  |  | 149.0 | 39.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6318 | Anelema karjäär | 26.02.74 |  |  | 2.50 |  |  | 105.0 | 57.5 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6322 | Halinga töökoda | 18.08.80 | 6 |  | 1.20 |  |  | 90.9 | 48.0 |  | 0.11 |  |  | 1.77 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6323 | Tarva k., sigala | 30.06.81 | 6 |  | 1.80 |  |  | 90.9 | 19.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6744 | Salu k. sigala | 18.12.63 |  |  | 4.20 |  |  | 64.6 | 70.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6747 | Kaelase k. elamu | 29.12.70 |  |  | 3.40 |  |  | 88.0 | 90.0 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6748 | Kaelase Eriinternaatkool | 27.11.80 | 0 | 1.00 | 3.00 |  |  | 50.1 | 33.5 | 0.52 | 0.34 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kaisma valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| S1jg-jn |
| 6334 | Kaisma k. vasikalaut ja sigala | 18.01.64 |  |  | 3.20 |  |  | 18.2 | 65.0 | 0.20 | 0.30 |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6738 | Kõnnu k. laut | 10.09.65 |  |  | 6.77 |  |  | 10.2 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6740 | Kaisma k., Kergu keskus | 25.04.68 |  |  | 2.80 |  |  | 8.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6740 | Kaisma k., Kergu keskus | 29.05.03 | 5 |  | 0.90 |  | 5.2 | 15.6 | 36.2 | <0.05 | <0.05 |  |  | 21.20 | 0.014 |  | <0.006 |  | 0.271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6741 | Kaisma k., keskus | 25.07.77 | 17 |  | 1.60 |  |  | 32.7 | 57.0 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6742 | Kaisma k., keskus | 27.04.88 | 0 |  | 4.00 |  |  | 16.0 | 45.0 | 0.08 |  |  |  | 0.40 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6746 | Kaisma k., Nõmme laut | 17.07.67 |  |  | 2.10 |  |  | 11.1 | 25.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7955 | Kaisma k., Kärdi suurfarm | 12.05.68 |  |  | 1.00 |  |  | 20.0 | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12272 | Kõnnu k., Rinnaku talu, Kergust 6.3km Järvakandi poole | 03.08.96 | 15 |  | 2.40 |  | 14.4 | 14.5 | 24.0 | <0.01 | 0.92 |  |  | <0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 6739 | Kaisma k., Kergu kool | 06.08.64 |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739 | Kaisma k., Kergu kool | 1995.a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739 | Kaisma k., Kergu kool | 1997.a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739 | Kaisma k., Kergu kool | 2000.a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koonga valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| S1jg-jn |
| 6167 | Emmu k., Veltsa karjalaudad | 20.07.62 |  |  | 7.70 |  |  | 22.0 | 55.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6625 | Tarva k., ühepereelamu | 22.06.91 | 0 |  | 2.30 |  |  | 12.0 | 17.3 | 0.05 | 0.04 |  |  | 5.40 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7942 | Rabavere k., Lõpe töökoda | 11.12.79 | 6 |  | 2.20 |  |  | 20.6 | 48.0 | 0.07 | 0.05 |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7942 | Rabavere k., Lõpe töökoda | 28.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 10806 | Nedremaa k., Tooma talu | 25.04.95 | 5 |  |  |  |  | 3.8 | 22.0 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10806 | Nedremaa k., Tooma talu | 28.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 10807 | Ura k., Mardi-Hansu talu | 27.04.95 | 10 |  |  |  |  | 20.0 | 29.0 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10810 | Hõbeda k., Tooma-Hansu talu | 28.04.95 | 15 |  |  |  |  | 20.0 | 25.0 | 0.34 |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10811 | Koonga k., Maantee talu | 19.04.95 | 10 |  |  |  |  | 15.0 | 26.0 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10812 | Tamme k., Nigula talu | 25.04.95 | 15 |  |  |  |  | 20.0 | 25.0 | 0.34 |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10923 | Irta k., Jaani talu | 22.08.90 |  |  |  |  |  | 11.5 | 12.0 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10926 | Irta k., Panga talu | 22.08.90 |  |  |  |  |  | 9.6 | 18.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13442 | Tarva k., Linnamäe talu, Keblastest 3.1 km läände | 23.08.96 | 5 |  | 1.70 |  | 11.1 | 29.1 | 59.7 | 0.05 | 0.40 |  |  | 7.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13443 | Nedremaa k., Piiri talu | 17.08.96 | 5 |  | 4.30 |  | 49.6 | 7.5 | 6.0 | 0.26 | 0.05 |  |  | 0.10 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13447 | Koonga k., Mäe-Hansu talu | 24.08.96 | 5 |  | 1.60 |  | 29.3 | 45.7 | 28.8 | 0.26 | 0.42 |  |  | 3.50 | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14333 | Lõpe küla, Kingu talu., Pärnu-Lihula mnt. Koonga teerist. 4.8 km loodesse | 20.11.97 | 5 |  | 1.60 |  | 11.4 | 62.0 | 56.4 | 0.05 | 1.54 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14334 | Mihkli k. Vaevatare talu, Kelbastest 1.8 km Koonga poole | 27.11.97 | 5 |  | 1.70 |  | 10.7 | 25.5 | 52.7 | 0.05 | 0.29 |  |  | 1.20 | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14950 | Mihkli k., Metsalu talu | 20.09.99 | 10 |  | 1.60 |  | 3.3 | 12.8 | 47.1 | 0.19 | 0.34 |  |  | 1.30 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14993 | Oidrema k., Mätiku talu | 20.10.99 | 5 |  | 1.80 |  | 45.8 | 22.0 | 74.1 | <0.05 | 0.92 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14993 | Oidrema k., Mätiku talu | 28.05.03 | 5 |  | 2.50 |  | 23.4 | 19.1 | 58.4 | <0.05 | 0.35 |  |  | 0.70 | <0.003 |  | 0.541 |  | 0.543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 15327 | Paimvere k., Ranniku talu | 21.06.00 | 20 |  | 1.30 |  | 9.0 | 22.0 | 44.0 | <0.05 | 0.94 |  |  | 9.20 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 6166 | Emmu k., sigalad ja vasikalaut | 13.06.61 |  |  | 5.30 |  |  | 120.0 | 37.5 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6169 | Tammaru k., Kõima elamu | 15.03.65 |  |  | 1.80 |  |  | 164.9 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6170 | Tammaru k. laudad | 28.05.65 |  |  | 1.20 |  |  | 126.1 | 20.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6171 | Koonga k. võitsehh | 10.08.59 |  |  | 5.20 |  |  | 194.0 | 10.0 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6171 | Koonga k. võitsehh | 08.04.03 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  | 1.250 |  | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6173 | Kalli k., laut ja 12-krt. elamu | 06.12.67 | kollakas |  |  |  |  | 171.7 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6174 | Irta k., Jaanistvere keskus | 23.09.67 |  |  | 2.20 |  |  | 19.0 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6174 | Irta k., Jaanistvere keskus | 28.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6175 | Mihkli k., kuivati | 26.01.70 |  |  | 1.20 |  |  | 127.2 | 27.5 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6176 | Koonga k., keskus ja laut | 24.02.72 |  |  | 3.20 |  |  | 151.5 | 50.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6176 | Koonga k., keskus ja laut | 30.01.01 |  |  |  |  |  | 170.0 |  | 0.26 | 0.12 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6176 | Koonga k., keskus ja laut | 26.05.03 | 5 |  | 0.90 |  | 144.3 | 165.2 | 31.3 | <0.05 | 0.05 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.751 |  | 4.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6177 | Lõpe k., suurfarm | 12.08.73 |  |  | 6.00 |  |  | 200.0 | 10.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6179 | Koonga k., keskus | 31.03.87 | 0 |  | 1.20 |  |  | 210.0 | 14.0 | 0.01 | 0.03 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6179 | Koonga k., keskus | 30.01.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.28 |  |  | <0.20 | <0.001 |  |  |  | 3.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6179 | Koonga k., keskus | 13.11.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0.04 | <0.007 |  |  | <0.002 | 1.410 | <0.005 |  | 0.0010 | <0.003 | <0.003 | <0.0100 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0018 |  |  |
| 7935 | Lõpe k., keskuse pumbamaja | 03.12.67 |  |  |  |  |  | 186.8 | 35.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7935 | Lõpe k., keskuse pumbamaja | 30.01.01 | 3 | 0.58 |  |  |  | 155.0 |  | 0.15 | 3.50 |  |  | <0.20 | <0.001 |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7935 | Lõpe k., keskuse pumbamaja | 08.04.03 |  |  |  |  | 133.0 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  | 1.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7938 | õitse k., Soovälja laut | 12.05.64 |  |  |  |  |  | 167.4 | 28.8 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7939 | Oidrema k. veetorn | 08.04.03 | 5 | 1.24 |  | 861 |  | 166.0 | 22.0 | 0.18 | 0.14 |  | <0.01 |  |  |  | 1.200 |  | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7940 | Oidrema k., suurfarm | 03.08.76 |  |  | 2.40 |  |  | 150.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7943 | Lõpe k., Matsu vasikalaut, end. meierei | 08.04.03 |  |  |  |  | 147.0 |  |  |  |  |  | <0.01 |  |  |  | 1.710 |  | 3.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lavassaare alevi puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| S1jg-jn |
| 6181 | Ülejõe 1, vana alev | 01.03.79 |  |  |  |  |  | 150.0 | 5.0 | 0.08 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15419 | Ülejõe tn. 4 | 31.08.00 | 20 | 17.40 | 6.80 |  |  | 35.0 | 6.0 | 2.00 | 2.10 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15419 | Ülejõe tn. 4 | 27.05.03 | 5 |  | 1.40 |  | 80.0 | 50.3 | 17.7 | <0.05 | <0.05 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 1.581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| S1ad-rk |
| 6159 | Mäe 17, kasvuturba katastriüksus | 19.11.68 |  |  | 2.40 |  |  | 236.3 | 32.5 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6180 | Vee tn.1, veetorn | 16.02.67 |  |  | 4.00 |  |  | 170.0 | 25.0 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6182 | Vee tn. 1 | 03.10.88 | 0 |  | 0.80 |  |  | 270.0 | 12.8 | 0.36 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6182 | Vee tn. 1 | 27.01.00 | 2 | 1.70 |  |  |  | 280.0 |  | 0.22 | 0.31 |  |  | <0.20 | <0.002 |  |  |  | 3.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tori valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| Q |
| 13441 | Aesoo k., Kopli talu | 22.11.96 | 10 |  | 1.30 |  | 30.0 | 7.5 | 2.0 | 0.25 | 5.96 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14801 | Kuiaru k., Laane talu | 09.06.99 | 15 |  | 2.20 |  | 22.9 | 7.4 | 28.8 | 0.50 | 0.69 |  |  | 0.40 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2nr |
| 10830 | Kuiaru küla, Ainuristi talu | 08.09.94 | 10 |  | 2.40 |  |  | 5.6 | 33.5 |  | 0.55 |  |  | <0.01 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14331 | Muraka k. Laaneoja talu;Tori rdtj-st 3.6km NOO suunas | 11.11.97 | 10 |  | 1.20 |  | 102.2 | 25.5 | 42.0 | 0.01 | 0.85 |  |  | 0.10 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 6178 | puhkekodu, Lõpe ja Rabavere k. vahel | 12.10.76 |  |  | 3.40 |  |  | 18.0 | 27.5 | 0.26 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6341 | Muti k. noorkarjalaut | 08.12.64 |  |  | 4.00 |  |  | 25.2 | 90.0 | 0.20 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6344 | Muraka k., sigala | 25.11.63 |  |  | 2.80 |  |  | 164.6 | 70.0 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6346 | Jõesuu keskasula | 19.11.63 |  |  |  |  |  | 171.7 | 90.0 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6348 | Selja k., töökoda | 17.08.66 |  |  | 7.40 |  |  | 8.5 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6348 | Selja k., töökoda | 29.05.03 | 5 |  | 2.20 |  | 41.4 | 7.1 | 27.2 | 0.12 | 0.23 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 0.790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6350 | Selja k., elamud | 01.04.68 |  |  | 2.40 |  |  | 20.2 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6351 | Jõesuu osak., Tohera farm (end. "Säde" sovh.) | 08.04.68 |  |  | 2.60 |  |  | 86.9 | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6352 | Jõesuu osak., Tohera elamud | 08.04.68 |  |  | 2.70 |  |  | 101.0 | 36.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6353 | Mannare k., Soone farm | 16.11.68 |  |  | 2.00 |  |  | 40.4 | 55.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6354 | Selja k., Niimiste sigala | 28.02.69 |  |  | 6.60 |  |  | 7.1 | 10.0 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6356 | Muraka k., Selja I suurfarm | 09.07.71 |  |  | 1.84 |  |  | 50.0 | 37.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6357 | Muti k. elamud | 12.07.71 |  |  | 1.36 |  |  | 11.0 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6358 | Jõesuu osak., töökoda | 14.02.77 |  |  | 1.20 |  |  | 88.0 | 15.0 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6359 | Muraka k., Tani farm | 09.09.77 | 45 |  | 1.60 |  |  | 172.0 | 56.0 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6360 | Mannare k., Kalnoja sigala | 13.09.77 | 35 |  | 5.00 |  |  | 13.1 | 61.2 | 0.13 | 0.06 |  |  | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6361 | Muraka k., Selja II suurfarm | 07.02.78 | 66 |  | 2.40 |  |  | 11.0 | 7.5 | 0.99 | 1.40 |  |  | 0.75 | 0.920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6362 | Muti k., Muti-I elamu | 29.11.77 | 15.8 |  | 1.10 |  |  | 50.0 | 31.0 |  | 0.07 |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6365 | Jõesuu osak., end. Lonni spordibaas (end. "Säde" sovh.) | 27.03.81 | 0 |  | 1.60 |  |  | 10.1 | 9.5 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6366 | Jõesuu osak., Tahukse elamud (end. "Säde" sovh.) | 30.03.81 | 38 |  | 3.20 |  |  | 56.6 | 13.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6367 | Sepa talu juures | 01.06.82 | 6 |  | 1.80 |  |  | 84.8 | 52.0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6369 | Muti k., Muti II elamud | 24.05.83 | 0 |  | 1.60 |  |  | 9.7 | 15.1 | 0.10 | 0.04 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6373 | Selja k., Tori rdtj-st 250 m lõunasse | 16.08.93 | 41 |  | 4.00 |  |  | 7.4 | 18.0 | 0.17 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6510 | Mäeotsa vasikalaut | 13.02.62 |  |  | 5.00 |  |  | 10.5 | 10.0 | 0.20 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6511 | Kõrsa k., sigala | 24.06.60 |  |  | 5.60 |  |  | 4.9 | 10.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6551 | Tori a-k, lasteaed ja elamud | 11.06.66 |  |  | 3.60 |  |  | 9.1 | 15.0 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6551 | Tori a-k, lasteaed ja elamud | 16.02.00 | 25 | 1.16 |  |  |  | 13.0 |  | 0.36 | 0.17 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 0.550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6553 | Tori söökla | 28.02.64 | hall |  | 3.80 |  |  | 50.0 |  | 0.08 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6554 | Jõesuu osak. suurfarm | 19.06.64 |  |  | 3.00 |  |  | 166.4 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6583 | Metsaküla | 17.06.60 |  |  | 4.00 |  |  | 132.3 | 10.0 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6584 | Metsaküla osak., Vabriku laut | 29.06.60 |  |  |  |  |  | 66.0 | 10.0 | 0.40 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6585 | Metsaküla osak., Võlli noorloomalaut | 06.03.63 |  |  | 2.90 |  |  | 125.7 | 25.0 | 0.10 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6586 | Taali mõis | 30.04.60 |  |  | 3.80 |  |  | 68.6 | 35.0 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6586 | Taali mõis | 29.05.03 | 5 |  | 1.00 |  | 123.5 | 107.8 | 68.7 | <0.05 | 0.15 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.436 |  | 1.990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6588 | Taali vasikalaut | 20.05.60 |  |  | 7.80 |  |  | 73.5 | 40.0 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6594 | Tori Internaatkodu | 10.04.68 |  |  | 3.00 |  |  | 20.2 | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6594 | Tori Internaatkodu | 26.08.93 | 18 |  | 0.60 |  |  | 52.4 | 42.5 | 0.16 | 0.13 |  |  | 1.00 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6595 | Oore k., Miku noorloomalaut | 08.10.68 |  |  | 2.20 |  |  | 61.3 | 140.8 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6596 | Metsaküla osak., Lundi noorloomalaut | 08.10.69 |  |  | 4.20 |  |  | 20.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6597 | Tori al-k, Pärnu-Paide-Rütavere teerist, teemeister | 03.10.69 |  |  | 4.00 |  |  | 9.0 | 15.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6598 | Oore k., noorkarjalaut | 12.06.70 |  |  | 1.20 |  |  | 10.0 | 25.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6599 | Taali osak. suurfarm | 31.10.73 |  |  | 0.90 |  |  | 198.0 | 70.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6600 | Riisa k. noorkarjalaut | 19.12.73 |  |  | 1.20 |  |  | 266.0 | 90.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6601 | Viira põhikool | 11.01.74 |  |  | 0.80 |  |  | 39.0 | 5.0 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6601 | Viira põhikool | 29.05.03 | 5 |  | 1.30 |  | 149.6 | 71.3 | 46.5 | <0.05 | 0.37 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.440 |  | 2.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6602 | Jõesuu os., Rätsepa vasikalaut | 29.11.73 |  |  | 5.60 |  |  | 110.0 | 70.0 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6604 | Levi k., Levi-Veski elamud | 04.06.82 | 11 |  | 4.00 |  |  | 40.4 | 25.0 | 0.31 | 0.13 |  |  |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6605 | Urumarja k., Püti talu | 21.06.82 | 11 |  | 4.60 |  |  | 28.3 | 7.0 | 0.28 | 0.41 |  |  | 0.89 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6606 | Jõesuu k., elamud | 25.06.84 | 15 |  | 2.70 |  |  | 181.0 | 74.0 | 0.18 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6607 | Tohera k., Saarisoo talu | 29.06.84 | 6 |  | 0.60 |  |  | 80.8 | 39.0 | 0.19 | 0.22 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6608 | Randivälja elamukvartal | 26.06.86 | 0 |  | 2.50 |  |  | 24.0 | 32.0 | 0.12 | 0.38 |  |  | 0.01 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6609 | Jõesuu laut | 12.05.88 | 0 |  | 0.80 |  |  | 130.0 | 36.0 | 0.05 | 0.14 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 25.03.68 | 5 |  | 1.60 |  |  | 78.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 23.04.69 |  |  | 1.30 |  |  | 95.7 | 0.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 20.08.69 |  |  | 0.90 |  | 60.0 | 87.9 | 2.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | 1.70 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 24.04.70 |  |  | 1.40 |  |  | 105.3 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | 3.70 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 02.09.70 |  |  | 0.90 |  | 63.0 | 79.1 | 2.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | 2.00 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 06.04.71 |  |  | 1.50 |  |  | 68.1 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 17.08.71 |  |  | 1.70 |  | 60.0 | 68.1 | 2.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.72 |  |  | 0.60 |  |  | 74.8 | 2.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 23.08.72 |  |  | 0.70 |  | 66.8 | 73.4 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 18.04.73 |  |  | 3.40 |  |  | 78.0 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 09.10.73 |  |  | 1.00 |  | 60.0 | 15.5 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 16.04.74 |  |  | 1.30 |  |  | 74.8 | 0.0 | 0.40 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 14.11.74 |  |  | 1.30 |  | 66.7 | 73.4 | 0.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 17.04.75 |  |  | 1.00 |  |  | 74.8 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 05.08.75 |  |  | 0.40 |  | 53.4 | 73.0 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 08.04.76 |  |  | 1.80 |  |  | 70.9 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 08.09.76 |  |  | 1.60 |  | 53.5 | 72.7 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 1.00 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.77 |  |  | 0.70 |  | 46.1 | 72.7 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 17.08.77 |  |  | 0.90 |  | 57.8 | 70.9 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 11.04.78 |  |  | 1.10 |  |  | 72.7 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 06.09.78 |  |  | 1.10 |  | 49.7 | 73.0 | 2.0 | 0.10 |  |  |  | 1.00 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 16.04.79 |  |  | 0.90 |  | 65.0 | 76.6 | 24.7 | 0.70 | 0.50 |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 23.10.79 |  |  | 1.70 |  | 63.6 | 74.8 | 3.0 | 0.60 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 15.05.80 |  |  | 1.10 |  | 60.0 | 79.8 | 0.0 | 1.60 | 0.30 |  |  | 1.00 | 0.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 22.07.80 |  |  | 0.50 |  | 73.3 | 81.2 | 0.0 | 0.15 |  |  |  | 1.00 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 06.04.81 |  |  | 1.50 |  | 68.6 | 75.5 | 0.0 | 0.70 |  |  |  | 0.30 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 18.08.81 |  |  | 1.20 |  | 66.1 | 79.1 | 0.0 | 0.10 | 1.60 |  |  | 2.00 | 0.180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 28.04.82 |  |  | 1.50 |  | 60.0 | 68.1 | 0.0 | 0.15 |  |  |  | 0.90 | 0.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 04.11.82 |  |  | 0.60 |  | 59.8 | 74.1 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 1.30 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 20.05.83 |  |  | 1.40 |  | 63.6 | 64.5 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | 0.90 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 27.09.83 |  |  | 2.20 |  | 60.0 | 85.1 | 0.0 | 0.60 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 29.05.84 |  |  | 0.70 |  | 62.2 | 80.8 | 0.0 | 2.50 |  |  |  | <0.40 | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 03.08.84 |  |  | 1.20 |  | 63.4 | 83.7 | 10.0 | 0.50 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 26.04.85 |  |  | 1.50 |  | 70.7 | 84.0 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 03.09.85 |  |  | 1.60 |  | 68.8 | 82.3 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 14.05.86 |  |  | 2.10 |  | 69.2 | 85.4 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 26.08.86 |  |  | 0.50 |  | 71.4 | 89.3 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 21.04.87 |  |  | 0.30 |  | 75.6 | 75.1 | 0.0 | 0.58 | 0.03 |  |  | <0.40 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 11.08.87 |  |  | 0.80 |  | 80.0 | 86.5 | 0.0 | <0.05 | 0.06 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.88 |  |  | 1.30 |  | 72.8 | 87.6 | 0.0 | <0.05 | 0.11 |  |  | <0.40 | 0.091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 01.09.88 |  |  | 1.60 |  | 76.7 | 86.5 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 06.05.89 |  |  | 0.50 |  | 77.2 | 90.4 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | 0.40 | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 05.09.89 |  |  | 1.10 |  | 74.2 | 90.4 | 6.0 | 0.08 | 0.06 |  |  | <0.40 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 24.04.90 | 10° |  | 1.00 |  | 72.6 | 87.9 | 0.0 | <0.05 | 0.03 |  |  | 1.90 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 12.09.90 | 20° |  | 0.30 |  | 76.0 | 88.6 | 0.0 | 0.38 |  |  |  | 3.10 | 0.192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612 | Tori-Jõesuu k. | 25.09.91 | 30° |  | 1.80 |  | 80.0 | 84.7 | 2.0 | 0.05 | 0.03 |  |  | <0.40 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6624 | Taali metskonna keskus, Torist 3 km | 29.11.91 | 0 |  | 0.80 |  |  | 42.0 | 35.5 | 0.11 | 0.17 |  |  | 1.35 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6655 | Aesoo k., Rabassaare puhkebaas | 23.02.81 | 6 |  | 3.20 |  |  | 20.2 | 5.3 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7822 | Tori sovh., Kõrsa osak. | 16.11.69 | 5 |  | 5.00 |  |  | 12.4 | 16.0 |  | 0.90 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7823 | Tori sovh., Kõrsa osak. | 08.09.69 | 5 |  | 5.10 |  |  | 5.3 |  |  | 5.00 |  |  |  | 0.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7828 | Viira piirkond | 14.02.71 | 5 |  | 2.20 |  |  | 15.6 | 23.0 | 0.10 | 0.93 |  |  | 4.00 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7829 | Viira piirkond | 16.03.71 | 5 |  | 1.50 |  |  | 6.7 | 2.0 | 0.10 | 1.20 |  |  | 2.00 | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7830 | Viira piirkond | 09.02.70 | 5 |  | 4.20 |  |  | 30.8 | 33.3 | 0.20 | 0.52 |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7830 | Viira piirkond | 19.04.71 | 5 |  | 19.20 |  |  | 8.5 | 28.4 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7835 | Viira piirkond | 09.02.71 | 5 |  | 2.30 |  |  | 44.7 | 64.6 |  | 0.67 |  |  | 6.00 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7836 | Viira piirkond | 20.02.71 | 5 |  | 3.00 |  |  | 17.0 | 14.0 | 0.10 | 0.52 |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7838 | Viira piirkond | 09.02.71 | 5 |  | 6.00 |  |  | 8.5 | 2.0 | 0.20 | 0.47 |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7840 | Viira piirkond | 24.11.71 | 10 |  | 3.80 |  | 14.5 | 15.2 | 25.9 | 0.10 | 0.58 |  |  |  | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7918 | Virula veski | 25.02.75 | 5 |  | 1.76 |  | 80.0 | 101.0 | 18.0 | 0.10 | 0.58 |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7918 | Virula veski | 29.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 7923 | Piistaoja k., lüpsiplats | 29.05.03 | 5 |  | 1.60 |  | 120.0 | 38.3 | 25.5 | <0.05 | 0.84 |  |  | <0.40 | <0.003 |  | 0.532 |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 10831 | Kuiaru k., Villema talu | 08.09.94 | 10 |  | 2.60 |  |  | 6.5 | 26.5 | 0.10 | 0.59 |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13444 | Taali k., Müüri talu, Taali teerist 1.4 km lõunasse | 21.08.96 | 5 |  | 2.30 |  | 47.5 | 29.4 | 35.8 | 0.19 | 2.00 |  |  | 0.10 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13445 | Aesoo k., Viidika talu, Toherast 6 km itta | 20.08.96 | 10 |  | 1.20 |  | 165.4 | 110.3 | 47.3 | 0.09 | 1.24 |  |  | 0.10 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13446 | Jõesuu k., Vanksi talu, Torist 4.5 km NOO suunas | 09.08.96 | 20 |  | 1.10 |  | 115.2 | 62.0 | 34.6 | 0.01 | 0.45 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14329 | Muraka k. Kaasiku talu, Tori rdtj-st 3.9 km itta | 07.11.97 | 15 |  | 1.10 |  | 165.0 | 156.7 | 87.5 | 0.01 | 1.14 |  |  | 14.70 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14396 | Randivälja küla, Kopli talu | 27.01.98 | 10 |  | 1.80 |  | 7.1 | 16.3 | 55.1 | 0.31 | 1.53 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14397 | Jõesuu küla, Karini talu | 27.01.98 | 5 |  | 1.50 |  | 124.4 | 140.8 | 34.6 | 0.19 | 0.24 |  |  | 0.10 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14572 | Tori alevik, Pärnu mnt. 9-2 | 30.06.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14572 | Tori alevik, Pärnu mnt. 9-2 | 09.11.98 | 9 | 19.00 | 3.60 |  |  | 20.0 | 17.0 | 0.40 | 4.40 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14616 | Muraka k. | 28.07.98 | 5 |  | 1.20 |  | 127.2 | 80.2 | 43.6 | 0.16 | 0.92 |  |  | 0.10 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14682 | Aesoo k., Urtsiku talu | 19.10.98 | 5 |  | 2.80 |  | 50.0 | 11.0 | <2.0 | 0.22 | 0.29 |  |  | 0.60 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14776 | Urumarja k. | 26.01.99 | 20 | 2.50 | 4.20 |  |  | 95.0 | 35.0 | 0.58 | 0.50 |  |  | 0.45 | 0.010 |  |  |  | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14908 | Oore k. | 28.06.99 | 10 | 3.20 | 1.00 |  |  | 130.0 | 38.0 | 0.65 | 0.85 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 2.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15334 | Rätsepa k., Andrese talu | 23.08.00 | 5 |  | 1.10 |  | 150.0 | 114.9 | 58.0 | <0.05 | 0.46 |  |  | <0.40 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15379 | Randivälja k., Kuuse talu | 19.07.00 | 17 | 0.20 | 3.00 |  |  | 11.9 | 1.7 | 0.25 | 0.14 |  |  | <0.45 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15408 | Aesoo küla, Posti talu | 14.08.00 | 5 | 0.10 | 3.90 |  | 46.5 | 11.0 | <2.0 | 0.50 | <0.05 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15693 | Urumarja k., Käo talu | 23.05.01 | 8 | 5.68 | 6.60 |  |  | 18.0 | 2.0 | 0.49 | 1.90 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  | 0.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15741 | Muraka k., Tilga talu | 13.08.01 | 10 | 4.03 | 1.00 |  |  | 25.0 | 24.0 | 0.23 | 1.30 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 1.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16293 | Selja k. | 11.07.02 | 25 | 6.10 | 4.70 |  |  | 5.0 | 6.0 | 0.50 | 1.07 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 0.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16449 | Urumarja k., Parve maaüksus | 25.11.02 | 5 | 10.44 | 1.40 |  |  | 32.0 | 19.0 | 0.29 | 0.39 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16518 | Levi k., Nuudi talu | 20.11.02 | 17 | 9.28 | 2.24 |  |  | 35.5 | 41.0 | 0.21 | 1.31 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 0.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 16630 | Tohera k., Tohvi talu | 23.12.02 | 7 | 5.00 | 1.60 | 830 |  | 69.5 | 21.0 | 0.19 | 0.39 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  | 1.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pä TKT |
| 17163 | Tori alevik, Tori kool | 02.12.98 | 15 | 3.00 |  |  |  | 10.0 | 15.0 | 0.42 | 1.10 |  |  | 0.45 | <0.003 |  |  |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 6339 | Piistaoja katsejaam | 29.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6371 | Piistaoja laut, külast 0,4 km edelasse | 28.06.89 | 0 |  | 3.00 |  |  | 125.0 | 37.0 | 0.02 | 0.07 |  |  | 1.60 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6524 | Taali os., Urumarja laut | 08.01.70 |  |  | 1.70 |  |  | 19.1 | 5.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6603 | Tori a-k, elamukvartal | 05.07.74 |  |  | 0.80 |  |  | 244.0 | 100.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6603 | Tori a-k, elamukvartal | 16.02.00 | 10 | 1.14 |  |  |  | 200.0 |  | 0.21 | 0.33 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 01.04.68 | 5 |  | 1.10 |  |  | 242.2 | 74.1 |  | 0.50 |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 20.08.69 |  |  | 0.70 |  | 160.0 | 214.2 | 20.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | 1.00 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 24.04.70 |  |  | 2.50 |  |  | 231.5 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | 1.90 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 02.09.70 |  |  | 1.80 |  | 174.0 | 216.6 | 2.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 06.04.71 |  |  | 1.70 |  |  | 211.3 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 17.08.71 |  |  | 2.20 |  | 164.0 | 211.3 | 2.0 | <0.05 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.72 |  |  | 1.80 |  |  | 212.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 23.08.72 |  |  | 3.00 |  | 202.0 | 211.7 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 18.04.73 |  |  | 2.00 |  |  | 216.3 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 09.10.73 |  |  | 1.70 |  | 174.2 | 210.6 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 16.04.74 |  |  | 2.30 |  |  | 214.0 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 1.00 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 17.04.75 |  |  | 1.50 |  |  | 203.2 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 05.08.75 |  |  | 1.00 |  | 170.0 | 194.6 | 2.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | 4.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 08.04.76 |  |  | 1.80 |  |  | 195.0 | 0.0 | 0.10 | 0.60 |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 08.09.76 |  |  | 2.40 |  | 150.0 | 189.7 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.77 |  |  | 0.50 |  | 156.3 | 187.6 | 0.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 17.08.77 |  |  | 1.70 |  | 166.5 | 189.7 | 0.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 11.04.78 |  |  | 1.30 |  |  | 185.8 | 0.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 06.09.78 |  |  | 0.80 |  | 144.0 | 182.2 | 9.0 | 0.20 |  |  |  | 1.00 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 16.04.79 |  |  | 0.80 |  | 155.0 | 179.0 | 0.0 | 0.90 | 0.30 |  |  | 1.00 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 23.10.79 |  |  | 2.00 |  | 166.7 | 177.3 | 20.6 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 15.05.80 |  |  | 0.50 |  | 170.0 | 185.8 | 10.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 22.07.80 |  |  | 0.40 |  | 200.0 | 178.7 | 8.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 06.04.81 |  |  | 0.90 |  | 165.4 | 174.5 | 6.0 | 0.10 |  |  |  | 0.20 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 04.11.82 |  |  | 1.20 |  | 140.0 | 154.2 | 10.0 | 0.10 | 0.30 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 20.05.83 |  |  | 1.30 |  | 150.0 | 114.5 | 14.0 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 27.09.83 |  |  | 2.80 |  | 150.0 | 174.8 | 21.4 | 0.30 |  |  |  | <0.40 | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 29.05.84 |  |  | 0.80 |  | 159.1 | 17.9 | 41.2 | 0.10 |  |  |  | <0.40 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 03.08.84 |  |  | 1.00 |  | 150.0 | 178.3 | 44.9 | 0.15 |  |  |  | <0.40 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 26.04.85 |  |  | 1.00 |  | 171.4 | 179.0 | 49.8 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 03.09.85 |  |  | 1.50 |  | 160.0 | 175.5 | 35.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 15.05.86 |  |  | 2.30 |  | 154.4 | 178.3 | 32.9 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 26.06.86 |  |  | 3.60 |  | 164.5 | 186.1 | 44.0 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 21.04.87 |  |  | 0.30 |  | 158.2 | 178.0 | 39.1 | 0.24 | 0.03 |  |  | <0.40 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 11.08.87 |  |  | 0.60 |  | 142.2 | 174.8 | 47.3 | <0.05 | 0.06 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 11.05.88 |  |  | 1.60 |  | 113.1 | 109.8 | 22.6 | <0.05 | 0.01 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 01.09.88 |  |  | 1.10 |  | 170.8 | 181.2 | 47.7 | <0.05 | 0.20 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 06.05.89 |  |  | 0.80 |  | 164.0 | 169.1 | 33.7 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 05.09.89 |  |  | 3.10 |  | 157.0 | 190.0 | 33.7 | <0.05 | 0.09 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 24.04.90 | 15° |  | 1.30 |  | 170.0 | 182.9 | 38.3 | <0.05 | 0.02 |  |  | 1.30 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 12.09.90 | 15° |  | 0.80 |  | 160.0 | 188.3 | 41.2 | 1.66 |  |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 25.09.91 | 20° |  | 4.40 |  | 162.5 | 179.8 | 36.6 | <0.05 | 0.12 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 03.08.93 | 29° |  | 2.80 |  | 151.2 | 177.3 | 19.2 | <0.05 |  |  |  | <0.40 | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 27.04.94 |  |  | 0.60 |  | 166.0 | 141.0 | 32.0 | <0.05 | 1.50 |  |  | <0.40 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 27.04.94 | 38 |  | 0.60 |  | 166.0 | 141.0 | 32.0 | <0.01 |  |  |  | 0.02 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 01.09.94 | 26 |  | 0.10 |  | 195.0 | 167.0 | 37.0 | 0.37 | 1.14 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 01.06.95 | 116° |  | 0.50 |  | 137.0 | 179.0 | 37.0 | <0.05 | 1.00 |  |  | <0.40 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 24.08.95 | 35 |  | 1.60 |  | 150.0 | 194.0 | 27.0 | 0.08 | 0.01 |  |  | 0.10 | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 23.05.96 | 5 |  | 2.10 |  | 176.6 | 191.4 | 55.1 | <0.03 | 0.26 |  |  | 0.10 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 06.08.96 | 10 |  | 1.30 |  | 170.0 | 182.6 | 34.6 | <0.03 | 2.16 |  |  | 3.70 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 07.08.97 | 40 |  | 7.50 |  | 164.3 | 182.6 | 38.8 | <0.03 | 1.12 |  |  | 0.10 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611 | Tori-Jõesuu k. | 29.08.02 | 20 |  | 0.60 |  | 165.4 | 180.1 | 49.4 | <0.05 | 1.98 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 7898 | Riisa k., Halliste j. vas. kaldal | 05.02.67 | 5 |  | 2.20 |  |  | 418.7 | 153.9 | 0.70 |  |  |  | 2.70 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10930 | Selja k., keskasula põhjapoolses osas | 21.05.90 | 0 |  | 0.80 |  |  | 110.0 | 23.5 | 0.08 | 0.05 |  |  | 0.45 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10930 | Selja k., keskasula põhjapoolses osas | 29.05.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 19401 | Tõramaa k. | 18.07.67 | 5 |  | 1.50 |  |  | 400.7 | 116.0 |  | 0.30 |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-V |
| 3353 | Tootsi-Muti k., 4 km põhja poole Kasekülast | 18.04.68 |  |  | 0.80 |  | 165.0 | 177.3 | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tõstamaa valla puurkaevude põhjavee keemiline koostis

| Puur-kaevu katastri nr. | Puurkaevu asukoht | Proovi võtmise kuupäev | Organoleptili-sed näitajad | PHT, mg/l O2 | Elektri-juhti-vus, μS/cm-1 | Indikaatorid, mg/l | Keemilised kvaliteedinäitajad, mg/l | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Värvus, kraadi | Hägu-sus, mg/l |  |  | Na | Cl | SO4 | NH4 | Feüld | Al | Mn | NO3 | NO2 | As | B | Hg | F | Cd | CN | Cr | Cu | Ni | Pb | Cb | Se | Zn |  |
| Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud keemiliste komponentide piirsisaldused joogivees |  |  | 5,0 | 2500 | 200 | 250 | 250 | 0,50 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 50 | 0,5 | 0,01 | 1,0 | 0,001 | 1,5 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 2,0 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |  |  |
| D2pr |
| 6450 | Seliste puhkekodu, Santehnil. Tööde Valitsuse meistrijsk. | 08.10.71 |  |  | 4.40 |  |  | 15.5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12502 | Manija k. Riida talu | 27.07.95 | 5 | 1.20 |  |  |  | 270.0 | 8.0 | 1.10 | 0.65 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1jg-jn |
| 5207 | Tõhela k. töökoda | 10.04.64 |  |  | 2.40 |  |  | 10.8 | 9.0 | 0.40 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5232 | Ermistu k., kalamajand | 30.09.65 |  |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6184 | Ermistu k., laut | 21.11.66 |  |  | 5.20 |  |  | 20.0 | 10.0 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6185 | Tõhela k. suurfarm | 30.10.71 |  |  | 2.20 |  |  | 12.3 | 37.5 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6186 | Tõhela k., sigala (uus puurkaev) | 27.12.81 | 11 |  | 1.60 |  |  | 20.2 | 42.0 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6439 | Murru k. | 13.03.62 |  |  | 5.70 |  |  | 9.9 | 10.0 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6446 | Tõstamaa tootmisbaas | 12.12.67 |  |  | 2.50 |  |  | 101.0 | 46.4 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6446 | Tõstamaa tootmisbaas | 02.06.03 | 40 |  | 6.30 |  | 76.5 | 13.8 | <2.0 | 4.57 | 1.39 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 1.597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 6447 | Seliste elamu | 21.11.67 |  |  | 5.40 |  |  | 12.1 | 3.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6448 | Seliste farm | 17.10.68 |  |  | 3.20 |  |  | 14.2 | 5.0 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6449 | Tõstamaa metskonna kontor | 28.03.69 |  |  | 3.60 |  |  | 20.2 | 5.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6451 | Värati k., saun | 24.09.85 | 0 |  | 3.20 |  |  | 16.1 | 1.0 | 0.42 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6453 | Värati k., suvila | 24.09.85 | 0 |  | 3.20 |  |  | 16.1 | 0.8 | 1.30 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6454 | Tõlli k., Pärnu KEK-i Tõstamaa baas | 29.06.88 | 0 |  | 2.00 |  |  | 64.0 | 6.0 | 0.27 | 0.13 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6455 | Lõuka k., Tao talu | 08.04.91 | 16 |  | 6.80 |  |  | 28.0 | 7.3 | 3.70 | 1.10 |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6456 | Lõuka k., Paavli talu | 12.04.91 | 0 |  | 2.00 |  |  | 14.0 | 3.5 | 1.27 | 0.15 |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6619 | Seliste k., eramu | 06.08.91 |  | 2.10 |  |  |  | 28.0 | 6.4 | 0.41 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7748 | Kastna k., laut | 21.07.64 |  |  | 1.60 |  |  | 15.6 | 10.0 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7748 | Kastna k., laut | 21.07.67 | 5 |  | 1.70 |  |  | 13.8 | 4.0 |  | 0.30 |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7750 | Kastna k., töökoda | 27.07.64 |  |  | 1.60 |  |  | 10.4 | 10.0 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7753 | Kastna k., Poolu noorkarjalaut | 04.02.69 |  |  | 2.70 |  |  | 34.6 | 20.0 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7756 | Riidamaa noorkarjalaut | 01.03.82 | 0 |  | 1.70 |  |  | 10.1 | 12.0 | 0.35 | 0.07 |  |  | 0.22 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 11.07.84 | 25 |  | 2.20 |  |  | 67.5 | 30.0 | 0.08 | 0.10 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 26.04.94 | 45 | 19.00 |  |  |  | 50.0 | 9.0 | 0.50 | 3.50 |  |  | <0.10 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 25.05.95 | 30 | 7.00 |  |  |  | 50.0 | 14.0 | 1.00 | 0.80 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 26.10.95 | 20 | 0.50 |  |  |  | 50.0 | 12.0 | 0.90 | 0.20 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 05.01.96 | 22 | 2.50 |  |  |  | 50.0 | 13.0 | 1.60 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 07.04.97 | 25 | 8.50 |  |  |  | 90.0 |  | 0.90 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 17.03.98 | 9 | 4.70 |  |  |  | 120.0 | 35.0 | 1.20 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  | 2.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7758 | Tõstamaa elamud | 02.06.03 | 5 |  | 2.50 |  | 160.0 | 106.0 | 53.5 | 0.52 | 0.29 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 3.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 7760 | Tõstamaa söökla | 04.05.64 |  |  | 1.80 |  |  | 216.0 | 65.0 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 12.04.65 |  |  | 12.80 |  |  | 87.3 | 10.0 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 26.04.94 | 20 | 1.30 |  |  |  | 50.0 | 8.0 | 0.70 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 26.10.95 | 40 | 4.70 |  |  |  | 50.0 | 11.0 | 0.80 | 1.50 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 22.02.96 | 30 | 4.20 |  |  |  | 40.0 | 6.0 | 2.20 | 0.50 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 07.04.97 | 30 | 6.00 |  |  |  | 60.0 |  | 1.50 | 2.30 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7763 | Tõstamaa a-k, sauna juures | 17.03.98 | 7 | 1.70 |  |  |  | 20.0 | 3.0 | 2.40 | 0.70 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7764 | Tõstamaa kalavastuvõtupunkt | 19.07.51 |  |  |  |  |  |  | 9.8 |  | 0.41 |  |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7765 | Tõstamaa kalatsehh | 16.09.55 | 20 |  | 6.13 |  |  | 83.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7766 | Värati k., laut | 06.03.64 |  |  | 13.10 |  |  | 101.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7964 | Kastna k., Kirikumõisa laut | 02.06.03 | 10 |  | 2.40 |  | 39.4 | 8.9 | <2.0 | 1.04 | 0.73 |  |  | <0.40 | <0.003 |  |  |  | 1.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGK |
| 10824 | Kavaru k., Liust 1.4 km läände, 500 m merest | 18.05.94 | 122 |  | 5.50 |  |  | 123.0 | 3.0 | 0.22 | 1.70 |  |  |  | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10827 | Tõstamaa al-k, Ermistu teeristist 1 km Pärnu poole | 10.01.94 | 21.5 |  | 3.20 |  |  | 41.0 | <2.0 | 0.16 | 0.42 |  |  | <0.01 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10925 | Tõhela (Kiraste) k., Viruna talu | 11.10.90 | 83 |  | 4.00 |  |  | 7.4 |  | 0.94 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10944 | Kastna k., Laiendi talu | 19.05.92 | 6 | 0.20 |  |  |  | 30.0 | 47.0 | 0.54 | 0.14 |  |  | 0.30 | <0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13688 | Lao k., Munalaiu sadam | 06.06.96 | 15 | 65.00 | 2.40 |  |  | 110.0 | 5.0 | 0.32 | 1.70 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14206 | Kavaru k. | 18.08.97 | 8 | 6.50 | 2.50 |  |  | 33.0 | 1.0 | 0.98 | 1.10 |  |  | 0.20 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14332 | Tõlli k., Muru-Mardi talu | 10.11.97 | 5 | <0.01 | 1.80 |  | 40.0 | 328.7 | 12.0 | 0.05 | 5.95 |  |  | 0.10 | 0.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14478 | Värati k., kalakombinaadi külmhoone territ. | 14.09.98 | 6 | 6.50 | 3.30 |  |  | 70.0 | 4.0 | 0.68 | 1.54 |  |  | 0.45 | 0.003 |  |  |  | 1.540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14991 | Kastna k., Heinla talu | 27.10.99 | 5 |  | 1.50 |  | 76.3 | 40.1 | 47.3 | <0.05 | 0.24 |  |  | <0.40 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15514 | Nurmiste k., Annuste talu | 08.11.00 | 5 |  | 2.30 |  | 56.7 | 16.3 | <2.0 | 0.80 | 0.56 |  |  | <0.40 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15971 | Alu k., Liiva talu | 18.10.01 | 6 | 1.68 | 2.40 |  |  | 12.0 | 3.0 | 0.31 | 0.53 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15972 | Seliste k., Mustajüri talu | 18.10.01 | 10 | 3.02 | 2.80 |  |  | 12.0 | 2.0 | 0.87 | 1.03 |  |  | <0.20 | <0.003 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1ad-rk |
| 6440 | Seliste piimapunkt | 24.05.62 |  |  | 4.00 |  |  | 273.0 | 43.6 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6441 | Pootsi 8-kl. Kool | 08.05.62 |  |  | 5.80 |  |  | 85.0 | 10.0 | 0.10 | 1.00 |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6442 | Pootsi loomalaut | 07.04.65 |  |  |  |  |  | 97.0 | 10.0 | 0.40 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6443 | Pootsi elumajad | 11.08.65 |  |  |  |  |  | 153.0 | 25.0 | 0.10 | 2.00 |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6444 | Kavaru k. | 23.11.59 |  |  | 6.20 |  |  | 385.0 | 27.5 | 0.10 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7761 | Tõstamaa a-k, Tõstamaa meierei | 14.09.64 |  |  |  |  |  | 567.0 | 350.0 | 0.10 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7761 | Tõstamaa a-k, Tõstamaa meierei | 13.07.67 | 5 |  | 1.40 |  |  | 514.8 | 174.9 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7767 | Tõstamaa al-k | 25.10.71 | 5 |  | 3.00 |  | 330.0 | 590.0 | 67.9 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PR1 |
| 3354 | Seliste k. | 02.08.68 |  |  |  |  |  | 453.5 | 30.4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koostas		V.Savva

EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR		Kadaka tee 82,12618,Tallinn

EAK poolt akrediteeritud katselabor			 Tel. 6 720 074, 052 56298

Registreerimisnumbriga L093				 e-mail: m.kalkun@egk.ee

VEE ANALÜÜSI TULEMUSED

Tellija: Hüdrogeoloogia osakond

Objekt: 40-61

Tellimus nr.: V03-191, 194, 198, 207

Kuupäev: 09.06.03				  	       lk.1/1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proovi võtmise      	 	  B	       F	       H2S	Fe2+	Fe üld	Cl        Proovi

koht 	                       	   	  		  mg/l				võtm.kp

Lavassaare v. 15419			   1.581					27.05

Oidrema k. 14993		0.541	   0.543					28.05

Lõpe töökoda 7942			   0.371	  				  “

Irta 10806				   1.214					  “

Irta  6174				   4.525					  “

Koonga 6176			0.751	   4.004					26.05

Vee k. 6154			0.649	   1.029		  			  “

Arasi k. 6152			0.590	   2.062		  			  “

Kergu kesk. 6740	          <0.006	   0.271					29.05

Taali mõis 6586		0.436	   1.990		  			  “

Virula veski 7918			   0.886		  			  “

Viira põhikool 6601		0.440	   2.014		  			  “

Selja töökoda  6348			   0.790		  			  “

Piistaoja katsejaam 6339		   3.362		  			  “

Selja 10930				   2.617		  			  “

Piistaoja lüpsilaut 7923	0.532	   2.300			  		  “

Pärivere 6299				   0.871		0.28    0.29		02.06

EK Oja 6317				   0.824		  			  “

Jõpre pk 6243   		0.741	   5.509		  			  “

Jõpre kesk. 5219			   2.110		  		27.7	  “

Tõstamaa 7758			   3.336	0.228	  			  “

Tõstamaa KEK 6446			   1.595	<0.05	  			  “

Tõstamaa HK 7964			   1.610	<0.05	  			  “

Audru aü Tõruke 12312		   1.814		  			  “

Analüüsitud: 03.-06.06.03

Meetod: B,F,H2S,Fe – fotokolorimeetria

Se- fluorestsents

Cl- tiitrimine

Analüütik: V.Kalašnikova

Mare Kalkun

Labori juhataja

| EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lisa 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAK poolt akrediteeritud katselabor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| registreerimisnumbriga L093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VEE ÜLDANALÜÜSI TULEMUSED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TELLIJA: HÜDROGEOLOOGIA OSAKOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBJEKT: | 40-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tellimus nr. | V03-161, 194, 198, 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuupäev: | 10.06.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analüüsitav komponent |  | Meetod |  | Standardi nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4,NO2,NO3,Fe,SiO2 |  | spektrofotomeetria |  | G4192-82,G18826-72,G4011-72,STV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4,Kuivjääk |  | kaalanalüüs |  | G18164-72,G4389-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca,Mg,Cl,CO3,HCO3,PHT,CO2 karedus |  | tiitrimine |  | STV-3,STV-4,G4151-72,G4245-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K,Na |  | leek-fotomeetria |  | STV-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | elektromeetria |  | STV-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| värvus |  | visuaalne |  | G3351-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proovi võtu koht, Mõõtühik | Na | K | NH4 | Ca | Mg | Fe2+ | Fe | Katioon. | Cl | SO4 | NO3 | NO2 | CO3 | HCO3 | Anioon. | Üld- | Karbon. | Mittekarb. | pH | SiO2 | CO2 | PHT | Kuivjääk | Värvus | Läbi- | Sade |  |
| Pr. võtu kuupäev |  |  |  |  |  |  | üld | summa |  |  |  |  |  |  | summa | karedus | karedus | karedus |  |  | vaba |  |  | kraadides | paistvus |  |  |
| Lavassaare,15419 | mg/l | 80.0 | 8.8 | <0,05 | 35.9 | 18.2 |  | <0,05 |  | 50.3 | 17.7 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 311.1 |  |  |  |  | 7.4 | 9.1 | 17.6 | 1.4 | 406.5 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 27.05.2003 | mg-ekv | 3.48 | 0.23 |  | 1.79 | 1.50 |  |  | 7.00 | 1.42 | 0.37 |  |  | 0.20 | 5.10 | 7.09 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oidrema k. 14993 | mg/l | 23.4 | 13.3 | <0,05 | 73.9 | 38.3 | 0.34 | 0.35 |  | 19.1 | 58.4 | 0.7 | <0,003 | 6.0 | 408.7 |  |  |  |  | 7.3 | 9.9 | 30.8 | 2.5 | 481.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 28.05.2003 | mg-ekv | 1.02 | 0.34 |  | 3.69 | 3.15 |  |  | 8.20 | 0.54 | 1.22 | 0.01 |  | 0.20 | 6.70 | 8.67 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koonga k. 6176 | mg/l | 144.3 | 6.0 | <0,05 | 19.4 | 11.8 | <0,05 | 0.05 |  | 165.2 | 31.3 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 170.8 |  |  |  |  | 7.8 | 7.2 | <2,2 | 0.9 | 505.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 26.05.2003 | mg-ekv | 6.28 | 0.15 |  | 0.97 | 0.97 |  |  | 8.37 | 4.66 | 0.65 |  |  | 0.20 | 2.80 | 8.31 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vee k. 6154 | mg/l | 62.6 | 13.6 | <0,05 | 38.9 | 23.0 | 0.49 | 0.50 |  | 41.80 | 54.3 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 280.6 |  |  |  |  | 7.5 | 7.6 | 4.4 | 1.0 | 395.5 | 5 | >30 | oranž |  |
| 26.05.2003 | mg-ekv | 2.72 | 0.35 |  | 1.94 | 1.89 |  |  | 6.90 | 1.18 | 1.13 |  |  | 0.40 | 4.60 | 7.31 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hägu |  |
| Arasi k. 6152 | mg/l | 66.1 | 8.4 | <0,05 | 22.4 | 13.0 |  | 0.06 |  | 36.5 | 31.3 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 207.4 |  |  |  |  | 8.2 | 6.4 | <2,2 | 0.7 | 307.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 26.05.2003 | mg-ekv | 2.88 | 0.21 |  | 1.12 | 1.07 |  |  | 5.28 | 1.03 | 0.65 |  |  | 0.40 | 3.40 | 5.48 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kergu kesk. 6740 | mg/l | 5.2 | 4.9 | <0,05 | 79.8 | 25.9 | <0,05 | <0,05 |  | 15.60 | 36.2 | 21.2 | 0.014 | 6.0 | 317.2 |  |  |  |  | 7.7 | 5.8 | 19.8 | 0.9 | 395.5 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 29.05.2002 | mg-ekv | 0.23 | 0.13 |  | 3.98 | 2.13 |  |  | 6.47 | 0.44 | 0.75 | 0.34 |  | 0.20 | 5.20 | 6.93 | 6.11 | 5.40 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taali mõis 6586 | mg/l | 123.5 | 8.0 | <0,05 | 40.9 | 18.2 | 0.15 | 0.15 |  | 107.8 | 68.7 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 268.4 |  |  |  |  | 7.8 | 8.2 | 4.4 | 1.0 | 521.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 29.05.2003 | mg-ekv | 5.37 | 0.20 |  | 2.04 | 1.50 |  |  | 9.11 | 3.04 | 1.43 |  |  | 0.20 | 4.40 | 9.07 | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viira põhikool 6601 | mg/l | 149.6 | 7.3 | <0,05 | 20.4 | 11.2 | 0.35 | 0.37 |  | 71.3 | 46.5 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 335.5 |  |  |  |  | 8.2 | 7.4 | <2,2 | 1.3 | 496.5 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 29.05.2003 | mg-ekv | 6.51 | 0.19 |  | 1.02 | 0.92 |  |  | 8.64 | 2.01 | 0.97 |  |  | 0.40 | 5.50 | 8.88 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selja töök. 6348 | mg/l | 41.4 | 10.7 | 0.12 | 41.9 | 29.5 | 0.23 | 0.23 |  | 7.1 | 27.2 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 366.0 |  |  |  |  | 7.7 | 9.7 | 13.2 | 2.2 | 364.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 29.05.2003 | mg-ekv | 1.80 | 0.27 |  | 2.09 | 2.43 |  |  | 6.59 | 0.20 | 0.57 |  |  | 0.20 | 6.00 | 6.97 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piistoja lüpsil.7923 | mg/l | 120.0 | 8.0 | <0,05 | 15.6 | 10.6 | 0.83 | 0.84 |  | 38.3 | 25.5 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 305.0 |  |  |  |  | 8.2 | 7.8 | <2,2 | 1.6 | 407.5 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 29.05.2003 | mg-ekv | 5.22 | 0.20 |  | 0.78 | 0.87 |  |  | 7.07 | 1.08 | 0.53 |  |  | 0.40 | 5.00 | 7.01 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jõpre pk 6243 | mg/l | 158.3 | 4.3 | 0.08 | 14.6 | 7.0 | 0.19 | 0.19 |  | 111.3 | 40.3 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 219.6 |  |  |  |  | 8.2 | 8.5 | <2,2 | 1.0 | 485.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 02.06.2003 | mg-ekv | 6.88 | 0.11 |  | 0.73 | 0.58 |  |  | 8.30 | 3.14 | 0.84 |  |  | 0.40 | 3.60 | 7.98 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tõstamaa 7758 | mg/l | 160.0 | 8.4 | 0.52 | 18.4 | 13.6 | 0.29 | 0.29 |  | 106.0 | 53.5 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 292.9 |  |  |  |  | 7.9 | 9.2 | 4.4 | 2.5 | 524.5 | 5 | >30 | ei ole | H2S |
| 02.06.2003 | mg-ekv | 6.96 | 0.21 | 0.03 | 0.92 | 1.12 |  |  | 9.24 | 2.99 | 1.11 |  |  | 0.20 | 4.80 | 9.10 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lõhn |
| Tõstamaa KEK 6446 | mg/l | 76.5 | 5.1 | 4.57 | 44.7 | 27.7 | 1.36 | 1.39 |  | 13.8 | <2,0 | <0,4 | <0,003 | 6.0 | 457.5 |  |  |  |  | 8.0 | 16.7 | 11.0 | 6.3 | 425.0 | 40 | >30 | kollane |  |
| 02.06.2003 | mg-ekv | 3.33 | 0.13 | 0.25 | 2.23 | 2.28 |  |  | 8.22 | 0.39 |  |  |  | 0.20 | 7.50 | 8.09 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hägu |  |
| Tõstamaa HK 7964 | mg/l | 39.4 | 4.3 | 1.04 | 25.3 | 19.4 | 0.72 | 0.73 |  | 8.9 | <2,0 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 268.4 |  |  |  |  | 8.1 | 11.7 | <2,2 | 2.4 | 257.0 | 10 | >30 | ei ole |  |
| 02.06.2003 | mg-ekv | 1.71 | 0.11 | 0.06 | 1.26 | 1.60 |  |  | 4.74 | 0.25 |  |  |  | 0.40 | 4.40 | 5.05 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audru Tõruke 12312 | mg/l | 91.4 | 6.0 | <0,05 | 30.1 | 17.1 | 0.16 | 0.17 |  | 53.9 | 51.4 | <0,4 | <0,003 | 12.0 | 262.3 |  |  |  |  | 7.8 | 9.9 | 4.4 | 1.9 | 406.0 | 5 | >30 | ei ole |  |
| 02.06.2003 | mg-ekv | 3.98 | 0.15 |  | 1.50 | 1.41 |  |  | 7.04 | 1.52 | 1.07 |  |  | 0.40 | 4.30 | 7.29 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analüüs tehtud: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.06.2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Määram.al.piir | mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1 | 0.6 | 0.05 | 0.05 |  | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | Analüütik: | V.Kalašnikova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mare Kalkun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Labori juhataja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lisa 6

Lisa 7

AS Keila Geoloogia

hinnapakkumine ja seadmete tehnilised näitajad

Lisa 8

Tervisele ohutu joogiveeallika valik

Pärnu nõupidamise protokoll 30.09.2003

Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna 8 valla 13 asulas

PROTOKOLL

Pärnu							30.september 2003

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.45

Juhatas: Tiit Talts

Protokollis: Margit Karu

Osavõtjate nimekiri lisatud.

Leonid Savitski avas arutelu tutvustades teostatud uuringute tulemusi. Lühidalt andis ülevaate kõikidest problemaatilistest piirkondadest: Halinga vald, Are vald, Koonga vald, Lavassaare alev, Tori alevik, Tõstamaa alevik, Kaisma vald ja Audru alevik. Probleem on kõikides sügavamates puurkaevudes ja see seotud geoloogiliste tingimustega. Suured fluori sisaldused on Adavere ja Raikküla lademes. Lahenduseks oleks segada erinevate puurkaevude vett või teiste põhjaveekihtide kasutusele võtt (madalamad puurkaevud).

Talts : Põhjavesi fluori rikas kõikides puurkaevudes, seega tuleks siis teha madalamad puurkaevud ja segada. Siis tekkib küsimus kas vett saab nii palju, kuna madala puurkaevu tootlikus on väiksem?

Tuuling: Segamiseks peab seega olema segu kamber.

Kolk: Kas proovid võeti kõikidest probleemsetest kohtadest?

Savitski: Proovid said tehtud kõikidest kohtadest ja eelnevalt Tervisekaitse poolt võetud proovidest suurelt ei erinenud.

Järgnevalt avaldasid töö kohta arvamust valdade esindajad .

LAVASSAARE VALD Rehtla: Lavassaare asula 1 puurkaev, 130 m sügav (fluor 3,7). Madalama puurkaevu korral, kes garanteerib, et seal väiksemad näitajad.

Tuuling: Alternatiiviks vana asula puurkaev aga see jääb kaugele. Veel üks vana puurkaev aga ei tea andmeid selle kohta, sügavus umbes 100-112 m. Seal fluor 0,7 mg/l. Seda saaks kasutada kui ära puhastada aga seal raua probleem.

Rehtla: Lavassaare vana puurkaevu kohta tuleb veel täpsustada, kas selle baasil on võimalik probleem lahendada. Passi number kaevul on 6180. Ja kui see sobib siis on vajalik seal raua ärastus.

Kirsi: kas sügavamaid puurkaeve saaks madalamaks teha (tamponeerida alt ja perforeeriks ära), kas see on võimalik?

Savitski: see on võimalik, kui on olemas selleks aparatuur. Küsimus on ainult kes on võimeline seda tegema ja kui palju see maksab? Arvatavasti tuleb see kallim kui uue puurkaevu puurimine.

Tiit: See idee tuleks aruandesse sisse kirjutada.

AUDRU VALD: Kirsi arvates on Audru vallal osa korras. Audru Keskkoolil madal puurkaev puurida või ühendada  seoses ISPA projektiga linna veevõrguga. Jõõpre keskuse puurkaev ühendada Jõõpre kooli puurkaevuga.

KAISMA VALD: Metsoja arvates kooli puurkaev mis sügav, oleks odavam ehk asendada uue kaevuga või siis fluori ärastus seadmetega, kuna pole suurt vee kasutust (100 inimest). Toiduks ja majanduseks kasutada erinevat vett, kui see võimalik ja kui tohib.

HALINGA VALD: Taltsi arvates on Vahenurme puhul selge, et alternatiiviks on uus madalam puurkaev, sama ka ilmselt Libatse puhul. Probleem võib tekkida mikrobioloogiaga. Sama probleem kerkib ilmselt ka teistel valdadel sarnaste soovituste puhul. Seega ei ole ikka selget ja konkreetset lahendust. Madala puurkaevu vesi on reostunud, sügaval aga ülemäärane fluor. Ootaks lahendust madala puurkaevu vee töötlemise osas, kui see on võimalik ja mis see maksaks? samas ei pruugi madala kaevu tootlikkus olla piisav.

KOONGA VALD Seegar: Madalate puurkaevude tegemine ka kallis. Praktiliselt kõikides kaevudes fluori sisaldus suur. Peale selle on Koonga piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega ala.

Antsmäe: Siin küsimus kas mikrobioloogia poolest vastab vesi nõuetele? Saame fluorist lahti aga mikrobioloogia läheb korrast ära. Seega tuleb hakata vett puhastama. Madalamates kaevudes tuleb raua puhastamine ja võib olla ka floreerimine.

ARE VALD:  Kuslap: Are alevikus 7 kaevu kaks neis vastab normidele. Kas neist kahest kaevust piisab kogu piirkonna veega varustamiseks? Rauda on palju aga selle lahendaks raua ärastusega. Suigus paigutada aparaat vahele aga siis ei varusta vist kogu asulat ära. Kõigis kaevudes fluori rohkem kui 4 mg/l. Seal pole vist võimalik segada ka.

TORI VALD Mäesalu: vee puhastamine pöördosmoosiga, kas teised meetodid pole efektiivsed?

Savitski: see sobib just väikeste asulate jaoks, kus vee kasutus väike. On ka teisi variante, on firmasid mis teevad individuaalse projekti vastavalt sellele kuidas vaja on.

TÕSTAMAA VALD Viitas: Tõstamaal väävelvesiniku probleem terav. Alevikul on mitu kaevu aga segada neid oma vahel ei kõlba. Raua ja ammooniumi sisaldus suur. Väävelvesinikku sisaldus selgus, et on suur. Antsmäe: “mingi seisaku aeg koguneb seda rohkem aga väljuvas vees ei ole tajunud seda, seda tuleks veel täpsustada.

Savitski: Ammooniumi probleem tuleneb Ermistu järve ja soo lähedusest.

Viitas: aruandes tuleks täpsustada, kas tuleb arendada KEK-I puurkaevu ja mis saab hooldekodu kaevuga.

Piile: Kas NL ajal pöörati ka tähelepanu fluori probleemile?

Antsmäe: Fluori analüüsiti ka siis aga sellele ei pööratud nii suurt tähelepanu ja ei teatud ka tema kahjuliku mõju kohta nii palju. Fluor on vähe muutuv element, seda pole läinud vähemaks, pigem vähe rohkemaks.

Talts: Kas valdade arvates on ka valmivast tööst abi?

Kolk: See saab aluseks uute puurkaevude rajamiseks. Kindlasti oleks vaja iga valla kohta konkreetsed lahendused välja pakkuda.

Mäesalu: Jõesuu keskasula on välja jäänud. See tuleks ka lisada.

Antsmäe: Jõesuu kohta tervisekaitses fluori andmed olemas.

Arutelu võttis kokku Talts: Kõik vallad vaadaku veel kord valminud aruanne läbi ja kui leiavad, et midagi on puudu, tuleb need sinna lisada ja ka kõik muud täpsustused mida peaks antud töö sisaldama. Kõik ettepanekud ja täpsustused saadavad vallad otse töö teostajale aadressil l.savitski@egk.ee, kes lõpparuande koostamisel võtaks esitatud ettepanekud arvesse. Selle töö lõpptulemusena peaks igal osaleval vallal olema selgus, missugused on erinevad variandid nõuetele vastava vee saamiseks ja missuguseks kujuneb erinevate võimalike variantide maksumus.